# PS45-CuAl8伪合金涂层制备及性能的研究

### 论文摘要

本课题利用电弧喷涂制备一种新型的伪合金涂层,应用于制动系统,要求涂层在在成本、抗高温氧化性能和耐磨性能方面具有综合的优势。PS45（Ni-44Cr-1Ti）具有优良的抗高温氧化和耐磨性能,价格昂贵;铝青铜（CuAl8）较好的抗氧化、耐磨性能和较低的成本。为了发挥超音速活性电弧喷涂的优势选择由这两种喷涂材料制备新型伪合金涂层。通过本课题的研究,对超音速活性电弧喷涂制备的伪合金涂层结构对性能的影响有较深的了解,为制备新型伪合金涂层的研究与开发开拓新思路。研究不同的基体温度对伪合金性能的影响。进行循环高温氧化试验比较CuAl8,PS45和伪合金涂层抗高温氧化能力,通过XRD分析试验前后的物相变化、SEM比较几种涂层的表面形貌、EDS分析氧化后元素的分布。进行摩擦磨损试验比较三种涂层的磨损量和摩擦曲线,通过SEM分析磨损机理。试验表明:制备PS45-CuAl8伪合金涂层时,合适的基体温度为250℃附近。伪合金的抗高温氧化性能远高于CuAl8,仅略逊于PS45。伪合金600℃氧化时,板条间的氧化膜提高了原PS45与原CuAl8的抗高温氧化性能。800℃氧化时,由于Cu与Ni无限互溶、Ni良好的扩散性能、Cr的横向扩散使原CuAl8表面生成抗氧化性能更好的氧化膜,Ni的扩散也增强了PS45抗高温氧化性能。伪合金的耐磨性非常接近PS45,远高于CuAl8。在100N,60min磨损中,CuAl8受到磨粒磨损和粘着磨损,PS45表面仅仅少量挤压,伪合金具有CuAl8与PS45的磨损特征。CuAl8板条与PS45板条交替叠加的伪合金摩擦系数波动频率高、波幅大。伪合金中主要由PS45起耐磨作用。在200N,20min磨损中,CuAl8表面发生疲劳磨损,PS45受到轻微剥落。伪合金的耐磨性与PS45非常接近:表面的形变减小压强、CuAl8部分起支撑、稳固的作用,PS45部分由于高硬度起耐磨作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 热喷涂简述

- 1.2 电弧喷涂喷涂技术

- 1.3 超音速活性电弧喷涂的原理和特点

- 1.3.1 超音速活性电弧喷涂的原理

- 1.3.2 超音速活性电弧喷涂的特点

- 1.4 选题背景

- 1.4.1 电弧喷涂使用的材料

- 1.4.2 电弧喷涂伪合金

- 1.4.3 电弧喷涂NiCr合金

- 1.4.4 电弧喷涂铝青铜

- 1.5 课题意义及研究内容

- 1.5.1 课题依据及意义

- 1.5.2 研究内容

- 第二章 喷涂设备、工艺及检测方法

- 2.1 超音速活性电弧喷涂设备介绍

- 2.1.1 超音速活性电弧喷涂设备

- 2.1.2 超音速活性电弧喷涂雾化特点

- 2.2 丝材的成分介绍

- 2.3 涂层的制备过程

- 2.4 涂层的喷涂工艺

- 2.4.1 喷涂工艺参数

- 2.4.2 丝材安装方式

- 2.5 涂层的检测方法

- 2.5.1 硬度

- 2.5.2 结合强度

- 2.5.3 X-Ray衍射分析

- 2.5.4 扫描电子显微镜及能谱分析

- 第三章 基体温度对涂层性能的影响

- 3.1 粒子扁平化的机理

- 3.1.1 飞行粒子的状态

- 3.1.2 基体表面的温度

- 3.1.3 表面吸附物质

- 3.2 基体温度对伪合金涂层的影响

- 3.2.1 基体温度对喷涂沉积率的影响

- 3.2.2 基体温度对涂层结合强度的影响

- 3.2.3 基体温度对涂层硬度的影响

- 3.2.4 基体温度对涂层与基体界面的影响

- 3.3 本章小结

- 第四章 伪合金涂层高温氧化机理的研究

- 4.1 引言

- 4.1.1 高温氧化的概念

- 4.1.2 高温氧化的研究方法

- 4.1.3 合金的高温氧化

- 4.1.4 NiCr合金的氧化

- 4.1.5 铝青铜的氧化

- 4.2 试验方法

- 4.3 试验结果及分析

- 4.3.1 电弧喷涂制备的涂层

- 4.3.2 600℃的高温氧化机理研究

- 4.3.3 800℃的高温氧化机理研究

- 4.4 本章小结

- 第五章 伪合金涂层磨损机理的研究

- 5.1 磨损的基本理论

- 5.1.1 磨损的分类

- 5.1.2 表征材料磨损的参量

- 5.1.3 影响磨损的因素

- 5.2 试验方法

- 5.3 试验结果及分析

- 5.3.1 100N，60min磨损机理的研究

- 5.3.2 200N，20min磨损机理的研究

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

- [21].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [22].轻质高熵合金的研究现状[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [24].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [25].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [26].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [27].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [28].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [29].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [30].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/613fcacf24f254077bb4b5a4.html