# 信息化建设在油库管理中的应用探析

中石油新疆销售有限公司仓储分公司新疆乌鲁木齐830046

摘要：信息化是以现代通信、网络、数据库技术为基础，对所研究对象各要素汇总至数据库，供特定人群生活、工作、学习、辅助决策等和人类息息相关的各种行为相结合的一种技术，使用该技术后，可以极大的提高各种行为的效率，为推动人类社会进步提供极大的技术支持。油料是后勤保障的重要组成部分，是保障军事斗争胜利的重要资源，及时准确地获取油料及其相关信息，并利用信息正确、快速制订油料保障方案是实现战时油料保障有力的前提；信息反应迟缓，资源配置不清，则难以形成正确的保障方案和应急措施。本文对信息化建设在油库管理中的应用探析

关键词：信息化；建设；油库管理；应用进行探讨分析。

1、引言

信息化是指培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力，并使之造福于社会的历史过程。（智能化工具又称信息化的生产工具。它一般必须具备信息获取、信息传递、信息处理、信息再生、信息利用的功能。）与智能化工具相适应的生产力，称为信息化生产力。智能化生产工具与过去生产力中的生产工具不一样的是，它不是一件孤立分散的东西，而是一个具有庞大规模的、自上而下的、有组织的信息网络体系。这种网络性生产工具将改变人们的生产方式、工作方式、学习方式、交往方式、生活方式、思维方式等，将使人类社会发生极其深刻的变化。基于此，本文对信息化建设在油库管理中的应用进行分析。

2、油库管理中信息化建设应用的有点

2.1实现了库站一体化

为既有油库又有加油站的石油公司提供批发、仓储、配送、零售整体信息化解决方案。加强部门之间工作协同，实现主动配送，提高了市场响应速度。

2.2提高收发计量业务的安全、精度、效率和稳定性

当实施了收发油管理系统、自动付油系统以及主要储罐的液位监控系统之后，整个油库的进出口都配置了精确的计量系统，使油库的收发计量的精度得到保障，管理者无需担心会多付和少收，而且基本上能够达到帐物相符的结果，管理者在经营上也就更加心中有数。

2.3实现库存情况及时准确的了解

面对来自大型跨国石油公司和大型国有石油公司的竞争和挑战，公司的管理者为了平衡国际油价的波动，必然会以一些期货订单进行成品油采购或者战略性地进行大量成品油的囤积，当我们实施了油罐液位监控系统后，系统采用B/S架构，管理者可以随时了解油库的实际库存和空容情况，为决策提供真实的数据支持。

2.4提升安全管理水平

当搭建了安全监测子系统的模块，并将现场的智能仪表接入到系统后，便能够形成对油库从设备运行到作业流程的全面监控，而且接入的仪表越多，监控的范围便越广，使油库的生产安全水平得到有效的提升。当实施了消防稳压供水子系统的改造后，火灾发生时的应急反应速度将得到大幅提升，最大限度避免了火灾的蔓延，全面提升了油库的安全系数。

2.5提升油库的整体管理水平

当系统实施后，油库的业务都将有条不紊地按照系统的流程在监控的状态下执行，无论从安全还是业务的管理上都将得到提升，从而渐渐形成规范的管理运作模式，一段时间后，油库的整体管理水平将会大幅度地提升。

2.6提升决策科学性

影响一个公司发展最重要的因素莫过于管理者的决策，但管理者的决策必须依据公司真实的运作情况，因此，一套使管理者及时、全面、真实地了解公司运作情况的系统将是管理者决策中的有效工具。当我们实施了系统大部分的模块后，便越来越贴近这一需求，使油库管理公司的决策依据和力度得到有效提升。

3、信息化建设在油库管理中的应用

3.1油库自动发油设备

汽车发油系统采用集散式结构，在每个装车鹤位设置一台定量装车控制仪，在现场每个鹤位上的温度传感器、流量计、电液阀（多段阀）或电动球阀、防溢液位开关、静电接地夹等均接入定量装车控制仪。由定量装车控制仪对每个鹤位的装车流量进行控制和计量，同时油品的温度、装车鹤管的液位开关状态、防静电接地开关状态进行检测。定量装车控制仪通过RS485通讯将装车状态和有关数据上传到上位开票计算机，上位计算机把数据处理后送至数据库服务器保存以及供其它管理系统使用。

汽车发油子系统功能包括：检测各鹤位静电、液位开关、温度、流量等参数；控制画面显示；密码识别及加油量确定；发油泵的控制；电液阀的控制；安全管理及连锁保护；报表及票据打印。

当油罐车到装车台装油时，车主到达该鹤位后，夹好静电钳，将鹤管放入油罐车，安装好溢油检测装置，输入上位机开出的提单密码（或刷卡）。系统从数据库中查找相应的发油记录。若检测到静电、溢油信号一切正常后，在现场显示屏显示发油数量以及确认信息，车主即可按下现场的发油键进行发油。若出现意外，车主随时可按下停止键停止发油。正常情况下，当按下发油键时，系统开始发油，即发出启泵信号。延时一段时间（管线内的压力达到工艺要求）后，系统发出开阀命令。同时系统开始对流量计生产的脉冲信号进行计数，并计算出工况下的发油量，同时显示屏显示瞬时累计流量。系统根据铂电阻采集到的温度，对发油量进行补偿，换算出标准况下的实际发油量。当主阀的开度达到预设定量时，主阀的阀位固定不变，保持流量运行。当累积要到预设定的关断点时，系统不断地发出指令，通过控制两个电磁阀的得失电，来完成电液阀多级关断操作

3.2油库液位仪系统

储油罐安装自动液位监控系统可以解决人工测量无法实时的不足，同时避免人员携带静电在量油时大量尤其涌出产生爆炸的危险。云飞扬磁致伸缩油库液位监控系统具有精度高、稳定性好的特点，自带五点温度测量，多重温度修正，提高了测量的精度。

油罐大罐立罐液位仪，软缆式。根据油罐高度量身订做尺寸，触摸屏实时显示油罐油面高度，有高位报警，防溢报警。需要提供油罐的高度，现场法兰的位置和尺寸，有无内浮顶，油罐到中控室的距离是多少米？现场需要铺设通讯线从油罐上方到中控室液位控制台的位置。信号线和电源线要分开穿管，防止信号有干扰。室内液位控制台提供220V的交流电源。油库液位仪包括：探棒和控制台。

3.3油库收发油管理系统

油库收发油管理系统实现了成品油批发、仓储管理现状和管理需求，开发一套完整的集收油、发油、库存管理于一体的收发油管理系统。系统基于B/S模式，方便石油公司各部门共享数据办公，大大提高了工作效率。

3.4油气浓度检测系统

油气浓度检测系统主要由可燃探测器（以下简称探测器）和可燃报警控制器（以下简称控制器）两部分组成。控制器通过采集探测器周围的气体浓度，对其进行分析处理完成报警功能并可将报警信息上传至消防控制平台。油气浓度检测仪当主电源掉电时可自动转换至备用电源工作，探测器直接由控制器供电，各探测器分别工作互不干扰且通道间可以随意调换。油气浓度检测仪使用范围：各类石油、石化、化工生产、消防、燃气、电信\煤炭、冶金、电力等。

油气浓度检测系统的特点：灵敏度高，性能可靠；外形美观大方，手持方便；精确的浓度显示，具备零点调节功能；报警点可设置，掉电不丢失；具有欠压指示功能；体积小、重量轻，携带方便，操作简单；内置校正系数，测量精确；防静电聚碳酸酯外壳，使用安全，坚固耐用。

4、结束语

通过信息技术实现油库业务的综合管理就是要综合运用微电子技术、单片机技术、自动控制技术、智能卡（IC卡）技术、防爆技术、数据库技术、网络技术等手段，使油库作业从手动控制转变成自动作业，有效提高收、付油精度，降低劳动强度。

参考文献

[1]杨世坤.浅析油库信息化管理中存在的问题及建设思路[J].中国石油石化ChinaPetrochem，2017年03期.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/614b4b1a171481e4fdd235e3.html