# 开关电源EMI滤波器平面无源集成的研究

### 论文摘要

随着开关电源工作频率的不断提高,电磁干扰（electromagnetic interference, EMI）问题变得日益严峻。为了抑制传导EMI,通常在电源线和变换器输入端之间接入EMI滤波器。然而传统的分立EMI滤波器一方面体积大,空间利用率低,从而降低了开关电源的功率密度;另一方面分立元件的寄生参数也损害了EMI滤波器的高频性能。为了改善分立EMI滤波器的这些缺点以及克服采用低介电常数的介质材料集成EMI滤波器电容的困难,本文提出了基于积木式交错并联L-C绕组的平面无源集成EMI滤波器结构,选用PCB绕组和集成L-C结构将EMI滤波器的差共模电感,共模电容以及部分差模电容集成到一幅平面磁芯中。在此基础上,根据差模噪声的频段,选用X7R实现差模电容的集成,提出了平面EMI滤波器的全集成结构。建立了集成EMI滤波器的差共模等效电路高频模型,并通过理论分析,仿真以及实验验证了所提结构的可行性和有效性。为了提高集成EMI滤波器的性能,本文通过引进输入和输入回路电感来消除电容的等效串联电感（Equivalent series inductance,ESL）。给出了消除电感等效并联电容（Equivalent Parallel Capacitance, EPC）的方法,分析了耦合系数和插入地层对消除EPC的影响;并采用Pispice进行了仿真验证。为了克服集成结构差模电感的实现和调节困难,本文将平面EE型磁芯由中柱垂直劈开,提出了平面阵列式集成EMI滤波器结构。通过理论分析和仿真得出了此集成结构的优点。最后从温度和频率特性分析了集成EMI滤波器的性能稳定性,为无源集成EMI滤波器材料的选取提供了参考。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 电磁兼容

- 1.2.1 电磁兼容简介

- 1.2.2 电磁兼容研究现状

- 1.3 EMI 滤波器

- 1.3.1 EMI 滤波器简介

- 1.3.2 EMI 滤波器的研究现状

- 1.4 EMI 滤波器无源集成技术简介

- 1.4.1 磁集成技术简介

- 1.4.2 EMI 滤波器差共模电感的集成技术

- 1.4.3 变压器与电容的集成技术

- 1.4.4 电感与电容的集成技术

- 1.5 EMI 滤波器无源集成的研究现状

- 1.5.1 平面无源集成EMI 滤波器

- 1.5.2 基于FML 集成的 EMI 滤波器结构

- 1.6 本文的选题意义和研究内容

- 1.6.1 选题的意义

- 1.6.2 主要研究内容

- 1.7 本章小结

- 2 寄生参数对EMI 滤波器性能的影响

- 2.1 EMI 滤波器的寄生参数

- 2.1.1 电感的高频特性

- 2.1.2 电容的高频特性

- 2.2 EMI 滤波器的高频模型

- 2.3 几个关于EMI 滤波器的基本概念

- 2.4 寄生参数对EMI 滤波器插入损耗的影响

- 2.5 本章小结

- 3 基于积木式交错并联L-C 绕组的平面集成EMI 滤波器结构

- 3.1 集成EMI 滤波器L-C 结构联接方式的选择

- 3.2 基于积木式交错并联L-C 绕组的集成EMI 滤波器结构的提出

- 3.3 平面集成EMI 滤波器的理论分析及参数计算

- 3.3.1 PCB 绕组寄生电容的计算

- 3.4 平面集成EMI 滤波器等效电路高频模型的建立

- 3.4.1 共模等效电路高频模型的建立

- 3.4.2 差模等效电路高频模型的建立

- 3.5 实验和仿真验证

- 3.6 存在的问题

- 3.7 平面全集成EMI 滤波器结构

- 3.7.1 平面全集成EMI 滤波器结构的提出

- 3.7.2 平面全集成EMI 滤波器的理论分析及参数计算

- 3.7.3 差模等效电路高频模型的建立

- 3.7.4 实验和仿真验证

- 3.8 存在的问题

- 3.9 本章小结

- 4 平面集成EMI 滤波器寄生参数的消除

- 4.1 平面集成EMI 滤波器ESL 的消除

- 4.2 平面集成EMI 滤波器EPC 的消除

- 4.2.1 电场能的转移和重新分布的介绍

- 4.2.2 电感绕组寄生电容的中点消除法

- 4.2.3 电感绕组寄生电容的通用消除法

- 4.3 影响EPC 消除的因素

- 4.3.1 绕组间的耦合系数对消除EPC 的影响

- 4.3.2 插入地层的电感和电阻对消除EPC 的影响

- 4.4 本章小结

- 5 平面阵列式EMI 滤波器及性能稳定性研究

- 5.1 平面阵列式集成EMI 滤波器结构的提出

- 5.2 平面阵列式集成EMI 滤波器的实现

- 5.2.1 共模电感的集成

- 5.2.2 差模电感的集成

- 5.2.3 平面阵列式集成EMI 滤波器的具体结构

- 5.3 平面阵列式集成EMI 滤波器结构的分析及验证

- 5.3.1 理论分析

- 5.3.2 仿真验证

- 5.3.3 实验验证

- 5.4 平面阵列式集成磁件的优点

- 5.5 平面无源集成EMI 滤波器性能稳定性分析

- 5.5.1 温度稳定性分析

- 5.5.2 频率稳定性分析

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].电驱动系统EMI测试影响因素分析[J]. 安全与电磁兼容 2016(06)

- [2].铁路用电子控制单元EMI问题整改及措施分析[J]. 机电产品开发与创新 2017(02)

- [3].光伏逆变器辐射EMI噪声机理与抑制方法[J]. 电力电子技术 2017(08)

- [4].星载大容量固态存储器EMI辐射测试与分析[J]. 电子测量与仪器学报 2015(04)

- [5].开关电源传导EMI分析及抑制方法研究[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2019(04)

- [6].留学生消化内科临床见习中引入EMI教学的体会[J]. 中国继续医学教育 2020(29)

- [7].EMI课堂教学质量评估体系构建研究[J]. 黑龙江教育学院学报 2016(01)

- [8].开关电源对设备EMI的影响及抑制方法[J]. 环境技术 2014(03)

- [9].基于客观因素的EMI语音质量评估方法[J]. 电信快报 2012(06)

- [10].反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制[J]. 机电设备 2010(06)

- [11].浅析开关电源的电磁干扰(EMI)及其抑制措施[J]. 电气开关 2008(02)

- [12].大电流EMI滤波器气密性金属封装的研制[J]. 电子与封装 2017(04)

- [13].二代身份证阅读机具设计及EMI措施[J]. 环境技术 2016(04)

- [14].基于开关电源的EMI滤波器设计与实现[J]. 电力电子技术 2012(05)

- [15].有效降低开关电源EMI的电路设计[J]. 北京理工大学学报 2009(02)

- [16].基于EMI的小泊湖退化湿地土壤盐分的空间分布[J]. 水土保持学报 2016(06)

- [17].基于EMI滤波器的变频器传导电磁干扰抑制[J]. 电力电子技术 2017(07)

- [18].高校EMI教学环境下学生评价教师课堂教学的问题及对策研究[J]. 河南科技 2014(18)

- [19].无Y电容开关电源的EMI抑制方法研究[J]. 通信电源技术 2012(05)

- [20].EMI电源滤波器的插入损耗分析[J]. 电子科技 2011(01)

- [21].浅析频谱分析仪和EMI接收机[J]. 山西电子技术 2009(02)

- [22].开关电源EMI滤波器的设计仿真[J]. 黑龙江水专学报 2008(04)

- [23].浅议开关电源的EMI处理[J]. 电子质量 2008(01)

- [24].开关电源EMI滤波器的设计[J]. 通信电源技术 2020(10)

- [25].一种基于示波器的时域EMI测量技术[J]. 电子设计工程 2017(07)

- [26].变频空调因金属冷媒连接管引起的电磁干扰(EMI)问题原因分析和改善方案探讨[J]. 家电科技 2016(S1)

- [27].电磁干扰(EMI)及其抑制[J]. 网络财富 2010(20)

- [28].40W日光灯电子镇流器的EMI滤波器的设计[J]. 电子器件 2009(05)

- [29].电子镇流器中的EMI滤波器对传导干扰的研究[J]. 杭州电子科技大学学报 2008(05)

- [30].语言意识影响下EMI课堂效度的建构和提升[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版) 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/614c91111fd38e2ad0784479.html