# 测控技术在电力设备检测中的运用

（国网漳州供电公司福建漳州363000）

摘要:随着我国电力事业的迅速发展，各种电力设备、电力技术等也不断出现，并在实践中得到了较为广泛的应用。一般来说，电力系统所处环境比较复杂，发生故障的概率也较大，为了更好的保障其正常稳定运行，有必要对其设备进行一定的检测。鉴于此，本文拟从红外拼接技术在电力设备检测中的应用、光纤传感技术在电力设备检测中的应用、RFID自动识别技术在电力设备检测中的应用以及红外热电视技术在电力设备检测中的应用等几个方面来进行分析与阐述，以期加深对这一问题的认识与理解程度。

关键词:电力设备；检测技术；应用分析

科学技术的不断进步再加上电力事业在我国国民经济中所占有的重要地位决定着我们必须对电力设备进行定期或者不定期的检测，而由于各种检测技术所具有的不同特点，所以有必要对其在实践中的应用加以比较分析。目前，比较常见和实用的电力设备检测技术主要有红外拼接技术、光纤传感技术、RFID自动识别技术和红外热电视技术四种。不过，在对光纤传感技术在电力设备检测中的应用、RFID自动识别技术在电力设备检测中的应用以及红外热电视技术在电力设备检测中的应用这几个问题进行分析之前，我们先来了解一下红外拼接技术在电力设备检测中的应用。

1、红外拼接技术在电力设备检测中的应用

红外拼接技术是红外图像拼接技术的核心，它具有抗干扰性、穿透性以及强识别性等特点，这些特点可以保证我们获得较为高清的图像。据统计，电力系统出现的故障中有七成以上都是由高压输变电设备所引起的，严重影响着电力系统运行的安全与稳定，将红外拼接技术应用于电力设备的检测过程中，可以有效快速诊断出电力设备的内部与外部故障，并为故障的及时解决提供可靠依据。总体来看，红外拼接技术在电力设备中的运用流程主要有图像预处理、图像配准以及图像合成等三个方面，其具体的检测方法主要有表面温度判断法、热谱图分析法、同类比较法、相对温差判断法以及档案分析法等几种，各种方法的适用条件是不同的，比如表面温度判断法适用范围较狭窄，仅能判断一部分情况下的设备故障，同类比较法在设备均出现异常时会造成误判，热谱图分析法只能在设备处于正常状态时才能进行检测，档案分析法需要结合各个时期的温度场与变换情况进行检测。将红外拼接技术应用于电力设备的检测中，可以有效提高设备检测的准确性，不过在具体的应用过程中，可能会因现场环境以及红外热像仪成像等因素而导致红外图像只显示部分目标的现象，在实践中要加以注意。

2、光纤传感技术在电力设备检测中的应用

所谓光纤传感技术就是指利用光纤对一些物理量的特性加以把握，并将外部的物理量转化为直接可测量信号的一项技术。光纤具有很多的功能和优点，因此在电力设备检测甚至是其它领域中都有比较广泛的应用。从整体上来看，光纤传感技术在电力设备检测中的应用主要有两种方式，即功能光纤方式和非功能光纤方式。首先，功能光纤方式。所谓功能光纤方式就是利用光纤本身所具备的测量功能来对电力设备进行检测，对于涉及到相位、偏振等与物理光学概念有关的测量，可以采用单模光纤，这样可以取得更好的效果；其次，非功能光纤方式。非功能光纤方式在实际中的应用比较广泛，也比较成熟，这种方式对涉及光量等与光学概念有关的测量时，所采用的是传输量较大的多模光纤。不过，无论采用何种方式，都必须结合具体的电力设备特点与情况加以确定与分析。

3、RFID自动识别技术在电力设备检测中的应用

RFID自动识别技术采用的是内嵌RFID读写头和便携式PDA为核查终端的，与传统的设备检测技术相比，RFID自动识别技术具有数据准确、分类性好等特点，可以在提供准确数据的基础上，实时实现信息共享，从而大大提高设备检测工作的效率。在电力设备的检测过程中，RFID自动识别技术主要是由三个部分构成的，即现场的RFID电子标签、数据核查终端和后台服务器管理系统。一般来说，RFID电子标签主要是对详细的数据信息等进行存储与核查的，数据核查终端主要是为电力设备上的RFID电子标签提供检测与核查服务的，而后台服务器管理系统则主要是通过现场扫描的方式，对电力设备上的电子标签信息进行识别，以更好的获取电力设备进行检测的原始信息数据。从总体上来看，将RFID自动识别技术应用于电力设备检测，可以实现以下功能：其一，对电力设备的基本数据和信息进行准确录入，以保证后期查询、修改等的方便；其二，对电力设备的图片信息加以存储，实现查询每个电力设备图片信息的目的；其三，通过对RFID电子标签的打印与统计，可以实现对用户的有效管理，帮助掌握有效信息。

4、红外热电视技术在电力设备检测中的应用

由于大多数电力设备都处于露天环境下，而且常年处于高电压、大电流的运行状态下，很容易出现断线、设备爆炸等故障，不仅造成严重的经济损失，而且也给人们的生命安全带来了一定的威胁。将红外热电视技术应用于电力设备的检测中可以在很大程度上减少甚至是避免这些问题的出现。红外热电视是一种能显示红外热图像以及温度的便携式仪器，具有很多特点，比如在自然界中普遍存在、不为人的肉眼所见、只能透过一些光能透过的介质以及其辐射功率随物体表面温度的增减而增减等。红外热电视技术将红外线技术与摄像机技术相结合，基本上是由光学系统、红外探测器、信号放大与处理以及显示器等几个部分组成。红外热电视技术可以对电力设备的具体部位进行有效检测，以更好的发现问题，并及时制定出详细的解决方案。

5、结语

在现代社会，人们的用电需求不断加大，对供电的安全性与稳定性也提出了更高的要求。鉴于电力事业与人们生产生活的紧密联系，我们需要尽量避免其运行过程中可能出现的故障，对此比较有效的方法就是加强对电力设备的及时检测与维修。本文从红外拼接技术在电力设备检测中的应用、光纤传感技术在电力设备检测中的应用、RFID自动识别技术在电力设备检测中的应用以及红外热电视技术在电力设备检测中的应用等几个方面进行了分析与阐述，希望可以为以后的相关研究和实践提供某些有价值的参考和借鉴。在具体进行阐述的过程中，由于各种各样的原因，可能还存在着这样那样的问题，在以后的研究和实践中要加以规避。

参考文献：

[1]王改香.红外拼接技术在电力设备检测中的应用[J]数字技术与应用2012（11）

[2]白雪鹏，刘华谱.RFID自动识别技术在电力设备检测信息管理中的应用[J].科技广场，2009（3）

[3]林笑玫.阻抗在线测量方法及其在电力设备检测中的应用[J].企业技术开发，2012（2）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6163d5a98964749a34dfaaf5.html