# 综合气象观测质量提升对策

甘肃省平凉市气象局甘肃平凉744000

摘要：本文主要结合甘肃省平凉市气象局综合气象观测业务的具体情况，对综合气象观测质量控制要点进行综合探讨，并给出了几点提升综合气象观测业务质量的对策，仅供相关部门进行参考。

关键词：综合气象观测；质量；控制要点；提升对策

引言

平凉市隶属于甘肃省，位于甘肃省东部，六盘山东麓，泾河上游，是关中西去北上的古道要冲，属于陕西、甘肃、宁夏三省交界地带，地理坐标为东经108°30′-107°45′，北纬34°54′-35°43′之间，海拔处于890—2857m范围内。平凉属于温带季风气候。总体气候特征是东暖西凉、南湿北干。因为地形以及海拔高度的影响，该地区气候的垂直差异十分显著。一般规律是：海拔每升高100m，生长季缩短5d，超过10℃的积温减少107℃，无霜期减少3.1d。平凉农业资源丰富，是我国西北地区重要的畜牧业基地与皮毛集散地，甘肃省主要农林产品生产基地和畜牧业。但是受其地理区域环境的影响，暴雨、干旱、寒潮、大风、冰雹、高温、霜冻等气象灾害经常出现，尤其是全球气候的逐渐变暖，使得这些灾害性天气出现几率逐渐攀升，给当地农牧业生产带来十分严重的危害。因此，只有持续加强平凉市综合气象观测业务工作，才可以进一步提升综合气象观测质量，以期为气象部门开展气象防灾减灾、气候研究以及气象预报等工作提供更为有价值的指导依据，尽可能的降低气象灾害带来的各项损失，为平凉市农牧业生产提供科学合理的气象服务保障。

1.综合气象观测质量控制要点

1.1保证观测仪器的稳定运行

在综合气象观测业务中，气象观测仪器是综合气象观业务的基础，只有测报仪器保持正常运行状态，才能有效确保综合气象测报数据的精确度，所以在平时的测报工作中，必须要保证综合气象观测仪器的稳定运行。但是，因为综合气象观测仪器具有多样性、复杂性以及高精度性的特征，导致在开展台站气象观测仪器保障管理工作还很难，经常会因为操作维护不规范或者是一些故障问题而会对气象观测业务质量产生一定的影响。基于此，气象部门应该注重做好气象观测仪器设备维护保障工作，要不断完善台站仪器维护管理制度，且要严格落实，使测报仪器能够平稳运行，保证观测资料的准确性。

1.2做好数据维护

数据维护是综合气象业务质量控制的关键任务之一，其直接关系到气象要素观测数据记录的准确性以及有效性。数据维护通常分为两类，即月数据维护和日数据维护。其中，月数据维护通常在做好当月的观测业务之后，对全部的气象要素观测数据进行分析，查看其是否完整，防止当月观测数据异常，随后将B文件转换成A文件，凭借数据的审核功能，可以将异常气象要素列举出来，把其中的具体疑误信息列出来，接着对其做对比分析以及处理。假如经过审核后发现所观测到的数据存在错误，通常可以借助于人工的方式加以调整。日数据维护是指对台站当天内观测到的全部气象要素观测数据进行维护，日数据维护通常应在当日20：00以后进行，对当天的观测数据进行总结编辑整理，随后存储于B文件内，并对其进行维护。为了避免由于测报仪器设备故障导致观测数据出现丢失的现象，需要定期将采集器内的全部数据资料进行备份或者是卸载。

1.3认真细致的应对复杂天气的观测

在平时的综合气象观测业务开展中，若出现雷暴、大风、冰雹、强降水、大雾等复杂天气时，工作人员应该提高警惕，严格细致对待，要强化学习，培养科学分析判断能力。一般来说，各种复杂天气在发生的时候通常都会有先兆，观测人员可以通过雷达回波图、卫星云图以及台站实际情况进行判别。当发生强降水、雷电、大风等天气现象，需要定时做好重要天气报的编发；在冰雹天气即将来临时，要提前采取相关措施保护辐射表不被冰雹损坏。在冰雹天气出现时，不仅应该对重要天气报加以编发，而且要凭借相应的记录符号对冰雹天气出现的起止时间进行记录，同时还要详细记录冰雹的最大直径以及最大重量。在观测大雾的变化时需要结合实际情况，通过人工进行相应调整，确保观测数据以及编报的有效性以及可靠性。

2.综合气象观测业务质量的提升对策

2.1强化综合气象观测站网的监控管理工作

气象部门要想促使综合气象观测业务质量不断得到提升，需要对综合气象观测站网监控平台进行不断优化以及完善，要求测报业务人员积极做好数据监控管理工作。特别要做好气象要素观测数据的实时监测工作，及时发现网络故障或者数据异常等相关问题，并且针对异常情况要迅速分析，并在较短时间内做出有效判断，随后及时采取相关可行的措施进行解决。对于比较棘手且本测站自身无法解决的故障问题需要即刻上报给上级相关部门，让其派专业人士前来协助处理，降低故障概率以及数据缺测率，进而逐步提升综合气象观测业务质量。

2.2严格履行观测业务值守制度

规章制度是影响综合气象测报质量的关键因素，所以在综合气象观测业务中必须要遵守规章制度，尤其是要严格履行观测业务值守制度。首先，守班人员在测报业务中需要始终保持高认真仔细以及高度负责的业务工作态度，对天气动态演变状况实行严密监测，还需要仔细对观测、传输以及发报的气象数据信息进行检查，查看其是否有效。其次，在测报业务中，一旦遭遇突发性天气变化以及极端复杂天气状况，需要保持镇定，以一颗平常心进行对待，并采取娴熟以及合理的综合气象观测技术以及高水平的数值订正方法来开展气象观测以及预报预警工作，不断提升观测业务数据的准确性以及传输的时效性。最后，台站测报业务值守人员在进行交接班以前，应仔细查看观测仪器设备以及当班观测数据记录，不仅要确保观测仪器的完好性以及稳定运行能力，而且应该保证数据记录没有任何异常问题。而接班业务人员则需要仔细校对上一班的所有观测数据记录，同时要谨记上一班值守人员所交代的测报仪器运行以及数据记录、维护等相关事宜，以此来保证测报业务交接班工作的有序性和规范性，减少错情率，促使综合气象观测业务质量得到全面提升。

2.3提高观测人员的业务水平

随着气象事业的现代化发展以及各类复杂天气的频繁发生，对于综合气象观测业务人员的要求特愈来愈高。为了更好的开展综合气象观测业务，必须要加强台站业务人才的培养。首先，要强化测报理论知识的学习，将理论知识与实际的操作技能进行相结合。其次，要加测报新技术、新仪器设备的学习，掌握仪器设备的工作原理以及测报先进技术，更好的投入到综合气象观测业务中；最后，要强化对观测人员的业务培训，着重做好测报技术以及故障应急处理知识的培训，不断提升其操作技能，规范操作行为，减少异常问题的出现概率，确保综合气象观测业务质量。

3.结语

总而言之，综合气象观测业务是各项气象业务开展的重要前提。只有不断提升综合气象观测业务质量，才能为气象防灾减灾、天气预报以及气候研究等气象业务的开展提供更为有效、实用的数据依据。所以，气象部门应该不断强化综合气象观测站网的监控管理工作，同时要求观测人员严格履行观测业务值守制度，加强业务学习以及业务培训，不断提升操作的规范性和技能水平，确保业务的正常开展，从而提升综合气象观测业务质量。

参考文献：

[1]吴家波，谢双虎.如何提高地面气象测报质量[J].北京农业，2014（36）.

[2]车延超.关于综合气象观测工作中技术要素探讨[J].农业与技术，2015（12）：186，236.

[3]金雪，尹武令，赵玲.分析当前综合气象观测中的技术要点[J].科技创新与应用.

作者简介：

王长林（1963-），男，汉族，甘肃省灵台县人，工程师，从事研究地面气象观测。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/617257e4eeb9e8bd7785942b.html