# Z源逆变器控制方法的研究

论文题目: Z源逆变器控制方法的研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 电力电子与电力传动

作者: 顾斌

导师: 彭方正,钱照明

关键词: 源逆变器,载波脉宽调制,空间矢量脉宽调制,直通零状态矢量

文献来源: 浙江大学

发表年度: 2005

论文摘要: 本文对新近提出的Z源逆变器的控制方法进行了系统的研究。 传统的三相逆变器有两种基本拓扑:电压源型和电流源型。这两种类型的逆变器由于自身拓扑的特点而存在理论上的局限,在许多应用场合造成装置造价高,效率低。Z源逆变器的提出有效地克服了这两类传统逆变器的不足,并提供了一些传统电压源和电流源逆变器无法得到的新特性。文中通过对Z源逆变器两个典型应用系统的分析说明了Z源逆变器的新特性。 正弦脉宽调制(SPWM)和空间矢量脉宽调制(SVPWM)由于具有总谐波失真度(THD)小、开关频率恒定、实现方便等优点而在传统逆变器中得到了最为广泛的应用。对SPWM和SVPWM控制输出波形的分析表明,在SPWM控制的三相调制基波中注入不同的零序分量就可以得到与其相对应的不同的SVPWM控制。 本文在系统的分析了传统SPWM和SVPWM控制策略的基础上,结合Z源逆变器的特有工作特点,通过对传统SPWM和SVPWM控制的改进,提出了几种用于Z源逆变器的SPWM和SVPWM控制方法,给出了各种控制方法的仿真和DSP实现。仿真和实验结果说明了各种控制方法的正确性和可行性.同时文中对各种控制方法的器件电压、电流应力和对Z网络L、C参数的选择的影响进行了比较分析,这些比较分析为Z源逆变器PWM控制方法的优化选择提供了理论基础。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1．1 传统三相逆变器

1．1．1 电压源逆变器的基本拓扑和局限性

1．1．2 电流源逆变器的基本拓扑和局限性

1．2 新型 Z源逆变器

1．3 脉宽调制(PWM)技术

1．3．1 SPWM控制技术

1．3．2 SVPWM控制技术

1．3．3 SPWM与 SVPWM之间的相互关系

本文主要研究内容

第二章 电压模式 Z源逆变器

2．1 Z源逆变器概述

2．1．1 Z源逆变器基本拓扑

2．1．2 Z源逆变器等效工作电路和基本工作原理

2．2 Z源逆变器在燃料电池中的应用

2．2．1 传统燃料电池应用系统

2．2．2 新型 Z源燃料电池应用系统

2．3 Z源逆变器在变频调速系统中的应用

2．3．1 传统电压源型变频器

2．3．2 新型 Z源变频调速系统

2．3．3 新型 Z源变频调速系统等效工作电路与其新特性

本章小结

第三章 Z源逆变器 SPWM控制

3．1 简单 SPWM控制

3．1．1 基本原理

3．1．2 仿真实现及其仿真结果

3．1．3 DSP实现及实验结果

3．2 最大化 SPWM控制

3．2．1 基本原理

3．2．2 仿真结果

3．2．3 DSP实现

3．3 直通零状态常占空比最大化 SPWM控制

3．3．1 直通调制信号改进法

本章小结

第四章 Z源逆变器 SVPWM控制

4．1 基本原理

4．2 简单SVPWM控制

4．3 直通状态分段 SVPWM控制

4．3．1 基本原理

4．3．2 DSP实现

4．3．3 实验结果

4．4 最大化 SVPWM控制

4．5 SVPWM控制和谐波注入 SPWM比较分析

本章小结

第五章 各种 PWM控制方法的性能比较研究

5．1 各种控制方法工作范围的比较

5．2 各种控制方法器件电压应力的比较

5．3 各种控制方法器件电流应力的比较

5．4 各种控制方法对Z网络 L、C选择的影响

5．5 开关损耗分析

本章小结

总结和展望

1、论文总结

2、今后工作展望

参考文献

攻读硕士期间论文成果

致谢

发布时间: 2005-07-14

参考文献

- [1].电力机车辅助逆变器电压控制方法研究[D]. 龚东安.北京交通大学2012

- [2].基于Z源逆变器的光伏并网系统的研究[D]. 刘方荣.湖南大学2015

- [3].Z源逆变器SVPWM控制算法的研究[D]. 刘洁.西华大学2015

- [4].电流型Z源逆变器主电路控制策略研究[D]. 翟清震.山东科技大学2010

- [5].阻抗源逆变器光伏并网控制研究[D]. 隋国蜀.山东大学2011

- [6].电流型Z源逆变器控制策略研究[D]. 刘顺强.山东科技大学2009

- [7].新型Z源逆变器研究[D]. 张超华.南京航空航天大学2009

- [8].高增益Z源逆变器研究[D]. 李林林.南京航空航天大学2015

- [9].Z源逆变器的研究[D]. 谢常莹.安徽大学2016

- [10].多电平Z源逆变器脉宽调制及应用研究[D]. 付文波.中国矿业大学2015

相关论文

- [1].阻抗源逆变器的新型控制策略研究[D]. 崔彬.浙江大学2007

- [2].基于Z源逆变器的光伏水泵系统研究[D]. 茹心芹.合肥工业大学2008

- [3].SPWM逆变器控制技术研究[D]. 何中一.南京航空航天大学2005

- [4].Z源整流器研究[D]. 谢晔源.浙江大学2006

- [5].阻抗源直流变流器研究[D]. 王利民.浙江大学2006

- [6].逆变器控制及其并联技术的研究[D]. 朱志杰.浙江大学2004

- [7].并联逆变器控制技术的研究[D]. 黄蕾.南京航空航天大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/618cece6ef5df6bc976a269b.html