# 混合动力电动汽车动力驱动系统的方案设计和仿真研究

### 论文摘要

环境污染问题和石油资源的匮乏已经成为了当前制约汽车工业可持续发展的两大难题,如何有效降低车辆对传统化石燃料的依赖以及改善环境污染问题成为了未来汽车工业发展的主方向。混合动力电动汽车是一种融合了纯电动汽车高效率、低排放和传统内燃机汽车优良的动力性、续驶能力的新型汽车,是目前和未来最具有可行性的低油耗、低排放的清洁汽车。混合动力汽车的动力性、燃油经济性和排放性能与驱动系统结构设计和参数的匹配以及车辆在行驶过程中的协调控制密切相关。合理的系统结构和优化的控制算法能够使系统部件在更高效区域运行,不仅能有效降低燃油消耗,而且车辆的尾气排放也能得到显著的改善。论文首先分析了混合动力汽车的驱动系统结构类型和各自的特点,在此基础上提出了一种新的混合动力电动汽车的方案设计。通过对驱动系统部件进行分析,对系统的主要部件进行了选型和参数设计,并在MATLAB/Simulink环境下分别建立了电动机和动力电池组的Simulink模型。最后,在Advisor 2002平台上建立了混合动力汽车的整车模型,并分别对车辆进行了加速性能、爬坡性能以及在CYC_UDDS和CYC 1015循环工况下的整车仿真研究,得出了车辆的百公里加速时间,各循环工况下的等效百公里油耗,发动机工作点,电池SOC变化等结果,其结果表明本文所设计的混合动力电动汽车在保证原有车型动力性的前提下,燃油经济性和排放性能均有明显的改善,同时也说明了混合动力系统的方案设计是合理的。本论文所做的研究将有助于缩短混合动力汽车的设计开发时间,为其驱动系统的设计和整车性能评估提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 混合动力电动汽车的分类和特点

- 1.2.1 混合动力电动汽车的定义

- 1.2.2 混合动力电动汽车的分类及特点

- 1.3 电动汽车的研究现状和发展趋势

- 1.3.1 国外发展现状

- 1.3.2 国内发展现状

- 1.4 混合动力电动汽车的关键技术

- 1.5 本课题研究的主要内容

- 第二章 混合动力电动汽车驱动系统的总体设计及分析

- 2.1 混合动力电动汽车驱动系统的方案设计

- 2.1.1 方案设计

- 2.1.2 方案分析

- 2.2 混合动力电动汽车工作模式、功率流分析

- 2.3 制动能量回收控制策略的制定

- 2.3.1 经验的模糊控制方法

- 2.3.2 电制动优先的控制方法

- 2.3.3 综合控制方法

- 2.4 混合动力汽车的特点

- 2.5 本章小结

- 第三章 混合动力电动汽车动力系统的部件选型和参数设计

- 3.1 混合动力电动汽车动力源功率的匹配

- 3.2 混合动力电动汽车用动力电池的选型和参数设计

- 3.2.1 混合动力电动汽车对动力电池的主要要求

- 3.2.2 混合动力电动汽车用动力电池的性能比较

- 3.2.3 混合动力电动汽车上常用的几种动力电池

- 3.2.4 动力电池组参数的选择

- 3.3 混合动力电动汽车用电动机的选型和参数设计

- 3.3.1 电动汽车对驱动电动机性能的要求

- 3.3.2 电动汽车驱动电动机性能的比较

- 3.3.3 混合动力电动汽车上常用的几种驱动电动机

- 3.3.4 电动机的参数选择

- 3.4 混合动力电动汽车发动机的选型和参数设计

- 3.5 本章小结

- 第四章 混合动力电动汽车用动力电池模型的建立

- 4.1 动力电池建模的基本理论

- 4.2 动力电池动态模型的建立

- 4.3 基于电压、电流和温度的动力电池SOC算法

- 4.4 本章小结

- 第五章 混合动力电动汽车的建模与主要性能仿真研究

- 5.1 电动汽车仿真软件ADVISOR 2002

- 5.2 混合动力系统主要机构建模

- 5.2.1 基于MATLAB/simulink的整车模型

- 5.2.2 基于MATLAB/simulink的制动控制策略模型

- 5.2.3 基于MATLAB/simulink的动力电池组模型

- 5.2.4 基于MATLAB/simulink的永磁同步电动机模型

- 5.3 混合动力电动汽车动力性能仿真研究

- 5.3.1 混合动力电动汽车加速性能测试

- 5.3.2 混合动力电动汽车爬坡性能测试

- UDDS和CYC1015循环工况下整车性能仿真研究'>5.4 CYCUDDS和CYC1015循环工况下整车性能仿真研究

- UDDS循环工况下整车性能仿真'>5.4.1 CYCUDDS循环工况下整车性能仿真

- 1015循环工况下整车性能仿真'>5.4.2 CYC1015循环工况下整车性能仿真

- 5.5 混合动力电动汽车的经济性与排放性分析

- 5.5.1 车辆的燃油经济性分析

- 5.5.2 车辆的排放性能分析

- 5.6 本章小结

- 结论与展望

- 1、论文的主要研究内容及结论

- 2、研究展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].新能源汽车动力电池回收利用模式分析[J]. 汽车维护与修理 2020(12)

- [2].动力电池网络教学设计方案及教学效果评析[J]. 汽车维护与修理 2020(14)

- [3].中日韩掌话语权,美德蓄势待发,谁将是动力电池最大赢家?[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [4].动力电池“群雄割据”,谁将成为赢家?[J]. 中国粉体工业 2017(04)

- [5].旧车报废进小高峰 新能源汽车遇动力电池回收难困扰[J]. 广东交通 2018(02)

- [6].新能源汽车动力电池事故频发，如何有效规避？[J]. 汽车与配件 2019(23)

- [7].基于K均值法与遗传算法的退役动力电池筛选[J]. 电源技术 2019(12)

- [8].汽车报废动力电池回收利用模式分析[J]. 汽车零部件 2019(12)

- [9].丰田合资松下:中国动力电池产业格局生变?[J]. 中国外资 2019(20)

- [10].新能源汽车动力电池报废量估算和资源潜力分析[J]. 中国资源综合利用 2020(01)

- [11].退役三元动力电池回收利用进展[J]. 化学通报 2020(03)

- [12].我国动力电池下一阶断发展形势分析[J]. 电动自行车 2020(01)

- [13].韩国新能源汽车和动力电池政策及市场分析[J]. 汽车与配件 2020(03)

- [14].退役三元动力电池储能项目探索与应用[J]. 能源研究与利用 2020(01)

- [15].电动汽车动力电池的理论内涵及实践应用——评《电动汽车动力电池应用技术》[J]. 中国科技论文 2020(01)

- [16].紧固件在动力电池系统上的可靠性设计与扭矩研究[J]. 汽车实用技术 2020(03)

- [17].新能源动力电池：机遇与挑战并存[J]. 企业观察家 2020(02)

- [18].“双复”大闯关——从动力电池领域看产业链的焦虑与自救[J]. 汽车纵横 2020(03)

- [19].2020年动力电池回收网络将有五大特征[J]. 资源再生 2020(03)

- [20].高性能钠离子动力电池负极材料的合理设计[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [21].纯电动汽车动力电池系统一致性诊断与控制方法研究[J]. 电池工业 2020(01)

- [22].深圳完成首批退役新能源公交车动力电池规模回收[J]. 再生资源与循环经济 2020(04)

- [23].长沙矿冶研究院动力电池回收公共服务平台全国上线[J]. 矿冶工程 2020(02)

- [24].电动汽车动力电池箱模态分析及结构优化[J]. 轻工机械 2020(03)

- [25].纯电动汽车动力电池系统分析[J]. 南方农机 2020(08)

- [26].基于混合动力汽车的动力电池支架结构性能研究[J]. 汽车实用技术 2020(09)

- [27].废旧动力电池梯次利用之应急储能设备技术研究[J]. 汽车实用技术 2020(10)

- [28].新能源机动车动力电池回收的法律研究——以广西柳州市为例[J]. 梧州学院学报 2020(01)

- [29].赣州废旧动力电池回收模式研究[J]. 汽车实用技术 2020(09)

- [30].电动汽车动力电池热管理系统主动均衡技术研究[J]. 时代汽车 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/61c4efbfd9ead66e44fe5f45.html