# 浅析环境监测中COD的有效运用

衡阳市环境监测站湖南衡阳421001

摘要：在环境检测的过程之中，化学需氧量的测定可以充分的发挥出自身的作用和效果，而对于化学需氧量的测定来说，它的测定方法会对最终的检测结果产生决定性的影响，因此，我们必须要加强化学需氧量测定方法的分析和重视。针对环境监测中的COD测定进行深入的探究和分析，并且了解好环境监测的基本概念，更新COD的具体测量方法，以及测定的相关实验，能够为日后环境监测中COD的有效运用研究工作的开展，提供一定的理论基础和科学依据。

关键词：环境监测；COD；有效应用

1.引言

现阶段，我国全面开展环境污染治理工作。在具体工作中，环境保护监测工作是重点。借助各类有效的技术和手段，进行水质监测、大气监测等，能够为后续工作的开展，提供有效信息，因此如何有效运用测定技术，成为研究的重点。本篇文章首先探讨了环境监测的定义与特征，然后探讨了环境保护监测中COD测定方法的运用，最后给出了环境保护监测中COD测定方法的运用实例，希望给业内人士带来一定的借鉴。

2.环境监测定义与特征

2.1定义

环境监测指的是对环境中污染物的浓度进行连续过间叙的观察，并对其变化进行分析的一个过程，由于污染源之间的差别，会受到地理和气候等因素的影响，因此，不同的污染源排放出来的有害物质，他们的一些化学活性也会出现明显的差别，造成不同范围内的影响。对于污染来说，不同的污染会发出不同的特质，有的污染是长期慢性的，有的污染是局部的，有的污染是短期急性的，有的污染是全球范围之内的，因此，我们必须要针对这些污染进行一定的监控作用，从而形成一个监测的网络系统，实时地对污染物的变化情况进行分析，从而采取一个良好的对策对污染进行根治。

2.2特征

目前，水环境监测工作的开展，具有间断性和连续性等特点，是对水环境内的污染物及其浓度变化，开展监测工作。基于监测结果，开展综合性分析，了解水环境内部变化以及影响。由于水污染源相关强度，极易受到气候因素和地理环境因素等的影响。排放到水中的有害物质，其具有分散相以及扩散性特点。污染范围指的是局部以及区域化污染范围，影响特点为短期急性、长期性等。基于此，若想有效治理水环境污染，需要做好污染源监测工作。

3.环境保护监测中COD测定方法的运用分析

以高氯废水测定为例，对于此类废水中的COD，目前还没有统一的方法，多采取氯气校正法和标准曲线法等，开展测定工作。现针对常用的测定方法，进行以下论述：

3.1氯气校正法

在环境保护监测中，应用的氯气校正法，其是基于重铬酸钾法，进行方法优化得来的。氯气校正法具有测定结果准确性高和稳定性强等特点。若氯离子浓度＜20000mg/L内，在测定过程中，可有效消除氯离子的干扰。从应用效果来说，利用氯气校正法测定COD，具有一定的局限性，具体体现如下：①操作过程复杂。在具体操作中，不仅需要使用高纯N2，还需要使用精密流量计，做好氮气流速的控制，使得测定的成本增加。②在具体应用中，要做好装置气密性的把控。实验耗时比较长，不适用于大批水样测定。

3.2碘化钾一碱性高锰酸钾法

环境保护监测工作中，应用碘化钾一碱性高锰酸钾法，具有检出限地的优势，适用于高氯离子COD水体测定。从实际应用效果来说，具有以下局限性：不同于重铬酸钾法，采用碘化钾一碱性高锰酸钾法，对氧化条件，有着相应的要求，测定结果差异较大。利用此方法，测定COD，线性范围比较窄，在0.2-62.5mg/L范围内。除此之外，在具体监测中，依据CODcr标准，借助换算系数，把CODOH-KI给转化为CODcr。在具体工作中，碘化钾一碱性高锰酸钾法的应用具有复杂性，需要消除干扰因素，比如Fe3+和NO2-。

4.环境监测中COD标准测定试验

我们在对COD测定方法进行研究的过程中，主要从以下四个方面去对测定方法的标准化进行实现分别是催化剂，氧化剂，掩蔽剂，以及消解。首先，在对催化剂进行选择的时候，要秉持着经济和高效的原则，根据测试所提出的需求和标准，选取一些替代剂来作为催化剂使用，不仅可以提升反应的速率，也可以降低反应的成本，从而实现保护环境的目标。其次，氧化剂的主要作用就是为了对测定对象的氧化程度进行分析，从而保障所得到的结果更为精确。对于掩蔽剂来说，可以对其他离子所产生的干扰作用进行充分的消除。在消解方法中，最为常用的就是回流消解法，它可以保障整个消解过程的快速进行。

5.环境监测中COD测定方法的发展前景

化学需氧量的测定，也就是COD的测定，它主要是对水体中所含有的一些有机物和氧化物，来开展定量的分析工作。对于一些水中的生物和微生物的生存环境来说，化学氧化量的消耗往往会对其产生一定的作用和影响。因此，我们必须要利用化学需氧量的测定来对其进行深入的分析，通常情况下，COD可以用作对水中的污染物以及氧化物含量进行评判的一个标准，在整个测量活动开展的过程中，最常见的应用就是COD测量仪，它可以对多个指标进行分析，从而对采取到的信息统一的进行分析和记录，还可以实现远距离的数据输送，并且通过一个固定的程序，来实现自动化的监测效果。COD的检测仪器，也随着我国科学技术的发展，而取得了一定的进步，而在未来的COD测定方法的发展过程中，也会朝着一个快速、环保、可持续的方向不断前进。

6.环境保护监测中COD测定方法的运用实例

6.1案例概述

结合A集团生产污水排放特点，根据环保部门的要求，包括污水排放时间和排放量等。在进行环境保护监测中，原本采取的是快速消解比色法，进行COD测定，具体操作的过程中，极易受到氧化剂以及催化剂的影响，具有酸性大和腐蚀性强等特点。开展比色测定时，若操作不当，极易影响测定的结果，测定的精密度以及准确度较差。基于此，采用重铬酸钾法，进行COD测定，获得了不错的效果。

6.2方法原理

在采集的污水水样中，加入一定的重铬酸钾溶液，在强酸介质下，利用银盐进行催化，经过沸腾回流后，利用试亚铁灵作为指示剂，使用硫酸亚铁铵，滴定重铬酸钾，按照消耗量，进行质量浓度换算。

6.3水样测定

在实际测定中，按照以下流程进行：（1）称取重量为0.4g的硫酸汞，放入到加热管内，使用移液管，剂量20.00mL水样，放到回流锥形瓶内，放入重量为10.00mL的重铬酸钾溶液，并且加入一定的防爆沸玻璃珠，摇匀混合液。（2）在加热管装置内，加入剂量为30mL的硫酸银溶液，并且盖上冷凝管，放置到恒温加热器，在温度为179℃的状态下，进行2h加热。（3）冷却后，使用一定的蒸馏水，洗刷冷凝器内壁，将锥形瓶取下，使用蒸馏水进行处理。需要注意的是，溶液总体积要大于等于140mL。（4）溶液再度冷却后，加入3滴试亚铁灵指示剂，进行后续操作，记录消耗体积。（5）在进行水样测定时，并行开展空白试验。

7.结语

综上所述，随着过社会经济以及科学技术的不断发展，由此也带来了十分严重的环境污染问题，因此，需要我们对环境质量开展监测。对环境展开监测的一个重要方法，就是COD的有效运用，它可以对一些物质的污染程度进行直接的反应，因此，我们必须要加强COD测试方法的研究，从而为我国环境保护工作的开展奠定基础。本篇文章所探讨的关于环境监测当中有关COD的相关应用，在内容与形式上还有一定的改进空间，希望业内人士给予指正，并希望能够促进我国环境监测COD的发展。

参考文献：

[1]向运荣，黄辉.地表水水质自动监测系统及其建设中的若干问题.中国环境监测，2014（6）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/61c7ed09065d694d03258e27.html