# MC-SS系统H-ARQ技术研究

### 论文摘要

随着数字通信的发展,人们对可靠数据通信提出了更高的要求。在恶劣的信道条件下,特别是在高数据率和高的移动速度环境下,多径延迟和多普勒频移将会严重的降低系统的性能,因而,有效的差错控制技术成为当前无线通信一个关注的焦点。迄今为止,有两种主要的差错控制机制:前向纠错编码（FEC,Forward Error Correction）和自动重传请求（ARQ,Automatic Repeat Request）。而混合自动重传请求（Hybrid ARQ）,结合了前向纠错编码的有效性以及自动重传请求的可靠性,将在3G/超3G,或者未来无线移动通信中被广泛使用,以便为各种数据业务提供需要的不同服务质量。 在MAGNET（My Personal Adaptive Global Net）项目中,为个域网（PANs,Personal Area Networks）开发的各种空中接口被广泛研究,单输入单输出多载波扩频系统（SISO-MC-SS,single input single output Multi-Carrier Spread Spectrum）是高速数据通信的候选空中接口,单输入单输出多载波扩频系统是一个基于OFDM在频域进行扩频的空中接口。在这篇论文中,三种H-ARQ方案与单输入单输出多载波扩频系统的结合被提出来以便改善系统的性能,随后,相应的仿真参数被设定,同时给出了各个方案的仿真结果,并且作了比较分析。 在发送端和接收端同时使用多个发送天线和多个接收天线来传输数据流的技术称为多输入多输出技术（MIMO,Multiple input Multiple output）,被用来提高系统的频谱效率。V-BLAST（Vertical Bell Laboratories Layerd Space-Time）技术可以和OFDM技术结合以便在高的频率选择性衰落信道下提供高数据率的传输。因为OFDM技术可以有效的将频率选择性衰落信道分成几个平坦衰落子信道,我们把MIMO,OFDM以及H-ARQ结合起来,可以进一步提高通信的吞吐量和可靠性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 无线移动通信的发展

- 1.2 项目背景

- 1.3 本文的主要内容和安排

- 第二章 基本理论介绍

- 2.1 OFDM技术

- 2.2 信道编码和译码

- 2.3 凿孔技术

- 2.4 SystemC仿真语言

- 2.5 本章小结

- 第三章 SISO系统H-ARQ技术

- 3.1 MC-SS系统

- 3.2 H-ARQ技术介绍

- 3.2.1 ARQ协议

- 3.2.2 H-ARQ基本类型

- 3.3 H-ARQ MC-SS系统结构

- 3.4 基于MC-SS系统的部分冗余H-ARQ

- 3.4.1 MC-SS系统部分冗余H-ARQ结构和算法

- 3.4.2 MC-SS系统部分冗余H-ARQ仿真性能

- 3.5 基于MC-SS系统的RCPC H-ARO

- 3.6 基于MC-SS系统的Chase合并H-ARQ

- 3.7 SISO-MC-SS系统H-ARQ性能比较

- 3.8 本章小结

- 第四章 基于MIMO-OFDM的H-ARQ技术

- 4.1 MIMO简介

- 4.2 V-BLAST结构和检测算法

- 4.3 V-BLAST-MC-SS H-ARQ系统结构

- 4.4 V-BLAST-MC-SS系统性能仿真与比较

- 4.4.1 基于V-BLAST-MC-SS的H-ARQ系统性能

- 4.4.2 基于V-BLAST-MC-SS的H-ARQ系统性能比较

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结

- 5.1 论文研究内容回顾

- 5.2 后续研究工作

- 参考文献

- 致谢词

### 相关论文文献

- [1].马尔可夫中断下停止等待自动重传请求协议的性能分析（英文）[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2019(09)

- [2].基于预测的混和自动重传请求算法[J]. 通信技术 2016(05)

- [3].混合自动重传请求技术研究[J]. 电信快报 2010(07)

- [4].LTE系统中的混合自动重传请求技术研究[J]. 数字通信 2010(04)

- [5].一种减小非授权频段混合自动重传请求进程时延的方案[J]. 科学技术与工程 2017(10)

- [6].基于TD-SCDMA的追踪合并HARQ性能研究[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [7].基于COFDM系统的自适应混合自动重传请求[J]. 应用科技 2010(11)

- [8].混合ARQ基于OFDM的系统[J]. 中国新通信 2009(07)

- [9].一种改进的CA-HARQ重传方案[J]. 通信技术 2009(10)

- [10].多中继协作ARQ在Nakagami-m信道中的性能分析[J]. 北京邮电大学学报 2010(02)

- [11].HSDPA中HARQ技术应用[J]. 科技信息 2012(33)

- [12].水声通信中一种有效的停等自动重传请求方案[J]. 声学技术 2008(01)

- [13].基于有限反馈随机网络编码数据广播方法[J]. 科技创新导报 2017(03)

- [14].基于HSUPA的VoIP容量的研究[J]. 现代电信科技 2008(02)

- [15].基于有效信噪比的自动重传请求协议性能比较[J]. 浙江科技学院学报 2016(05)

- [16].基于TD-SCDMA的追踪合并HARQ性能研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [17].分块选择重传的LDPC码混合自动重传请求协议设计[J]. 遥测遥控 2008(05)

- [18].采用冗余递增混合自动重传请求方法的时延敏感通信[J]. 无线电通信技术 2019(03)

- [19].增强MIMO OFDM无线通信仿真[J]. 系统仿真学报 2010(08)

- [20].基于LDPC码的HARQ系统仿真[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2011(05)

- [21].无线网络中应用机会式网络编码的广播重传方法[J]. 西安交通大学学报 2011(02)

- [22].水声网络中端到端可靠性传输的跨层设计方法[J]. 现代计算机(专业版) 2018(17)

- [23].MBC中的Ⅰ型HARQ改进方案[J]. 通信技术 2011(08)

- [24].LTE系统动态资源调度技术研究探讨[J]. 数据通信 2013(01)

- [25].基于GE交换的Gpbs无线传输平台ARQ算法的研究[J]. 通信技术 2011(09)

- [26].OFDM系统中LDPC码度分布的混合ARQ方案[J]. 北京机械工业学院学报 2008(01)

- [27].适用于OFDM系统的自适应HARQ机制[J]. 计算机与数字工程 2008(06)

- [28].Wi-Fi6之后的Wi-Fi技术趋势[J]. 电子技术应用 2020(04)

- [29].LTE中ARQ的机制研究及算法改进[J]. 电视技术 2013(23)

- [30].LTE中HARQ技术的研究[J]. 科技信息 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/61f1e1d421b895515d2830e9.html