# 建筑电气安装的施工技术探讨

云南华祥建设集团有限公司唐朝富

摘要：随着我国经济不断发展，人们的生活水平不断提高，人们在满足原先的衣食住行的同时更加注重生活的质量。现如今电气已经走进了普通人们的生活，使用电气的用户越来越多，因此对建筑电气安装提出了更高的要求。本文主要针对建筑电气安装的相关技术进行详细的阐述，采用先进的安装方法保证安装质量，以此满足人们的生活需求。

关键词：建筑电气；安装；施工技术前言随着建筑电气的不断发展，电气安装技术也在不断地进步并逐渐向系统性、综合性发展。随着建筑电气安装行业的设备理念和施工技术的更新，为安装工作的顺利进行奠定了坚实的基础。做好电气的安装工作需做好准备工作，然后进行具体的安装，从而实现建筑电气安装的科学合理，达到质量保证的同时最大的满足人们的生活需求。

1建筑电气安装施工技术的重要性近些年来，人们对建筑物的认识逐渐从原始的实用性不断向多层次方向转变。设计者在进行建筑物设计的过程中，在考虑建筑实用性的同时不断的融入安全性和实用性的因素，最大程度的满足人们的生活需求。然而，电气安装施工质量对整个建筑物的安全性和舒适性有着很大的影响。在经济不断发展、科技不断进步的条件下，整个建筑电气安装的施工水平和施工质量都得到了显著提高。建筑电气安装施工技术的提高，一方面是满足了广大人民追求生活质量的需求，另一方面建筑电气安装对保证人们的生命财产安全起到了重要的作用。在施工前通过做好施工准备，在安装技术中，通过做好管线预埋施工、电缆敷设和接地防雷安装等工作，都是充分保证建筑物的安全性和实用性。由此可以看出，科学合理的建筑安装施工技术使人们追求安全实用的功能需求有着重要的意义。

2建筑电气安装施工前期准备工作俗话说“磨刀不误砍柴工”，要想更好地完成工作，必须有所准备。建筑电气安装施工也是如此。进行电气安装之前，首先，应充分了解施工的各道程序，确保施工的顺利进行。整个电气安装工作主要包括管路预制加工、管路接连、扫管穿线、电缆敷设、安装照明工具、安装防雷设施以及调试电气系统几个环节，因此，在具体的安装施工之前，对上述各个工序的施工技术要领一定要掌握清楚。其次，在进行安装前，施工人员对设计人员的设计图纸、施工项目、建筑项目有详细准确的了解，通过对工程项目的仔细分析，对于在施工过程中可能出现的难点在安装施工图纸上明确标示。再次，在建筑电气安装之前应根据建筑内容掌握好整个安装工程的进度和安装方法，特别是对于梁柱和屋面等关键的安装部位需认真观察研究，避免盲目施工造成的安装失误。最后，在安装工程开始之前必须将电气安装施工中需要的预埋件提前做好，保证整个安装工作的顺利进行。

3建筑电气安装施工技术做好了建筑电气的安装施工准备工作之后，进入整个工程的施工状态。在施工过程中充分运用每道工序的施工方法和技术措施，保证安装工组按质按量完成。

3.1管线预埋施工建筑电气安装施工首先是对管线进行预埋工作，这个预埋工作必须按照施工设计的要求进行。在混凝土内敷设管线时，需要以直线为主，预埋的管线离建筑物的表面至少15mm钢管的暗配工作时，若是遇到的施工环境是潮湿的状况，则必须在管口和连接的地方进行密封措施处理。预埋进地下的管线必须穿过基础设备，如果遇到不能避开设备的状况时，则需要对管线进行防护处理之后进行穿过工作。在PVC电线管暗配过程中，根据PVC管易变形的特点，避免在高温的环境下敷设，同时为了减少管内穿线的阻力，要最大限度地减少线头的数量。

3.2管内穿线安装管线预埋施工后则进行管内穿线安装。进行管内管线安装之前，必须对导线进入的管内进行彻底的清扫，防止积水或者杂物的存在，减少穿线的难度。通常在穿导线之前进行穿引线工作，穿引线一方面可以检查整个管道是否通畅，另一方面可以降低管线较长或者是弯路较多的管道的施工难度。在这个过程中遇到阻碍时，利用铁丝将引线勾出，防止出现质量问题。

进行穿线时，导线接头不允许出现在管道内，盒内的导线需要留出一定的长度，方便之后的安装施工。

3.3电气插座和开关的安装电气插座和开关的安装有明装和暗装形式。进行暗装时，保证盒内的导线和插座开关的面板要连接好并且固定住，然后将插座和开关推入盒里，用螺丝等部件固定好。明装时，需要先将导线穿过塑料台出线孔，并固定住塑料台，之后再根据实际的位置需要，综合安装设计要求，将地线和粗线从插座和开关的孔中穿出，采取压牢措施处理，将其固定在塑料台之上，然后再盖好盖子就完成了明装的安装工序。安装时都必须根据设计要求进行，保证开关的外盒距离门框在20cm以内。

3.4电缆敷设施工电缆的敷设施工是整个建筑电气安装的关键环节，施工前认真检查电缆的质量，检查其型号、规格，是否符合安装的设计要求，为保证安装时的安全性，对电缆进行绝缘检测。在电缆敷设过程中，将电缆进行有序的排列固定，电缆的接头处做好标记。电缆敷设过程中，按照自上而下的顺序配置高、低压电力电缆和弱电、强电控制电缆。对于电缆的接头，按照设计规范进行安装敷设，防止出现污染现象。接头的制作一次性完成。

3.5电气设备接地安装施工建筑的要求是在出现突发情况时，一些可能带电的设备都必须做好接地工作。在进行接地施工过程中，整个施工技术必须符合相关要求，并根据实际情况进行接地安装。

3.6电气设备防雷安装施工防雷是建筑电气安装中必须重视的一个环节。通常在建筑物的屋顶利用钢筋设置防雷设施，实现和底面的连接，可以有效地保证建筑物的安全以及建筑物内部电气系统的安全运行。

进行建筑物的防雷接地施工必须有专人负责。进行建筑物的门窗防雷施工时，焊接引下线时留出接地端子和门窗连接。

进行完整个建筑电气安装之后，需要对电力系统进行调试，检查系统的安全性和稳定性，保证系统正常运行，发现问题及时解决。

4结束语综上所述，建筑电气安装施工技术对于整个建筑物的安装施工具有重要的影响，进行安装时，必须按照设计要求和安装规范进行，避免工作失误造成严重后果。通过严格控制安装施工技术，高度重视电气安装的施工过程，保证安装的质量，实现人们生活实用性与舒适性的完美结合。

参考文献：[1]刘华.浅谈建筑电气安装施工技术[J].现代物业（上旬刊），2011，12：62-63.[2]任海斌.建筑电气安装施工技术浅析[J].科学之友，2013，05：13-14.[3]郝晶.建筑电气安装施工技术及质量管理[J].科技创业家，2014，02：47.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6204e864837fc955bd05f66d.html