# 无机纳米润滑油添加剂的合成及性能研究

### 论文摘要

研究发现将纳米材料应用于摩擦学领域,许多纳米材料具有优良的摩擦学性能。而且研究表明,纳米粒子作为润滑油或基础油的添加剂能明显提高其摩擦学性能,具有很好的开发应用前景,从而在摩擦学研究中开辟了一个新的前沿领域。本论文提出了新而简单的方法制备两类无机纳米润滑油添加剂,通过多种控制手段和方法,可以得到不同粒径和形貌的纳米材料。本论文对于二硫化钼的合成,克服了以前合成条件苛刻的研究报道。采用简单的合成工艺、成本低廉且易于控制的液相沉淀法,首次成功地制备了二硫化钼纳米棒,其长度为50nm-150nm、直径为20nm-40nm。讨论了溶液的酸度对产物纯度的影响、表面活性剂对产物形貌的影响以及可能的反应机理。同时在比较低的反应温度下,控制反应体系的酸度、温度等,通过水热法合成颗粒大小均匀、平均粒径为30nm的二硫化钼球。并将二硫化钼纳米棒和纳米球添加到基础油中,由于纳米粒子的独特性质,因而具有优异的减摩性能。本论文通过微乳液法,首次成功地制备了颗粒尺寸只有17nm的硼酸锌纳米球。同时通过简单的液相法,以油酸为表面改性剂来改性硼酸锌纳米粒子,首次原位一步制备出疏水性的硼酸锌纳米片,其接触角高达132o。解决了无机粒子在基础油中均匀分散的难题,添加到基础油中具有很好的减摩效果。本论文以直径为40nm的二氧化硅球为核,通过原位自组装修饰上一层致密的硼酸锌壳,得到二氧化硅/硼酸锌核/壳纳米球。而且所得到的核/壳纳米球直径为50nm,壳平均厚度为5nm。并将其添加到基础油中,初步探讨了其减摩性能。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 纳米材料与纳米摩擦学

- 1.2 二硫化钼的研究现状

- 1.2.1 二硫化钼的结构与性质

- 1.2.2 二硫化钼的制备方法

- 1.2.2.1 二硫化钼的传统工业制法

- 1.2.2.2 纳米二硫化钼的制备方法

- 1.2.2.2.1 化学法

- 1.2.2.2.2 物理法

- 1.2.2.2.3 物理法与化学法的结合

- 1.2.2.3 小结

- 1.2.3 二硫化钼的应用

- 1.2.3.1 作固体润滑剂与润滑油脂添加剂

- 1.2.3.2 作催化剂

- 1.2.3.3 作涂层与复合涂层

- 1.3 硼酸盐添加剂的研究现状

- 1.3.1 硼酸盐的结构

- 1.3.2 硼酸锌的研究现状

- 1.4 纳米粒子作润滑油添加剂的摩擦学特点

- 1.5 本论文选题目的和意义及主要研究成果

- 参考文献

- 第二章 纳米二硫化钼的形貌控制合成及其减摩性能研究

- 2.1 液相沉淀法合成二硫化钼纳米棒及其减摩性能研究

- 2.1.1 实验部分

- 2.1.1.1 二硫化钼纳米棒的制备过程

- 2.1.1.2 样品的表征

- 2.1.2 结果与讨论

- 2.1.2.1 X-射线衍射（XRD）分析与能谱图（EDS）分析

- 2.1.2.2 TEM

- 2.1.2.3 DTA-TG

- 2形貌的影响'>2.1.2.4 表面活性剂对MoS2形貌的影响

- 2.1.2.5 反应机理的初步探讨

- 2.1.3 减摩性能测试与研究

- 2.1.4 小结

- 2.2 水热法合成二硫化钼纳米球及其减摩性能研究

- 2.2.1 实验部分

- 2.2.1.1 二硫化钼纳米球的制备过程

- 2.2.1.2 样品的表征

- 2.2.2 结果与讨论

- 2.2.2.1 X-射线衍射（XRD）分析与能谱图（EDS）分析

- 2.2.2.2 TEM

- 2.2.2.3 动态光散射测量颗粒的粒径分布

- 2.2.2.4 DTA-TG

- 2.2.2.5 反应机理的探讨

- 2.2.2.5.1 pH 值对产物纯度的影响

- 2.2.2.5.2 反应温度的影响

- 2.2.3 减摩性能测试与研究

- 2.2.4 小结

- 参考文献

- 第三章 微乳液法合成硼酸锌纳米球及其减摩性能研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂及仪器

- 3.2.2 硼酸锌纳米球的制备过程

- 3.2.3 样品的表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 X-射线衍射（XRD）分析与能谱图（EDS）分析

- 3.3.2 TEM

- 3.3.3 FT-IR

- 3.3.4 DTA-TGA

- 3.3.5 反应物浓度对产物粒度的影响

- 3.3.6 反应机理探讨

- 3.4 减摩性能测试

- 3.5 小结

- 参考文献

- 第四章 液相法原位合成疏水性硼酸锌纳米片及其减摩性能研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 试剂

- 4.1.2 硼酸锌纳米球的制备过程

- 4.1.3 样品的表征

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 SEM 与TEM

- 4.2.2 X-射线衍射（XRD）分析与能谱图（EDS）分析

- 4.2.3 FT-IR

- 4.2.4 TG

- 4.2.5 接触角与活化度

- 4.2.6 制备过程中各因素的影响与调控

- 4.2.6.1 pH 对产物活化度的影响

- 4.2.6.2 乙醇用量对产物活化度的影响

- 4.2.6.3 反应时间对产物晶化度的影响

- 4.2.6.4 反应温度对产物晶化度的影响

- 4.2.6.5 锌盐对产物晶化度的影响

- 4.2.6.6 反应物配比对产物形态及活化度的影响

- 4.2.6.7 不同反应时间对产物活化度的影响

- 4.2.6.8 反应机理初步探讨

- 4.3 减摩性能测试

- 4.4 小结

- 参考文献

- 第五章 无机核壳纳米球的制备及其减摩性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 单分散二氧化硅纳米球的合成

- 5.2.1 实验部分

- 5.2.1.1 试剂

- 5.2.1.2 单分散球形二氧化硅粒子的制备过程

- 5.2.1.3 单分散球形二氧化硅粒子的表征

- 5.2.2 结果与讨论

- 5.2.2.1 TEM

- 5.2.2.2 二氧化硅粒子的粒度及粒度分布

- 5.2.2.3 TG-DTA

- 5.2.2.4 二氧化硅粉体的XRD

- 5.2.2.5 红外光谱

- 5.2.3 二氧化硅颗粒的形成机理和过程

- 5.2.4 反应条件对形成二氧化硅颗粒粒径的影响

- 5.2.4.1 反应温度对二氧化硅颗粒粒径的影响

- 5.2.4.2 反应时间对二氧化硅颗粒粒径的影响

- 5.2.4.3 氨水的用量对二氧化硅颗粒粒径的影响

- 5.3 二氧化硅/硼酸锌核/壳纳米球的合成与减摩性能研究

- 5.3.1 实验部分

- 5.3.1.1 试剂

- 5.3.1.2 二氧化硅/硼酸锌核/壳纳米球的制备过程

- 5.3.1.3 样品的表征

- 5.3.2 结果与讨论

- 5.3.2.1 TEM

- 5.3.2.2 SEM

- 5.3.2.3 XRD

- 5.3.2.4 FT-IR

- 5.3.2.5 硫酸锌加入的方式对产物形貌的影响

- 5.3.3 机理探讨

- 5.3.4 减摩性能研究

- 5.4 小结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表的论文

- 中文摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].改性硼酸锌的合成及其性能分析[J]. 冶金管理 2020(07)

- [2].硼酸锌改性物质制备及防腐性能研究[J]. 福建林业科技 2016(03)

- [3].防腐材料硼酸锌的合成研究及性能测试[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [4].无机阻燃剂硼酸锌的合成研究[J]. 沈阳化工大学学报 2010(02)

- [5].微波加热制备低水硼酸锌[J]. 无机盐工业 2008(03)

- [6].低水硼酸锌的微波合成及应用研究[J]. 化学世界 2009(08)

- [7].纳米硼酸锌的制备及对木材阻燃性能影响研究[J]. 贵州工业大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [8].硼酸锌的合成及在阻燃聚烯烃中的应用[J]. 塑料助剂 2018(04)

- [9].硼酸锌阻燃剂的改性实验研究及表征[J]. 清洗世界 2017(11)

- [10].改性纳米硼酸锌晶须增强聚乙烯阻燃材料力学性能的研究[J]. 离子交换与吸附 2017(06)

- [11].纳米级低水硼酸锌的微波合成、表征及应用[J]. 北京石油化工学院学报 2009(04)

- [12].硼酸锌对膨胀阻燃聚甲醛的协效阻燃研究[J]. 中国安全科学学报 2020(05)

- [13].双子磷酸酯改性硼酸锌晶须及其在聚乙烯中的阻燃研究[J]. 化工新型材料 2020(07)

- [14].活性硼酸锌表面改性及其在PVC中的阻燃应用[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [15].超细硼酸锌对LDPE/IFR体系抑烟性能的影响[J]. 塑料科技 2008(07)

- [16].二维层状无机物/硼酸锌复合体系对聚苯乙烯泡沫阻燃性能的影响[J]. 材料工程 2019(06)

- [17].一步沉淀法合成片状纳米硼酸锌及其性能表征(英文)[J]. 纳米技术与精密工程 2013(02)

- [18].氢氧化镁/硼酸锌复配阻燃剂对107胶性能的影响研究[J]. 唐山师范学院学报 2018(03)

- [19].超细硼酸锌对LDPE/IFR体系热稳定性的影响[J]. 塑料科技 2008(11)

- [20].硼酸锌复配阻燃体系阻燃聚甲醛的研究[J]. 消防科学与技术 2018(01)

- [21].制备不同形貌的4ZnO·B_2O_3·H_2O型硼酸锌[J]. 山东化工 2019(14)

- [22].硼酸锌阻燃聚氯乙烯研究进展[J]. 上海化工 2014(01)

- [23].硼酸锌的合成研究进展[J]. 上海塑料 2012(04)

- [24].防火硅橡胶材料的研制[J]. 橡胶工业 2014(08)

- [25].硼酸锌对膨胀型防火涂料性能实验研究[J]. 广东化工 2018(02)

- [26].硼酸锌/三氧化钼复配型阻燃抑烟剂对聚氯乙烯燃烧性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2015(08)

- [27].无卤阻燃聚苯乙烯泡沫塑料的研究[J]. 上海塑料 2016(04)

- [28].硼酸锌的生产和应用前景[J]. 精细化工原料及中间体 2008(10)

- [29].硼酸锌粉体的氧化铝表面改性研究[J]. 无机盐工业 2008(07)

- [30].行业动态[J]. 塑料助剂 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/62109f320ab94a421da398a0.html