# 地理信息系统在测绘工程中的作用探究张小东

广东满天星云信息技术有限公司511400

摘要：目前，伴随着我国经济的快速增长，科学技术的不断进步，测绘技术取得了较大进步。测绘就是通过技术手段，采集和测量地表信息数据，形成能够反映地表特征的图形、数据等资料，从而对工程建设和行政规划起指导作用。因此，测绘结果是直观的图表与数字信息，而管理和规划则是测绘的最终目的。近年来，计算机和网络技术的发展带动了地理信息技术的发展，使得地理信息系统逐渐成熟和完善，在测绘工作中发挥的作用也越来越大。地理信息技术改变了传统的测绘方式，大大提升了测绘的效率与准确性，对于行政规划、工程建设等具有重要意义。

关键词：地理信息系统；测绘工程；作用探究

引言

相关地理数据与地理信息对于一项工程的开展与具体实施具有十分钟要的意义，所以，在工程施工之前做好测绘工作是完全有必要的。依托数字信息科技的支持，能够更好的利用图片，能够更为直接、方便的看到地理方位与工程地之间的位置关系，有利于工程的实施与城市的布局与规划。在现代城市的规划与设计中，借助地理信息系统，联合数据信息与地理位置坐标，得到有用的图形与数据。现代地理信息技术不仅运用在测绘工作之中，而且也融入城市建设、天气预报、治理协调交通、防灾预灾等多种工作之中，取得了良好的现实成果，使得该技术得到进一步的发展与传播。

1地理信息系统概述

地理信息系统，英文缩写（GIS），相信大家对这个缩写并不陌生。但是对地理信息系统的综合定义以及实际的工作原理与工作流程并不十分了解。地理信息系统是一个综合性的系统，要用聊聊数字完成一个定义并不能够准确、完整的完成。这里从多个角度多个方向来进行地理信息系统定义的说明以及特点。第一点，定义角度，从字面含义它主要是针对地理与空间的信息进行工作，对于地理空间信息进行一系列操作的完整的应用系统。而这个系统使用了现代信息化技术，利用了网络的信息数据存储、分析、研究汇总等多个功能，系统同时配备了相应的数据库系统作为后台支持。第二点地理信息系统是多个学科智慧融合的结晶：地理信息系统正常有序功能，采用了多个学科的相应知识。我们逐一介绍。首先，地理学科知识必不可少，作为地理信息系统，主要的研究对象就是空间、地形等地理内容，所以地理学科的内容在地里信息系统中有充分的体现。

2地理信息系统的优势分析

地理信息系统主要用于分析处理空间信息，被用在查询、输入、分析、存储地理数据的计算机系统，能借助计算机终端进行数据动态分析与地理定位，最终利用数据或图形的方式表达空间信息。相较于传统的测绘方式，地理信息系统在测绘工程中具有如下优势：①测量效率高。地理信息系统不需要观测、调平、估读、调节等环节，加上受天气和地形的影响较小，其在测绘工程中的效率较高，特别是地貌地形的勘测，能利用多台GIS测量仪进行分组扫描，在此基础上快速绘制所测的地形，促进测量效率的提升。②数据精度高。在传统的测绘工程作业中，不管测绘人员采用何种方式，都难以保证测绘结果的准确性。而地理信息系统的应用，能有机结合遥感技术，有效测量大型建筑，测量的实用性和范围明显优于传统测量方式。通常地理信息系统可以借助卫星定位，对距离120公里远的轨道上的小型事物或动物予以捕捉；在具体测绘环节，该系统利用平面扫描卫星联系地面接收器，这样测绘人员只需对相关信息加以收集和加工处理即可。总之，地理信息系统在测绘工程中的应用，能很好地提高测量精度。③不易受外部干扰。将地理信息系统用于测绘工程，相较于传统的测量技术，系统不受测绘地点的自然条件、地貌地形的影响，既可在地质复杂的区域开展测绘工作，也能在广阔的平地上实施测量。传统的测绘方式极易受到外部环境的干扰，特别是密林、高山等地的测量，无法确保测量结果的精确度；而地理信息系统不易受外部环境的限制，能在大雨雪天气进行测量，便于测绘作业的开展。

3地理信息系统在测绘工程中的具体应用

3.1数据的采集

在测绘工程的开始时候，测量工作者重点抽象与离散客观世界当中的物象。地理信息系统通过栅格与数量存储的方式跟对象实体进行连续。一是矢量储存重点是通过结合几何图形的面、线、点等体现实际面临的对象。二是栅格储存涵盖单元储存的行、列，单元储存唯一值，如此的形式重点通过地面单位网格宽度对栅格数据集分辨率进行确定。对于地理信息系统而言，空间数据可以结合其它的一些附加性数据来储存非空间数据。在通常的测量过程中，重点结合固有的数据视线和聚脂薄膜地图的扫描形成数字信息。然而，地理信息系统中重点是结合GPS全球定位信息系统对位置坐标进行确定，再向系统中传入数据信息，且进行相应的分析和处理。当然，也能够结合遥感技术来收集地理信息系统的数据。

3.2数据存储与管理

数据存储和管理是建立GIS数据库的关键步骤，涉及空间数据和属性数据的组织。存储方法与数据文件的组织结构密切相关。空间数据结构的选择决定了系统在一定程度上可以执行的数据分析功能。在地理数据的组织与管理中，最关键的是如何将空间数据与属性数据相结合。目前，大多数系统分别存储两个，它们通过共同项（一般定义为地物标识码）来连接。空间数据管理是GIS数据管理的核心。

3.3数据信息的转换和处理

在对数据信息进行全面、细致收集的同时，地理信息系统还具备数据信息的转换与处理功能，对所收集到的数据信息进行直接转换，从而将其转换成可以直接利用的数据资料。地理信息系统不仅实现了数据精确性和全面性的有效提升，而且大大提高了测绘工作的效率。地理信息系统在对数据信息进行转换和处理时，其工作步骤如下：首先，在将数据信息输入到地理信息系统内部，这时地理信息系统就对数据信息进行自动处理；其次，地理信息系统会利用拓扑建模的方式进行图形的叠加，对于已存在于地理信息系统内部测量图形和通过数据收集得到的测量图形，将其相同部分进行叠加；最后，地理信息系统还要根据数据信息特点进行相应的分析。在对数据信息进行转换和处理的过程中，地理信息系统能够对数字化空间信息资料条件下属性不同条件之间的空间关系进行自动识别，为地理信息系统的后续分析工作提供基础。除此之外，运用地理信息系统还能实现所收集数据的重构，转变所收集数据的格式，使其能够被设备识别，以此实现不同数据源之间的兼容。

结语

总的来说，在现代智慧城市工程中，地理数据信息系统的采用，通过远程卫星进行地理信息的测量与收集，能够更为精确的获得测量资料，并且能够将信息与所测数据有机结合，自动地绘制出数据图，得到可供利用的信息图像。为智慧城市工程的实施提供了可信赖的信息支持，促进现代化城市的进步与完善。

参考文献：

[1]赵荷莲，王帅.当代测绘新仪器、新技术在测绘工程中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2015（16）.

[2]钟占行，曹相杰．地理信息系统在测绘工程中的应用[J]．智能城市，2016，3（07）：202+212．

[3]赵素梅，胡海霞.工程测量中测绘新技术的应用分析[J].建材与装饰2015（27）：89-90.

[4]张建辉.工程测绘中地理信息系统的应用分析[J].黑龙江科技信息，2016（06）：102-103.

[5]刘胜旺，张克力.浅谈测绘工程技术在地籍测量中的实践应用[J].江西建材，2015（24）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/62139202defa9329354cbb6a.html