# 北三区西部西块二类油层聚合物驱状况研究

### 论文摘要

目前,我国强化采油主要依靠化学驱,其中聚合物驱所占比例较高。然而聚合物驱后仍有大量的剩余油存在。为了维持我国石油工业的持续发展,迫切需要研究聚合物驱后如何进一步提高采收率的技术和方法。本文通过建立聚合物驱的概念模型,研究了油藏参数(油层纵向非均质、大孔道、垂向渗透率、油层平均渗透率、油层厚度、油层韵律性、原油粘度、油层温度)、聚合物性质参数(残余阻力系数、可及孔隙体积系数、吸附)、注聚参数(注入时机、聚合物用量、聚合物浓度、注入速度)和井网井距对聚合物驱油效果的影响规律,并以产出投入比为依据,运用正交设计的方法对聚合物浓度、聚合物用量和注入速度三个因素进行正交优化,得到聚合物驱最优方案。然后在分析聚合物驱后的剩余油分布规律后,对聚合物驱后的二次注聚、交联聚合物驱和聚合物表面活性剂二元驱三种提高采收率技术分别进行影响因素分析和参数优化设计,最后通过比较二次注聚、注交联聚合物驱和聚合物表面活性剂二元驱三种技术的最优方案,优选聚合物驱后的提高采收率技术。结果表明,交联聚合物驱是聚合物驱后较优的提高采收率技术。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 一、研究目的及意义

- 二、国内外研究现状

- 三、研究的主要内容

- 第一章 油藏地质开发简况

- 1.1 地质概况

- 1.2 开采简史

- 第二章 油藏描述与剩余油分析

- 2.1 油藏描述

- 2.2 沉积相特点及沉积单元划分

- 2.3 非均质特征分析

- 2.4 新井测井资料水淹特点分析

- 2.5 剩余油初步分析

- 第三章 水驱开发状况研究

- 3.1 空白水驱注入状况

- 3.2 空白水驱采出状况

- 3.3 油层动用程度

- 第四章 聚合物驱注入方案优选

- 4.1 聚合物驱注入参数优选

- 4.1.1 聚合物分子量的确定

- 4.1.2 聚合物用量的确定

- 4.1.3 注入速度的确定

- 4.1.4 聚合物溶液浓度的确定

- 4.2 聚合物驱注入方式设计

- 4.2.1 分层井设计

- 4.2.2 注聚前深度调剖方案设计

- 4.3 配产配注方案

- 4.3.1 编制区块配产配注方案时主要考虑的因素

- 4.3.2 配产配注计算方法

- 4.3.3 单井配产配注结果

- 4.4 聚合物驱油方案设计

- 第五章 聚合物驱油开采指标预测

- 5.1 地质模型的建立及模拟区开发效果预测

- 5.1.1 地质模型的建立

- 5.1.2 模拟区开发效果预测

- 5.2 全区开发效果预测

- 5.2.1 水驱开发效果预测

- 5.2.2 聚合物驱开发效果预测

- 5.3 实施要求

- 5.3.1 日常资料录取要求

- 5.3.2 其它要求

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附件

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].X区块二类油层聚合物驱注入参数优选[J]. 当代化工 2017(05)

- [2].二类油层精细地质解剖与综合挖潜技术方法[J]. 内蒙古石油化工 2012(10)

- [3].基于二类油层探讨聚合物驱油效果[J]. 化工设计通讯 2019(01)

- [4].二类油层聚驱注入相对分子质量匹配关系研究[J]. 石油化工高等学校学报 2019(05)

- [5].二类油层聚合物驱井组分类方法研究[J]. 化学工程与装备 2017(09)

- [6].二类油层综合挖潜效果分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(13)

- [7].二类油层聚合物驱综合调整方法研究[J]. 职业技术 2012(09)

- [8].萨中开发区西区二类油层开发形式展望[J]. 内蒙古石油化工 2015(09)

- [9].二类油层聚驱不吸水原因分析与治理对策[J]. 化学工程与装备 2019(02)

- [10].基于大型仿真物理模型的二类油层水聚接触带流体运动规律研究[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [11].二类油层不同聚合物体系驱油效果研究[J]. 化学工程与装备 2018(03)

- [12].二类油层聚合物驱方案优选[J]. 化工管理 2015(24)

- [13].大庆油田二类油层聚表剂驱阶段性认识[J]. 科学技术与工程 2011(11)

- [14].北东块二区二类油层聚驱层系井网探讨[J]. 化工管理 2018(12)

- [15].二类油层各类型注入井措施类型优化研究[J]. 化学工程与装备 2018(07)

- [16].测试资料在某强碱三元复合示范区的应用[J]. 石油管材与仪器 2017(02)

- [17].不同二类油层聚合物驱区块开发效果研究[J]. 化学工程师 2017(06)

- [18].二类油层比例调节注入工艺技术研究[J]. 化学工程与装备 2019(02)

- [19].萨中二类油层注采关系调整方法研究[J]. 化工管理 2017(36)

- [20].二类油层注聚后期周期停层不停井方法研究[J]. 内蒙古石油化工 2016(03)

- [21].二类油层聚合物驱进一步提高采收率技术研究成果[J]. 国外油田工程 2009(03)

- [22].二类油层聚驱措施选井选层方法[J]. 化工管理 2020(09)

- [23].二类油层注聚对水驱贡献值的简化计算[J]. 长江大学学报(自科版) 2013(20)

- [24].北三西西块二类油层南北见效差异及原因分析[J]. 科技风 2012(20)

- [25].大庆油田二类油层三次采油开发次序研究[J]. 特种油气藏 2019(05)

- [26].二类油层聚驱措施选井选层方法[J]. 大庆石油地质与开发 2008(03)

- [27].北三西西块二类油层聚驱综合调整技术及开发效果评价[J]. 化学工程与装备 2019(08)

- [28].喇嘛甸油田南中东二区二类油层上(下)返层系开发方式[J]. 大庆石油地质与开发 2018(01)

- [29].喇北东块二类油层三元试验前置段塞应用效果[J]. 大庆石油地质与开发 2015(03)

- [30].A块二类油层聚表剂驱阶段性认识[J]. 价值工程 2010(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/621e421419c75eea73b492ba.html