# 基于LabVIEW的控制实验系统的设计与开发

### 论文摘要

实验在控制理论的教学、研究中占有重要地位,是进行素质教育的重要环节和手段。但是目前,如何实现理论教学与实验的有机结合尚在探讨之中,传统的实验系统存在着实验模式落后、内容单一、效率不高、资源利用率较低等问题。另外传统实验系统多采用文本式开发环境,编程繁琐、调试困难、降低系统的灵活性,而图形化编程语言LabVIEW以其简单、灵活、模块化的编程方式大大提高了实验开发的效率。在东北大学“985工程”流程工业综合自动化科技创新平台的支持下,本文开展了高水平教学实验系统的研究,其目标是合理的利用有限的资源,实现软硬件资源的共享和综合利用,使学生能在控制实验系统上快速地进行信号检测、控制器设计、控制驱动等方面的实验训练。本文主要研究工作如下：1.设计了基于LabVIEW软件环境和Quanser教学实验仪器平台的控制实验系统的整体结构,该控制实验系统具有模块化、可重构、可移植、可扩展的特点,支持图形化、模块化编程,支持网络实验,实现了从辅助教学、本地实验、网络实验的全程操作与管理。采用模块化的设计思想,易于实现实验系统的扩展和软件的重用,大大提高了实验系统开发的效率。具有友好的人机界面,实现系统的可视化管理,提高实验操所效率。2.搭建并开发了控制实验系统的硬件系统和软件系统。在硬件方面,主要工作包括对控制器、驱动器、数据采集卡的选型设计,系统各部分的接线设计,完成控制系统的联接和调试。在软件方面,基于层次化、模块化的设计思想设计了软件系统的体系结构和功能,开发了的接口模块库、控制算法模块库、对象模型模块库、实验登陆界面、实验管理界面、实验操作界面。3.基于上述控制实验系统开展了典型实验设计和实验研究。设计了丰富的实验方案,包括PV控制,自适应控制,模糊控制,极点配置,线性二次型最优控制,滑模控制。并选取Quanser的典型实验教学设备,利用封装的模块库开发实验程序,进行实验研究,验证了实验系统的高效性、实验算法的准确性和模块封装的正确性4.研究了基于LabVIEW的远程发布技术,构建了浏览器／服务器模式的网络控制体系,并通过实验验证了控制实验系统的网络实验的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景与研究意义

- 1.2 控制理论实验系统教学现状

- 1.2.1 实验系统教学模式

- 1.2.2 实验系统教学内容

- 1.2.3 实验系统教学仪器

- 1.2.4 实验系统教学存在的问题

- 1.3 LabVIEW概述

- 1.3.1 LabVIEW开发环境的的特点

- 1.3.2 LabVIEW的应用现状

- 1.4 本文的主要工作

- 第2章 基于LABVIEW的控制实验系统的整体设计

- 2.1 基于LabVIEW的控制实验系统的总体设计

- 2.1.1 控制实验系统的设计目标

- 2.1.2 控制实验系统的总体架构设计

- 2.2 基于LabVIEW控制实验系统的硬件系统的设计

- 2.2.1 硬件系统的总体结构设计

- 2.2.2 硬件系统的各部分组成及原理描述

- 2.2.3 硬件系统的接线设计

- 2.3 基于LabVIEW控制实验系统的软件系统的设计

- 2.3.1 LabVIEW的开发环境

- 2.3.2 软件系统功能设计

- 2.3.3 软件系统的整体结构设计

- 2.3.4 软件系统的子实验系统的设计

- 2.4 本章小结

- 第3章 基于LABVIEW的控制实验系统的实验设计

- 3.1 基于LabVIEW控制实验系统的实验方案的设计

- 3.2 直流伺服系统实验设计

- 3.2.1 直流伺服系统的对象描述

- 3.2.2 直流伺服系统的数学建模

- 3.2.3 直流伺服系统的控制算法设计

- 3.3 一自由度扭转系统的实验设计

- 3.3.1 一自由度扭转系统的对象描述

- 3.3.2 一自由度扭转系统的数学建模

- 3.3.3 一自由度扭转系统位置控制算法设计

- 3.4 旋转倒立摆系统的实验设计

- 3.4.1 旋转倒立摆系统的对象描述

- 3.4.2 旋转倒立摆的系统的数学建模

- 3.4.3 旋转倒立摆自动起摆控制算法设计

- 3.5 柔性臂系统的实验设计

- 3.5.1 柔性臂系统对象的描述

- 3.5.2 柔性臂系统的数学建模

- 3.5.3 柔性臂系统位置控制算法的设计

- 3.6 网络实验设计

- 3.7 本章小结

- 第4章 基于LABVIEW的控制实验系统的开发

- 4.1 数据采集模块

- 4.2 PWM输出模块

- 4.3 数字I/O输出模块

- 4.4 对象模型模块的开发

- 4.4.1 直流伺服系统模型

- 4.4.2 旋转倒立摆系统模型

- 4.4.3 一自由度扭转系统模型

- 4.4.4 柔性臂系统模型

- 4.5 算法库模块的开发

- 4.5.1 PV算法模块

- 4.5.2 LQR算法模块

- 4.5.3 极点配置算法模块

- 4.5.4 模糊算法模块

- 4.5.5 最小方差自校正算法模块

- 4.5.6 滑模变结构算法模块

- 4.6 人机界面的开发

- 4.6.1 登陆界面

- 4.6.2 实验系统总控界面

- 4.7 本章小结

- 第5章 基于LABVIEW的控制实验系统的实验研究

- 5.1 本地实验研究

- 5.1.1 实验过程

- 5.1.2 旋转倒立摆系统起摆实验研究

- 5.1.3 直流伺服系统的实验研究

- 5.1.4 一自由度扭转系统的实验研究

- 5.1.5 柔性臂系统的实验研究

- 5.2 网络实验研究

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论与工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间的主要工作

### 相关论文文献

- [1].结合中考题谈控制实验条件及相关教学时机的把握[J]. 化学教学 2016(08)

- [2].基于产教融合的冲压自动化控制实验探索[J]. 科技经济导刊 2019(36)

- [3].基于单片机的过程控制实验平台设计[J]. 实验科学与技术 2020(01)

- [4].过程装备控制实验装置的开发与应用[J]. 机械管理开发 2016(06)

- [5].刍议生物教学中培养科学素养的途径和方法[J]. 成功(教育) 2011(18)

- [6].过程控制实验装置改造方案探讨[J]. 科技信息 2009(21)

- [7].电机控制实验课程改革初探[J]. 科技创新导报 2014(15)

- [8].基于ZigBee的液位过程控制实验平台设计[J]. 物联网技术 2012(12)

- [9].开放易做的控制实验研究——计算机串口控制实验教学的实践[J]. 中国现代教育装备 2011(14)

- [10].过程控制实验装置控制策略与方法的研究[J]. 科技信息 2009(35)

- [11].网络化过程控制实验平台的研究与建设[J]. 中国教育技术装备 2009(33)

- [12].虚拟样机技术在机电控制实验中的应用[J]. 实验室科学 2008(04)

- [13].过程控制实验平台控制系统改造[J]. 高校实验室工作研究 2010(02)

- [14].过程控制实验课程教学改革实践[J]. 高校实验室工作研究 2009(03)

- [15].过程控制实验装置实时监控软件开发[J]. 实验科学与技术 2014(06)

- [16].基于三层网络控制的过程控制实验平台[J]. 实验室研究与探索 2011(03)

- [17].过程控制实验平台的设计与实现[J]. 机电工程 2010(08)

- [18].基于双客服的远程控制实验系统研究与开发[J]. 计算机工程 2009(02)

- [19].谈“控制实验条件”的考核方式[J]. 高中数理化 2010(09)

- [20].基于Internet的过程控制实验系统开发[J]. 中原工学院学报 2009(05)

- [21].基于网络过程控制实验系统的开发[J]. 实验技术与管理 2009(04)

- [22].自制过程控制实验装置[J]. 实验室研究与探索 2008(01)

- [23].基于VB6.0的过程控制实验系统[J]. 合肥学院学报(自然科学版) 2010(03)

- [24].基于PLC的供排水控制实验平台的设计[J]. 湖北工业大学学报 2009(02)

- [25].过程控制实验装置仿真软件的研制[J]. 河北理工大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [26].基于“互联网+”的中小学远程控制实验中心的构建与实践研究[J]. 中国电化教育 2015(08)

- [27].交通信号网络控制实验平台的开发[J]. 实验技术与管理 2009(05)

- [28].墨盒在运动控制实验装置中的新应用[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [29].一种桥式起重机防摇控制实验平台设计与分析[J]. 机电工程技术 2020(10)

- [30].基于虚实结合的港口装备控制实验平台[J]. 实验室研究与探索 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/62399ccbe388a4e41698317e.html