# 换流变压器油纸绝缘结构瞬态电场的计算方法研究

### 论文摘要

换流变压器是特高压直流输电系统中的重要设备之一。换流变压器阀侧绕组在运行过程中承受直流、交流复合电场的作用,还承受极性反转电压的作用,因而其内部电场分布、空间电荷的积聚与消散特性等都与普通电力变压器存在很大差异。本文针对换流变压器油–纸绝缘结构中瞬态电场的计算问题,利用罚函数法整合有限元边界条件,建立了完整的以节点电位为变量的状态方程。同时为了模拟极性反转时边界电位发生的阶跃变化,在状态方程的输入项中引入冲激函数,冲击函数的强度代表了边界电位发生阶跃变化时的变化量。利用冲激函数的积分特性,可以方便的对极性反转瞬态电场进行求解。由于换流变压器绝缘结构中的油浸纸、纸板等的电导率呈各向异性、非线性特性,本文推导了考虑绝缘材料各向异性及非线性特性的有限元离散形式。通过对一个有解析解的简单模型进行分析,对比了求解有限元状态方程常用的几种数值方法。从数值结果来看,利用状态空间法求解线性媒质问题的有限元状态方程,可以得到较高精度的数值解。而对于非线性问题,则需要利用龙格库塔法求解。最后,分析了一个实际换流变压器模型在极性反转试验电压下绝缘结构中的瞬态电场分布。计算结果表明,各向异性非线性媒质中的电场分布与各向同性线形媒质中的电场分布有很大不同。因此,为了准确的进行换流变压器绝缘结构设计,需要考虑媒质的各向异性及非线性特性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题的背景与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文主要工作

- 第2章 瞬态电场的有限元方程

- 2.1 麦克斯韦方程组的一般微分形式

- 2.2 数学模型的建立

- 2.3 伽辽金方法构造有限元方程

- 2.3.1 伽辽金方法

- 2.3.2 形状函数

- 2.3.3 有限元方程

- 2.4 各向异性媒质的参数

- 2.5 轴对称情形

- 2.6 罚函数法构造有限元状态方程

- 2.7 非线性媒质

- 2.8 介质分界面上的面电荷的处理

- 2.9 本章小结

- 第3章 求解有限元状态方程的数值方法与计算机实现

- 3.1 线性媒质问题的求解

- 3.1.1 模态法

- 3.1.2 直接积分法

- 3.1.3 状态空间法

- 3.2 求解非线性问题的龙格库塔法

- 3.3 一个有解析解的简单模型

- 3.4 本章小结

- 第4章 换流变压器极性反转试验的数值模拟

- 4.1 典型油纸绝缘结构极性反转计算分析

- 4.2 换流变压器极性反转试验

- 4.3 媒质参数的选取

- 4.4 极性反转试验的数值模拟

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论及展望

- 参考文献

- 附录 A 稀疏存储和ICCG 算法

- 附录 B 绘制计算对象的结构图与各向异性材料水平倾角的计算

- 攻读硕士学位期间发表的论文和参加科研情况

- 致谢

- 论文摘要

### 相关论文文献

- [1].大型换流变压器火灾事故特点与灭火方案[J]. 消防科学与技术 2020(08)

- [2].±400kV换流变压器主绝缘结构研究[J]. 电子世界 2019(17)

- [3].西电西变为酒泉-湖南±800kV特高压输电工程打造成功14台国产容量最大的换流变压器[J]. 变压器 2017(04)

- [4].换流变压器绝缘技术研究与应用达国际先进水平[J]. 中国设备工程 2017(11)

- [5].中国西电研制成功国产容量最大的换流变压器[J]. 设备管理与维修 2016(10)

- [6].特高压换流变压器现场局部放电实验干扰源分析及应对措施[J]. 科学中国人 2017(20)

- [7].贵广Ⅰ回直流系统换流变压器冷却器的节能研究[J]. 南方电网技术 2013(05)

- [8].特高压工程换流变压器附件包装和运输管理模式研究[J]. 能源与节能 2019(07)

- [9].特高压换流变压器模块化设计方案及其应用策略[J]. 南方电网技术 2015(03)

- [10].±800kV换流变压器现场安装技术[J]. 云南电力技术 2011(03)

- [11].西电西变研制成功特高压换流变压器[J]. 变压器 2010(06)

- [12].国产容量最大的换流变压器研制成功[J]. 电源世界 2010(08)

- [13].常州西变±800kV直流换流变压器通过验收[J]. 变压器 2010(08)

- [14].漫谈换流变压器[J]. 电气技术 2010(11)

- [15].世界首台800kV换流变压器的主体安装结束[J]. 变压器 2010(11)

- [16].天威保变第三台换流变压器一次试验成功[J]. 变压器 2009(01)

- [17].采用双变压器并联解决±660kV超大容量换流变压器的运输和制造的可行性[J]. 电力设备 2008(06)

- [18].世界最高电压等级±1100千伏特高压换流变压器实现新疆制造[J]. 变压器 2017(02)

- [19].实际运行电压下特高压换流变压器阀侧套管电场分布研究[J]. 南方电网技术 2017(05)

- [20].基于场路耦合法的新型换流变压器电磁特性的仿真研究[J]. 华东电力 2014(11)

- [21].高压换流变压器附加损耗计算程序[J]. 高压电器 2015(03)

- [22].±800千伏高端换流变压器研制成功填补国网系统直属制造空白[J]. 电器工业 2014(04)

- [23].智能换流变压器在线监测系统的设计与建模[J]. 电力系统及其自动化学报 2013(01)

- [24].三绕组换流变压器阀侧单相接地保护动作分析[J]. 变压器 2011(02)

- [25].首台大型换流变压器成功送达复龙站[J]. 变压器 2010(04)

- [26].云广±800kV直流换流变压器有载分接开关冷却回路的优化[J]. 南方电网技术 2010(04)

- [27].特高压直流工程首台400kV低端换流变压器研制成功[J]. 变压器 2009(07)

- [28].新型换流变压器建模及故障计算[J]. 高电压技术 2009(12)

- [29].工艺仿真技术在特高压大容量换流变压器现场组装中的应用[J]. 变压器 2017(02)

- [30].“川电入浙”首台高端换流变压器进站运输[J]. 变压器 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/623f4a67d12523a139316910.html