# 基于机会维修策略的风电机组优化检修

### 论文摘要

本文通过对当前国内外风电发展状况与风电机组检修模式的介绍分析,结合风电机组部件的故障特点与当前先进的维修理论,提出采用机会维修策略对风电机组多个部件的维修进行优化。本文给出的两类机会维修模型中,一类以维修费用节余最大化为目标建立了风电机组多部件预防性机会维修模型,在模型中考虑了维修效果对机组部件故障率的影响因子,通过枚举法列出机会维修条件下所有可能的部件组合,从中选出最优方案。另一类把部件状态量引入模型中,以维修方式为决策变量,以维修利润-费用比率最大为目标函数建立引入状态的多部件机会维修策略。此两类维修模型,在考虑机组部件之间的经济相关性基础上,将多个部件的维修有机结合起来,通过算例说明了在保证机组运行有较高可靠度的前提下,实现了分摊系统的固定维修成本,节约维护费用的目的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文的主要工作

- 第2章 风电机组的典型故障及状态监测系统

- 2.1 风电机组部件的典型故障

- 2.1.1 水平轴风电机组的组成部件及典型故障

- 2.1.2 风电机组故障机理小结

- 2.2 风电机组的状态监测系统

- 2.2.1 风电机组状态监测系统的构成

- 2.2.2 风电机组状态监测系统的功能

- 2.2.3 常用的状态监测技术

- 2.3 本章小结

- 第3章 机会维修相关概念与理论

- 3.1 基本的维修策略介绍

- 3.1.1 事后维修

- 3.1.2 预防性维修

- 3.2 部件间的维修相关性

- 3.3 机会维修策略

- 3.3.1 机会维修策略概述

- 3.3.2 一种基于故障率的机会维修策略模型

- 3.4 机会维修策略中部件的维修决策过程

- 3.4.1 维修决策优化目标

- 3.4.2 决策变量

- 3.5 本章小结

- 第4章 风电机组多部件预防性机会维修策略

- 4.1 维修策略描述

- 4.2 机组部件维修费用结构

- 4.3 多部件预防性机会维修优化模型

- 4.3.1 部件平均维修费用优化模型

- 4.3.2 机会条件下费用节余模型

- 4.3.3 机会条件下部件的组合决策

- 4.4 算例分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 引入状态的风电机组多部件机会维修策略

- 5.1 维修策略描述

- 5.2 威布尔比例失效模型

- 5.3 部件预防性维修阈值优化模型

- 5.4 引入状态量的可靠度模型

- 5.5 机会条件下部件优化决策模型

- 5.5.1 机会条件下部件维修费用模型

- 5.5.2 机会条件下部件维修方式选择优化

- 5.6 算例分析

- 5.7 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 本文的内容总结

- 6.2 进一步研究方向

- 参考文献

- 攻读硕士学位学期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 论文摘要

### 相关论文文献

- [1].设备维修策略的合理选择与决策流程[J]. 设备管理与维修 2019(22)

- [2].柴油发动机常见的故障诊断及维修策略[J]. 内燃机与配件 2020(05)

- [3].考虑混合维修策略的复杂系统区间可用度[J]. 系统工程与电子技术 2020(05)

- [4].基于燃气轮机可靠性的维修策略[J]. 科技创新与应用 2017(08)

- [5].低压电器的检查与维修策略研究[J]. 科技风 2017(13)

- [6].电气设备状态维修策略[J]. 中国战略新兴产业 2017(28)

- [7].基于燃气轮机可靠性的维修策略[J]. 石化技术 2016(02)

- [8].可靠性和经济性基础上的城市公交车辆维修策略研究[J]. 商 2015(40)

- [9].试论动车组转向架的维修策略及检修线质量管理[J]. 科学中国人 2017(06)

- [10].论现代汽车电控的维修策略[J]. 科学中国人 2017(11)

- [11].西门子X300彩超显示故障维修策略[J]. 科学中国人 2017(11)

- [12].在役农机装备预防性成组维修策略研究[J]. 农业机械学报 2020(S2)

- [13].地铁车辆智能化维修策略的分析与研究[J]. 电子制作 2020(23)

- [14].现代企业机电设备管理维修策略探讨[J]. 安徽科技 2019(06)

- [15].X线机的原理及维修策略[J]. 世界最新医学信息文摘 2018(11)

- [16].电气化铁路接触网设备维修策略研究[J]. 山东工业技术 2015(23)

- [17].医院信息基础设施的维护维修策略[J]. 中国卫生产业 2015(03)

- [18].炼化装置螺杆式空压机的常见故障及其维修策略[J]. 山东工业技术 2015(05)

- [19].更新停止条件对预测维修策略有效性的影响[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2014(03)

- [20].基于遗传算法的输电系统可靠性最优维修策略[J]. 科技传播 2012(11)

- [21].失效不能立即被发现的2参数预防维修策略[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [22].贮存系统的联合维修策略[J]. 舰船电子工程 2009(05)

- [23].评审法与基准比较法是开发维修策略的工具[J]. 设备管理与维修 2008(03)

- [24].带缓冲区的设备预防维修策略研究[J]. 软件导刊 2020(01)

- [25].水泥设备主动维修策略研究[J]. 设备管理与维修 2020(08)

- [26].油田离心泵故障原因分析与维修策略[J]. 设备管理与维修 2019(08)

- [27].机电设备中常见故障的诊断及维修策略探讨[J]. 现代制造技术与装备 2016(03)

- [28].多状态串并联系统结构与维修策略[J]. 航空学报 2016(11)

- [29].电气设备状态维修策略研究[J]. 科技资讯 2013(07)

- [30].汽车检测系统预维修策略研究[J]. 民营科技 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6259d7f637ac6412b3aff781.html