# EPON在接入网中的推广及应用

### 论文摘要

随着Internet的发展,人们对高速接入网的需求与日俱增,以太无源光网络EPON技术正是在这种形势下诞生的。EPON融合了以太网和无源光网络PON的技术优势,为实现数据、视频业务的接入提供了一个高速的平台。但由于现有的以太网不能满足传统TDM业务对同步和抖动的要求,而实际工程建设中大部分商业客户有TDM业务的需求,因此如何在EPON中有效传送TDM业务是一个必须解决的问题。本文对TDM over EPON系统的QoS特性(包括同步、抖动、丢包等)进行了分析,并提出了一些满足QoS要求的解决办法。本论文来源于承德电信2010年EPON项目建设,包括EPON现场实施方案的制定、业务测试,并参与、指导了其中部分工程的实施。论文首先描述了EPON的实现原理、关键技术和技术优势,然后重点分析了承德电信用户接入网的现状,指出现有的接入网结构存在着建设和维护成本高、管理不方便、提供业务种类单一、带宽低等不足。接下来,论文指出了利用EPON技术为企业用户和公众用户提供全业务接入的解决方案模型,并与传统接入网模式就网络建设成本、运营成本、通信质量和业务接入能力等方面进行了对比,证明了EPON技术在接入网中具备明显优势。为了进一步验证EPON能提供TDM、数据和互联网专线全业务接入,论文进行了严格的指标测试,包括时延、丢包、E1仿真、流量控制、互通性测试等。最后,论文针对承德电信本地的实际特点,给出利用EPON进行接入网规划的基本原则,从经济、可扩展、便于维护等几个方面出发重点提出OLT、ODN的建设原则,然后通过商业楼宇、小区两种典型接入实例,进一步论证了EPON在接入网改造、新建过程中可广泛推广的结论。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 主要的研究工作

- 1.3 主要的研究成果

- 1.4 论文的组织结构

- 第二章 EPON技术原理

- 2.1 FTTx技术简介

- 2.2 PON技术标准及研究现状

- 2.3 EPON结构及工作原理

- 2.3.1 EPON结构

- 2.3.2 EPON传输原理

- 2.3.3 EPON层次模型

- 2.3.4 EPON关键技术

- 2.3.5 EPON技术优点

- 第三章 TDM over EPON理论分析及解决方案

- 3.1 E1业务简介

- 3.2 EPON中如何实现TDM业务

- 3.2.1 CESOP基本思想

- 3.2.2 CESOP实现技术

- 3.2.3 CESOP标准化

- 3.3 TDM over EPON实现的关键技术

- 3.3.1 时钟恢复

- 3.3.2 抖动处理

- 3.3.3 QoS保证

- 3.4 典型芯片及实现方案

- 第四章 EPON在接入网中的应用方案

- 4.1 EPON在接入网中的应用模式

- 4.1.1 光纤到大楼FTTB

- 4.1.2 光纤到办公室FTTO

- 4.1.3 光纤到户FTTH

- 4.2 承德电信分公司城域网接入层现状

- 4.2.1 商业楼宇接入现状

- 4.2.2 CPN小区接入现状

- 4.3 EPON在商业楼宇中的应用方案

- 4.3.1 EPON在商业楼宇中的组网结构

- 4.3.2 EPON在商业楼宇中具备的优势

- 4.3.3 经济性分析

- 4.4 EPON在小区接入中的应用方案

- 4.4.1 EPON在小区接入中的的组网结构

- 4.4.2 技术对比

- 4.5 系统测试

- 4.5.1 测试目的

- 4.5.2 测试配置

- 4.5.3 测试内容及结果

- 4.5.4 测试结论

- 第五章 EPON在承德电信分公司接入网中的规划与实施

- 5.1 接入网规划

- 5.1.1 OLT规划原则

- 5.1.2 ODN规划原则

- 5.1.3 OUN规划原则

- 5.1.4 主干光缆规划原则

- 5.1.5 光纤链路设计原则

- 5.2 承德XX大厦EPON应用实例

- 5.2.1 项目背景

- 5.2.2 技术方案

- 5.2.3 XX保险公司接入实例

- 5.3 承德XX别墅小区EPON应用实例

- 5.3.1 项目背景

- 5.3.2 技术方案

- 5.3.3 工程投资

- 5.3.4 收益分析

- 5.4 EPON在承德电信接入网应用的优势总结

- 第六章 总结

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].时间触发以太网分布式时钟同步一致性研究[J]. 电子测量技术 2019(21)

- [2].车载以太网物理层测试的研究与分析[J]. 汽车电器 2019(12)

- [3].无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用[J]. 中国新通信 2020(04)

- [4].基于服务的车载以太网研究与开发[J]. 现代电子技术 2020(05)

- [5].车载以太网的原理及故障检修[J]. 汽车实用技术 2020(12)

- [6].适用于卫星通信的以太网虚拟专线设计[J]. 无线电工程 2020(07)

- [7].工业以太网接口及其实现研究[J]. 机电信息 2020(17)

- [8].无线以太网技术在煤矿通信系统中的应用[J]. 通信电源技术 2020(12)

- [9].PACSystems Rx3i通过工业以太网远程控制的实现[J]. 产业与科技论坛 2020(18)

- [10].基于以太网的高可靠性综合控制技术研究[J]. 电子技术与软件工程 2020(16)

- [11].泰克新软件简化汽车以太网测试[J]. 电子测量与仪器学报 2019(09)

- [12].汽车平台战略、标准和新应用将采用以太网[J]. 办公自动化 2017(01)

- [13].天舟一号首次采用以太网技术:未来航天员在太空上网不是梦[J]. 科技传播 2017(08)

- [14].基于FPGA的工业以太网的实现[J]. 电脑知识与技术 2017(07)

- [15].煤矿通讯系统中应用无线以太网技术研究[J]. 通讯世界 2017(13)

- [16].汽车以太网技术演进及测试[J]. 电信网技术 2017(06)

- [17].电信级以太网在城域网优化中的应用[J]. 信息通信 2017(06)

- [18].车载以太网技术现状与发展探究[J]. 科技创新导报 2017(24)

- [19].论工业以太网的技术特点及应用[J]. 电子技术与软件工程 2016(10)

- [20].车载以太网技术及标准化[J]. 电信网技术 2016(06)

- [21].工业以太网中冗余问题的思考[J]. 通讯世界 2016(14)

- [22].工业以太网在烟草工业企业中的广泛应用[J]. 产业与科技论坛 2016(18)

- [23].以太网技术引入工业控制领域优势分析[J]. 电脑迷 2016(07)

- [24].年届不惑,以太网重新定义网络[J]. 办公自动化 2013(21)

- [25].浅析提高工业以太网的可靠性和稳定性[J]. 电子技术与软件工程 2013(18)

- [26].基于工业以太网的熔保炉除尘与熔保炉组之间的数据交换[J]. 有色金属加工 2016(06)

- [27].以太网技术在水处理自动化领域中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2017(10)

- [28].以太网技术在汽车通信中的应用[J]. 汽车电器 2017(06)

- [29].工业以太网在地铁车辆中的应用[J]. 电力机车与城轨车辆 2017(04)

- [30].交互式以太网技术在火控系统中的应用研究[J]. 机电产品开发与创新 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/625d8c516cfab356e93070b2.html