# 兆赫超声分散系统的设计及试验研究

### 论文摘要

区别于传统超声波分散,本文提出了浴槽式脉冲兆赫超声分散技术,即采用大功率高频兆赫超声换能器,在液体介质中产生高速、强辐射声流能来进行材料分散,同时有效抑制传统超声处理中无法避免的因过度空化而造成的材料损伤。该技术将超声技术、先进制造技术和材料科学结合起来,为材料分散提供新的技术手段。它具有能量可控性好、成本低、安全环保和应用范围广等优点,将在材料分散和制备领域拥有广阔的应用前景。本文主要研究内容如下:1.从声空化、空化气泡运动学、声流等方面对兆赫超声分散的作用机理进行了探讨。从理论上证明了当超声频率提高至600kHz以上时,声场内的空化阈值提高、可闭合空化气泡数减小,从而有效抑制了空化损伤。同时,初步探讨了兆赫超声分散系统的能量转化过程,分析了兆赫声场中的高速、强辐射声流能以及高频振荡作为材料分散主要动力的理论条件和作用机理。2.设计制作了单阵元换能器,总结了设计、制作换能器的工艺流程。设计制作了兆赫逆变电源,利用电力分析仪监测了兆赫逆变电源的输入、输出波形。3.应用兆赫超声分散技术进行了纳米材料分散试验。利用该方法对PZT纳米颗粒进行了分散试验。利用扫描电镜、透射电镜、X射线衍射仪等仪器对分散效果进行了检测和表征,结果表明该技术分散效率高、效果好。4.试验了兆赫超声分散技术用于油包水/水包油乳液制备的效果,制备了反向胶束微反应器和无乳化剂乳浊液。利用工具测量显微镜对所制备乳液的分散性进行了分析,结果显示经兆赫超声精细化分散后的乳液分散性最佳。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 功率超声技术概述

- 1.2 兆赫超声产生方式及其实际应用

- 1.3 分散技术的发展现状

- 1.3.1 纳米颗粒的分散方法

- 1.3.2 液-液分散技术

- 1.3.3 兆赫超声分散

- 1.4 课题来源及其研究意义

- 第二章 兆赫超声分散理论的初步建立

- 2.1 引言

- 2.2 超声波分散的基本理论与空化损伤

- 2.2.1 基于空化的超声分散机理假设

- 2.2.2 空化气泡运动学分析

- 2.2.3 声空化能的理论计算

- 2.2.4 空化损伤的例证

- 2.3 兆赫超声分散机理初探

- 2.3.1 兆赫超声分散机理的假设

- 2.3.2 兆赫超声的声空化理论

- 2.3.3 声流、液面隆起和雾化效应

- 2.4 本章小结

- 第三章 兆赫超声分散系统

- 3.1 引言

- 3.2 兆赫超声换能器的设计

- 3.2.1 超声换能器的性能指标和设计要求

- 3.2.2 兆赫超声换能器结构设计

- 3.2.3 材料及加工工艺过程

- 3.3 兆赫逆变电源的研制

- 3.3.1 逆变基本原理

- 3.3.2 电源总体设计

- 3.3.3 MHz 信号发生器

- 3.3.4 直流-交流变换电路

- 3.3.5 控制方式

- 3.4 本章小结

- 第四章 兆赫超声用于PZT 纳米颗粒分散的试验研究

- 4.1 引言

- 4.2 纳米材料与PZT 纳米粉末

- 4.2.1 纳米科技与纳米材料

- 4.2.2 PZT 材料的用途

- 4.3 试验方案设计

- 4.3.1 干态机械分散方法

- 4.3.2 兆赫超声法

- 4.4 原料与仪器

- 4.5 试验结果与讨论

- 4.5.1 颗粒的分散与去团聚

- 4.5.2 处理时间的影响

- 4.5.3 XRD 分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 兆赫超声用于乳液制备的试验研究

- 5.1 引言

- 5.1.1 纳米反应容器的定义

- 5.1.2 乳化液的研究进展

- 5.2 反向胶束微反应器制备试验

- 5.2.1 试验方案及参数

- 5.2.2 原料与仪器

- 5.3 试验结果与讨论一

- 5.3.1 磁力搅拌

- 5.3.2 磁力搅拌、兆赫超声复合分散处理

- 5.3.3 纳米反应容器

- 5.4 乳化剂的作用与其必要性

- 5.5 制备无乳化剂乳浊液的试验探索

- 5.5.1 试验方案及参数

- 5.5.2 原料与仪器

- 5.6 试验结果与讨论二

- 5.7 本章小结

- 第六章 研究总结与展望

- 6.1 论文完成的主要工作

- 6.2 后续工作的展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 附录

### 相关论文文献

- [1].细菌超声分散计数仪在微生物实验前处理中的应用[J]. 结核病与肺部健康杂志 2018(03)

- [2].超声分散液相微萃取-气相色谱法同时测定食品中11种防腐剂[J]. 济宁医学院学报 2015(01)

- [3].矿渣粉分散效果影响因素的灰色关联度分析[J]. 中国粉体技术 2020(03)

- [4].超声分散比浊法处理BACTEC MGIT 960培养阳性的菌液标本用于药物敏感性试验的价值[J]. 中国防痨杂志 2019(07)

- [5].用光子相关光谱法测定偏钛酸粒度分布[J]. 钢铁钒钛 2010(02)

- [6].纳米流体的制备及稳定性分析[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [7].不同分散条件和pH值对TiO_2悬浊液性能影响研究[J]. 环境科学与管理 2014(04)

- [8].离子色谱法测定工业二氧化锆中氯离子[J]. 化学分析计量 2016(05)

- [9].含有石墨烯的酚醛树脂基复合材料及其制备方法[J]. 工程塑料应用 2015(08)

- [10].分散剂浓度、遮光度、超声分散时间对钼粉粒度分布测试结果影响的分析研究[J]. 中国钼业 2014(04)

- [11].细菌超声分散计数仪在结核药敏实验中的生物安全优势[J]. 中国医疗器械信息 2019(19)

- [12].一种中空聚集形态的MCM-22/ZSM-35共生分子筛及其制备方法[J]. 科技资讯 2016(06)

- [13].Zn掺杂TiO_2的制备与形貌研究[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [14].用激光粒度仪测试锌粉粒度的条件试验[J]. 粉末冶金工业 2009(01)

- [15].浅谈超声时间对激光粒度仪检测结果的影响[J]. 超硬材料工程 2017(01)

- [16].超细CeO_2粉体在醇水混合介质中的超声分散行为[J]. 材料科学与工程学报 2012(05)

- [17].超声分散对石墨烯润滑油分散稳定性影响的仿真与实验研究[J]. 机械科学与技术 2020(07)

- [18].固相萃取-超高效液相色谱-串联质谱法测定中药和保健食品中13种禁用壮阳类药物含量[J]. 理化检验(化学分册) 2017(01)

- [19].石墨烯/环氧树脂复合材料的制备与力学性能[J]. 高分子材料科学与工程 2012(09)

- [20].一种接线盒用汇流片的制备方法[J]. 乙醛醋酸化工 2020(08)

- [21].膨胀石墨/纳米氧化锌/锌复合电极材料的超级电容器性能[J]. 功能材料 2015(11)

- [22].分散调控手段对β-SiC微粉分散的影响[J]. 池州学院学报 2013(03)

- [23].原位法制备不同形貌纳米银导电胶[J]. 粘接 2014(05)

- [24].聚氨酯/碳纳米管复合材料的摩擦性能[J]. 润滑与密封 2012(02)

- [25].外加电场对碳纳米管在正丁醇中的定向分散[J]. 天津工业大学学报 2020(04)

- [26].超声分散处理的纳米再生混凝土基本性能[J]. 建筑科学与工程学报 2020(05)

- [27].石墨烯纳米片超声分散的研究[J]. 功能材料 2019(08)

- [28].红土镍矿酸浸渣硫酸铵焙烧—超声分散—离心分离增白工艺研究[J]. 矿产保护与利用 2019(03)

- [29].水相石墨烯制备及其聚集现象的研究[J]. 化工管理 2016(31)

- [30].蒙脱土吸附骨胶的影响因素研究[J]. 中国胶粘剂 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/626063e6c13a894014fc4a88.html