# 钢框架—带缝钢板剪力墙结构性能分析

### 论文摘要

社会的进步和钢结构产业化的迅速发展,推动了世界钢结构建筑的迅猛发展,然而如何能使钢结构建筑更安全、更经济,也是人们广泛关注的问题。带缝钢板剪力墙是新型的抗侧力构件,有着良好的综合效益,具有广阔的发展前景,尤其适用于高烈度地震区建筑。本文首先对钢框架-带缝钢板剪力墙结构单元和带缝钢板剪力墙单元在各设计参数和参数比下的性能进行对比分析,并总结影响规律。引进钢框架结构单元,对这三种结构单元的力学特性和滞回性能进行对比分析,主要工作如下:1.建立钢框架结构单元、带缝钢板剪力墙单元和钢框架-带缝钢板剪力墙结构单元的有限元计算模型,并采用文献中的试验试件验证了本文所采用的有限元单元方法的可行性。2.进行带缝钢板剪力墙单元在整体设计参数比和开缝设计参数比下的性能分析,优选出各参数比下性能最好的带缝钢板剪力墙单元,得到各参数比下对带缝钢板剪力墙单元的性能影响规律以及抗侧刚度和破坏荷载计算表达式。3.进行钢框架-带缝钢板剪力墙结构单元在设计参数比和不同竖向荷载作用下的性能分析,得到了各参数比和不同竖向荷载作用下对钢框架-带缝钢板剪力墙结构单元的性能影响规律,并与带缝钢板剪力墙单元进行性能对比分析。4.对钢框架、带缝钢板剪力墙和钢框架-带缝钢板剪力墙三种结构单元的力学特性和滞回性能进行对比分析,结果表明钢框架与带缝钢板剪力墙结构单元四边固结后协调工作性能（抗侧刚度、承载能力、滞回性能）良好。根据分析成果拟合出钢框架-带缝钢板剪力墙结构单元的侧移刚度和承载能力计算公式。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 绪论

- 0.1 本论文的研究目的和意义

- 0.2 钢结构住宅概况

- 0.2.1 国内外钢结构住宅发展状况

- 0.2.2 目前钢结构住宅的利弊

- 0.2.3 钢结构住宅抗侧力体系的类型及应用

- 0.3 带缝钢板剪力墙的基本概念

- 0.3.1 带缝钢板剪力墙概念的由来

- 0.3.2 带缝钢板剪力墙的基本概念

- 0.4 带缝钢板剪力墙的研究现状

- 0.5 本文将要解决的问题

- 第一章 有限元模型建立

- 1.1 带缝钢板剪力墙单元水平承载力

- 1.1.1 带缝钢板剪力墙单元抗侧移刚度

- 1.1.2 带缝钢板剪力墙单元抗剪强度

- 1.2 非线性有限元理论

- 1.2.1 非线性有限元方法

- 1.2.2 非线性方程组数值求解

- 1.2.3 有限元单元确立

- 1.3 有限元模型建立

- 1.3.1 钢框架和带缝钢板剪力墙有限元模型建立

- 1.3.2 钢框架－带缝钢板剪力墙有限元模型建立

- 1.4 有限元模型试验验证

- 1.4.1 钢框架试验验证

- 1.4.2 带缝钢板剪力墙试验验证

- 1.5 本章小结

- 第二章 带缝钢板剪力墙性能分析

- 2.1 参数比H/B、B/H 分析

- M/HD分析'>2.2 参数比HM/HD分析

- 2.3 参数比W/H、B/T 分析

- 2.3.1 参数比W/H、b/t 对初始刚度、破坏荷载的影响

- 2.3.2 参数比W/H、b/t 对屈服位移的影响

- 2.3.3 参数比W/H、b/t 对屈服荷载的影响

- 2.3.4 参数比W/H、b/t 对破坏位移的影响

- 2.3.5 参数比W/H、b/t 对刚度退化的影响

- 2.3.6 参数比W/H、b/t 对滞回性能的影响

- 2.4 本章小结

- 第三章 钢框架－带缝钢板剪力墙结构单元性能分析

- 3.1 参数比H/B、B/H 分析

- M/HD分析'>3.2 参数比HM/HD分析

- 3.3 参数比W/H、B/T 分析

- 3.3.1 参数比W/H、b/t 对侧移刚度、破坏荷载的影响

- 3.3.2 参数比W/H、b/t 对屈服位移的影响

- 3.3.3 参数比W/H、b/t 对屈服荷载的影响

- 3.3.4 参数比W/H、b/t 对破坏位移的影响

- 3.3.5 参数比W/H、b/t 对刚度退化的影响

- 3.3.6 参数比W/H、b/t 对滞回性能的影响

- 3.4 不同竖向荷载对性能的影响

- 3.4.1 不同竖向荷载对侧移刚度、破坏荷载的影响

- 3.4.2 不同竖向荷载对屈服位移、屈服荷载的影响

- 3.4.3 不同竖向荷载对刚度退化的影响

- 3.4.4 不同竖向荷载对破坏位移、滞回性能的影响

- 3.5 三种结构单元性能对比分析

- 3.5.1 侧移刚度对比分析

- 3.5.2 屈服位移对比分析

- 3.5.3 屈服荷载对比分析

- 3.5.4 破坏荷载对比分析

- 3.5.5 破坏位移对比分析

- 3.5.6 刚度退化对比分析

- 3.5.7 滞回性能对比分析

- 3.6 钢框架－带缝钢板剪力墙结构计算公式拟合

- 3.6.1 钢框架－带缝钢板剪力墙结构侧移刚度计算公式拟合

- 3.6.2 钢框架－带缝钢板剪力墙结构破坏荷载计算公式拟合

- 3.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].钢结构主楼核心筒钢板剪力墙焊接关键技术[J]. 现代焊接 2016(11)

- [2].钢框架-防屈曲钢板剪力墙在装配式钢住宅中的应用[J]. 建筑结构 2020(01)

- [3].箱形钢板剪力墙体系现场施工技术[J]. 低碳世界 2020(01)

- [4].组合钢板剪力墙力学性能及开裂行为的数值仿真[J]. 西南科技大学学报 2020(01)

- [5].超薄加劲钢板剪力墙受剪性能试验研究及数值分析[J]. 建筑结构学报 2020(09)

- [6].模块装配式组合钢板剪力墙抗剪承载力研究[J]. 低温建筑技术 2020(07)

- [7].箱型钢板剪力墙滞回性能研究[J]. 工程抗震与加固改造 2019(02)

- [8].钢板剪力墙的性能及研究现状[J]. 四川建材 2019(06)

- [9].多腔体钢板剪力墙施工技术[J]. 施工技术 2019(21)

- [10].自复位钢板剪力墙结构性能分析[J]. 建筑钢结构进展 2018(01)

- [11].单层单跨自复位钢板剪力墙结构受力性能有限元分析[J]. 建筑结构学报 2018(04)

- [12].带部分外包混凝土柱的钢板剪力墙结构的受力性能分析[J]. 工业建筑 2018(06)

- [13].两边连接防屈曲钢板剪力墙结构简化计算模型研究[J]. 工程建设与设计 2018(13)

- [14].双层斜开槽钢板剪力墙受力性能研究[J]. 建筑钢结构进展 2018(05)

- [15].基于折纸理念的新型两边连接钢板剪力墙弹塑性屈曲分析[J]. 工程科学与技术 2018(06)

- [16].内嵌屈曲约束钢板剪力墙钢框架参数影响分析研究[J]. 工程抗震与加固改造 2016(01)

- [17].钢框架-组合钢板剪力墙结构在强震作用下的性能分析[J]. 闽西职业技术学院学报 2016(01)

- [18].钢框架-带缝钢板剪力墙结构抗震性能研究[J]. 工程抗震与加固改造 2016(02)

- [19].钢框架-带缝钢板剪力墙结构的地震响应[J]. 黑龙江科技大学学报 2016(04)

- [20].屈曲约束开缝钢板剪力墙性能研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [21].钢框架防屈曲钢板剪力墙研究现状分析[J]. 吉林建筑大学学报 2015(02)

- [22].加劲钢板剪力墙的研究及应用[J]. 建筑结构 2015(16)

- [23].Z型钢焊接双钢板剪力墙及其应用研究[J]. 钢结构 2015(08)

- [24].基于性态设计的抗弯钢框架与钢框架-钢板剪力墙结构性能对比分析[J]. 钢结构 2015(09)

- [25].钢板剪力墙自复位结构体系的抗震性能研究[J]. 苏州科技学院学报(工程技术版) 2015(03)

- [26].防屈曲钢板剪力墙研究进展浅析[J]. 城市地理 2015(06)

- [27].装配式自复位钢框架-开缝钢板剪力墙结构试验研究[J]. 工程力学 2020(10)

- [28].某工程钢板剪力墙焊接技术管理研究[J]. 建筑 2020(20)

- [29].半支撑钢板剪力墙的性能提升（英文）[J]. Journal of Central South University 2019(10)

- [30].竖向槽钢加劲带缝钢板剪力墙力学性能分析[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/626641b2a5fe0d9c1f94a4a8.html