# 环糊精键合整体柱快速分离检测葛根黄酮中的葛根素

### 论文摘要

整体柱是一种将功能单体、交联剂以及致孔剂,通过光或热引发,原位聚合制备连续柱体的新技术。整体柱具有柱压低、传质快、效率高、制备简单及易于改性等特点。β-环糊精分子具有特殊的空腔结构,能识别和选择多种客体分子,从而形成超分子包合物。本文中分别制备了丙烯酰-整体柱和聚甲基丙烯酸缩水甘油酯整体柱骨架材料,并选用β-环糊精及其衍生物进行功能化改性,优化反应及修饰条件,应用于葛根黄酮类化合物纯品及粗提物的分离纯化。论文的主要研究工作如下：1.丙烯酰-整体柱的制备及其在葛根黄酮粗品分离纯化葛根素中的应用。本阶段研究以丙稀酰-β-环糊精为功能单体,二甲基丙烯酸乙二醇酯（EGDMA）为交联剂,二甲基亚砜（DMSO）为制孔剂,偶氮二异丁腈（AIBN）为引发剂,原位热聚合一步制得功能性整体柱,确定的最佳合成条件为：聚合温度为60℃,单体和交联剂的比例为1：2（摩尔比）,单体中β-CD和丙烯酰氯的比例为1:1.5（摩尔比）,所得介质的平均孔径为0.21μm,孔面积为50.73 ma/g,孔隙率为75%。利用丙稀酰-整体柱分离纯化葛根黄酮粗品中的葛根素,确定的最佳分离条件为：以12%醋酸水溶液作为流动相,紫外检测波长为250nm,流速为1ml/min,进样量为20gL,分离产物纯度为93%,回收率为76%。2.甲基丙烯酸缩水甘油酯整体柱骨架材料的制备、修饰以及其在葛根黄酮粗品分离纯化葛根素中的应用。本阶段研究以甲基丙烯酸缩水甘油酯（GMA）为功能单体,二甲基丙烯酸乙二醇酯（EGDMA）为交联剂,甲苯/正庚烷（4/1,v/v）为制孔剂,偶氮二异丁腈（AIBN）为引发剂,65℃原位热聚合制得聚（GMA-EGDMA）整体柱骨架材料,其平均孔径为0.48μm,孔面积为9.85 m2/g,孔隙率为54.4%。采用EDA-β-环糊精在60℃水浴下对整体柱骨架材料进行修饰,时间为12h。EDA-β-环糊精配基修饰后整体柱,在以40%醋酸水溶液作为流动相的情况下,可从葛根黄酮粗品分离得到葛根素,产品纯度达到95%,回收率为83%。3.整体柱修饰配基的改性及应用。本阶段研究采用上一章优化后的整体柱骨架材料,分别选用单体β-环糊精分子和聚合度为6-7的寡聚-β-环糊精分子,水浴60℃下修饰整体柱骨架材料,最佳修饰条件为：浓度为0.7g/mL的寡聚β-CD重复修饰整体柱5次,每次间隔3-4h,修饰溶剂体系选用0.2M Na2CO3/NaHCO3溶液（pH=10）。所得整体柱介质结构致密,平均孔径为0.92gm,孔面积为5.25 m2/g,孔隙率为59%。寡聚-β-环糊精分子修饰的整体柱能很好的分离葛根素、大豆苷及大豆甙元三种黄酮类物质,分离因子达到0.903和1.955；同时,其用于分离葛根黄酮粗品时,得到葛根素纯度达到97%,回收率为90%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 整体柱技术的研究现状

- 1.2.1 整体柱的介绍

- 1.2.2 整体柱的制备

- 1.2.3 整体柱的应用

- 1.3 环糊精

- 1.3.1 糊精的结构及理化性质

- 1.3.2 环糊精衍生物

- 1.3.3 环糊精聚合物

- 1.3.4 环糊精及其衍生物的应用

- 1.3.5 环糊精与超分子化学

- 1.4 葛根黄酮类天然产物分离

- 1.4.1 葛根黄酮化合物的生物性能与应用

- 1.4.2 葛根黄酮化合物的提取与分离纯化

- 1.5 本论文主要的研究思路和内容

- 第二章 丙烯酰-整体柱的制备及其在葛根素分离纯化中的应用

- 2.1 引言

- 2.2 实验

- 2.2.1 实验试剂与仪器

- 2.2.3 丙烯酰-整体柱的制备

- 2.2.4 丙烯酰-整体柱的合成条件优化

- 2.2.5 丙烯酰-整体柱柱效及背压的测定

- 2.2.6 丙烯酰-整体柱快速分离葛根黄酮中的葛根素

- 2.2.7 丙烯酰-整体柱的物性表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 丙烯酰-整体柱的合成条件优化

- 2.3.2 丙烯酰-整体柱柱效及背压的分析

- 2.4 小结

- 第三章 环糊精配基键合聚（GMA-EGDMA）整体柱的制备、改性及其在葛根素分离纯化中的应用

- 3.1 引言

- 3.2 实验

- 3.2.1 实验试剂

- 3.2.2 实验仪器

- 3.3 β-环糊精配基键合聚（GMA-EGDMA）整体柱

- 3.3.1 β-环糊精衍生物（EDA-β-CD）的合成

- 3.3.2 聚（GMA-EGDMA）整体柱的合成

- 3.3.3 EDA-β-CD修饰整体柱

- 3.3.4 聚（GMA-EGDMA）整体柱的合成条件优化

- 3.3.5 丙烯酰-整体柱柱效及背压的测定

- 3.3.6 EDA-β-CD修饰整体柱的物性表征

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 聚（GMA-EGDMA）整体柱的合成条件优化

- 3.4.2 收集液中葛根素成分的分析

- 3.4.3 EDA-β-CD整体柱柱效及背压的分析

- 3.4.4 EDA-β-CD修饰整体柱的物性表征

- 3.5 小结

- 3.6 β-环糊精配基键合聚（GMA-EGDMA）整体柱的改性

- 3.6.1 聚（GMA-EGDMA）整体柱的合成

- 3.6.2 单体β-CD分子修饰整体柱

- 3.6.3 寡聚β-CD键合聚（GMA-EGDMA）整体柱的制备

- 3.6.4 β-CD配基键合整体柱的优化

- 3.6.5 丙烯酰-整体柱柱效及背压的测定

- 3.6.6 EDA-β-CD修饰整体柱的物性表征

- 3.7 结果与讨论

- 3.7.1 oligo-β-CD配基键合整体柱的优化

- 3.7.2 β-环糊精键合整体柱分离葛根素和大豆苷

- 3.7.3 β-CD键合整体柱分离大豆苷和大豆甙元

- 3.7.4 β-CD键合整体柱梯度分离葛根素、大豆苷、大豆甙元混合物

- 3.7.5 修饰溶液及流动相的优化

- 3.7.6 β-CD键合整体柱分离葛根黄酮粗品

- 3.7.7 收集液中成分的分析

- 3.7.8 oligo-β-CD整体柱柱效及背压的分析

- 3.7.9 β-CD键合整体柱的物性表征

- 3.8 小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者及导师简介

### 相关论文文献

- [1].壳聚糖/β-环糊精复合物的制备及应用[J]. 食品工业 2019(12)

- [2].以β-环糊精制备除虫菊酯微胶囊及应用[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2019(12)

- [3].新型第二代超分子大环主体化合物环糊精衍生物的合成及应用[J]. 合成材料老化与应用 2019(06)

- [4].基于全-6-脱氧-6-(4-甲酰苯基)-β-环糊精的一维自组装通道结构构筑的有机框架结构[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [5].不同环糊精对阿苯达唑增溶作用的考察[J]. 中国药师 2020(03)

- [6].改性环糊精在环境水污染中的研究进展[J]. 化工科技 2020(01)

- [7].β-环糊精对玉米淀粉成膜性能的影响[J]. 食品与生物技术学报 2020(01)

- [8].单–[6–氧–6–(4–氯苯)]–β–环糊精形成螺旋柱状超分子的自组装行为[J]. 天津科技大学学报 2020(03)

- [9].方兴未艾的环糊精化学[J]. 合成材料老化与应用 2020(03)

- [10].环糊精金属有机框架材料用于二氧化碳捕捉研究获进展[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [11].β-环糊精及其衍生物用作药物载体的研究进展[J]. 现代盐化工 2020(04)

- [12].环糊精葡萄糖基转移酶工业发酵染菌(Bacillus cohniistrain PGRS7)的鉴定及防治[J]. 微生物学杂志 2020(04)

- [13].大环糊精的分离、鉴定及应用研究进展[J]. 食品与生物技术学报 2019(01)

- [14].环糊精在烟草行业中的应用之研究进展[J]. 轻工学报 2019(02)

- [15].植根深远的环糊精化学[J]. 化学工程师 2019(05)

- [16].β-环糊精的应用进展研究[J]. 山东化工 2017(24)

- [17].β-环糊精及其衍生物在生物制药领域中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2016(36)

- [18].β-环糊精及其衍生物在靶向药物传递系统的研究进展[J]. 北方药学 2017(01)

- [19].壳聚糖-β-环糊精药物载体的制备与表征[J]. 中国医院药学杂志 2017(04)

- [20].高水溶性β-环糊精衍生物对萘胺的包合与洗脱作用[J]. 中国环境科学 2017(01)

- [21].衍生化β-环糊精手性固定相高效液相色谱法拆分米那普仑对映体及其分离机制[J]. 色谱 2017(03)

- [22].荧光素与β-环糊精的包合作用[J]. 湖南生态科学学报 2017(02)

- [23].腐殖酸和β-环糊精对阿特拉津光降解的影响[J]. 环境科学与技术 2017(07)

- [24].环糊精及肽配体介导的毒死蜱非竞争检测模式[J]. 食品科学 2017(16)

- [25].α-环糊精对α-半乳糖苷酶的抑制[J]. 食品工业 2016(05)

- [26].β-环糊精的修饰方法及其在药物控制释放领域的应用[J]. 湖北中医药大学学报 2016(04)

- [27].β-环糊精与α-半乳糖苷酶相互作用的研究[J]. 食品工业 2016(09)

- [28].响应面法优化β-环糊精提取葡萄叶白藜芦醇工艺[J]. 食品科学 2016(22)

- [29].β-环糊精衍生物的制备方法及其应用研究进展[J]. 精细化工中间体 2014(06)

- [30].环糊精的发展及特性研究[J]. 中国果菜 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6275212dc428607849c4ec51.html