# 浅析配电网运行存在的问题及对策

华兴

深圳供电局有限公司

摘要：电力的高效运行是我国经济迅速发展的重要保障，电网的安全稳定运行具有十分重要的意义。目前我国配网运行中还是存在一些薄弱的地方需要进行完善，本文根据多年工作实践，对配网运行中所存在的问题进行分析，并提出相应对策，从而减少电力事故的发生，提高电网的可靠性。

关键词：配网运行；问题；对策

前言

近几年来，电网企业对于配网的安全运行高度重视。配网由于涉及的专业知识范围较广，以及各类电网建设工程，配网接线愈加复杂繁琐，而且运行方式具有多样化，配网设备型号也各不相同，标准不一，从而给设备运行维护带来困难，设备达不到最佳的运行状态，存在一定程度的安全隐患。本文就配网运行问题及影响因素进行分析，并提出对策。

一、配网运行管理中产生的问题和改善对策

（1）配网运行管理方面所产生的问题

配网运行管理过程中存在如下问题：不及时进行管理信息的传输、缺失严格规范的要求、延迟问题的解决时间、巡视检查方面不充分。随着配电网络的发展，配网设备越来越多，所涉及的专业知识也越来越繁杂，这就需要配网系统人员具有较高的综合素质，管理人员的专业知识不仅要精，而且还要全面。但目前配网管理人员往往达不到要求，要么只对某一方面精通，要么杂而不精，或在管理经验上不够丰富。这一系列的不利因素造成了配网管理方面的规章制度和技术规程不能够有效地贯彻落实。此外，在责任考核方面不能够合理地开展，使得配网运行管理受到严重威胁。

（2）配网运行管理方面产生问题的改善措施

改善人员的管理措施，大力加强配网运行的管理。一是需要对人才引进方面有所扩大，以满足电网不断发展的需要，并且要加强相关人员的管理经验教育和专业知识的培养，在管理文化的氛围基础上，营造出高效工作、高度负责的态度，让配网运行管理的相关人员积极的投入到工作中，使配网运行管理方面所产生的问题最大程度上得到解决；二是对责、权、利的体制方面要建立健全，明确赏罚制度。若发现工作表现优异的员工以及尽职尽责的员工，需要在培养方面严格关注，加大的对这类员工的培养力度，使之成为具备综合素质的专业型人才。

对配网运行方面存在的缺陷要及时发现并采取合理的处理措施。在日常的工作中如巡视工作，对缺失较高工作质量的人员，要充分地对其教育，并与月度绩效挂钩。管理人员根据不同天气特征和不同的季节，要妥善地制定出巡查维护措施方案，贯彻落实责任制度，以确保巡视的效果。要建立健全信息传递网络，以便及时发现所存在的缺陷和隐患，同时在第一时间开展正确的处理对策，将配网运行管理方面所产生的问题进行妥善解决。

二、配网运行中天气因素的不利影响以及改善对策

（1）天气因素的不利影响

天气因素对配网运行的影响较大，尤其是在雷雨颇多的季节和在湿地等雷电活动较多的区域，设备的受威胁程度较高。按照运行的有关记录分析，一些地区因受到的天气影响而出现故障占总故障50％左右，对配网运行存在很大的危害。

（2）天气因素不利影响的改善措施

对天气情况的改善措施主要是防雷措施，提升配网运行中线路的抗倾覆性能和设施耐雷性能，才能适当的改善天气因素所产生的不利影响。配网系统中的防雷措施具体分为三个方面：①加强绝缘子的耐雷水平，在配网线路的建设中，尽量采用耐受电压较高和爬电比距大的绝缘子，将老的绝缘子进行逐步淘汰，以改善绝缘子的耐雷水平。②在线路雷电活动频繁区域装设避雷器，线路在运行的情况下，在某些区域只依赖绝缘子的耐雷水平是不可能在雷击后保证线路的安全运行，装设避雷器能够科学合理地对雷击所产生的电流进行泄流，保证其线路的安全性。③要定期对接地网进行检查，让接地电阻值符合配网运行中的有关要求。

三、配网运行的内在问题以及改善对策

（1）配网运行中的内在薄弱点

随着社会经济的发展，继20世纪90年代后，全国的配网技术都有了大规模的提升，进入21世纪后，配网的发展速度更上了一个新的台阶，各地对配网网络的构架也有了很大程度的优化。但在社会经济飞速增长的同时，电网负荷也不断增长，使得10kV的主干线出现重载运行，由此衍生出重载运行后相关设备的问题相继产生。在配网供电系统中，所使用的电力设备还有不少的老旧设备，设备的长久运行已不能够满足现今的技术标准和运行要求，还存在着较多的内部绝缘不良的现象，使得故障频繁发生。另外，电缆设备由于以往的安装工艺不良或基础设施积水等隐患被严重忽视，造成电缆设备绝缘击穿或中间接头、终端接头烧坏等故障。

（2）配网运行中的内在薄弱点改善措施

为保证配网供电可靠性，许多配网设备长时间运行而未得到停电维护和检修，或多或少的存在不同程度的缺陷和薄弱点，使设备不能保持最佳运行状态。从配网运行所存在的缺陷和内在薄弱点分析可以得出，不同的缺陷会存在不同的特点，因此要根据配网设备的不良工况实施相应的措施对其防护。在重载或超载的状况下，必须实施负荷监测工作，按照10kV馈线的线径大小、保护装置的型号，分析出线路的安全电流并建立预警系统，在超出线路负载的第一时间对负荷进行切转或限制，对超出公变负荷85％的变压器，也需要建立预警机制，避免由于线路或变压器过载而产生发热烧毁现象。

对配网中一些老旧的设备，由于运行时间长，需要加强巡视检查和测试。如避雷器、柱上开关、设备线夹以及高损配变等，需要利用仪器设备进行检查，以便在有缺陷之后第一时间进行更换。根据计划对老旧设备进行更换，从运行时间、巡视检查情况以及参数检测方面进行综合性质的考虑，并保证用户的供电可靠性。在配网建设中，要加强竣工验收管理，保证设备安装工艺。在日常维护管理中加强设备巡视工作力度，让缺陷和隐患消除在萌芽状态。

四、配网运行中社会环境的不利影响以及改善对策

（1）配网运行中社会环境的不利影响因素

随着社会经济的飞速发展，社会环境对配网安全运行的不利影响逐渐显现，主要表现在电力设施的外力破坏和盗窃。由于市政工程等基建工程的盲目施工，导致的电力设施遭到破坏，产生诸如电杆倒塌、电缆损坏等事件，或产生电力设施经常被盗的现象。这些相关的不利社会影响基本上会经常产生，使配网事故和配网跳闸的发生频率增加，给配网运行维护工作带来困难。

（2）配网运行中社会环境不利影响的改善措施

社会环境方面的不利影响，主要包括外力破坏和盗窃电力设施。由于基建工程的盲目开挖，施工机械有时会对地下电缆产生破坏，或对线路杆塔基础进行破坏，导致电缆损坏或杆塔倾斜和倒塌。对于外力破坏的改善措施，一是要将预防坚持到底，正视预防为主的思路，加强电力设施宣传保护力度，通过新闻媒体、电力安全进社区等活动，将电力设施保护的宣传工作广泛而长期的开展下去。在配网日常巡视检查工作中，对存在外力破坏隐患的地段，线路开挖过程中应设置相应的警示牌，加强巡视检查的力度，缩短巡视周期，并对施工单位发放安全告知书，以避免事故的发生。在城市道路旁的电力设备，除了反光漆、警示牌等措施之外，与交通部门合力在广大市民中开展安全教育活动也是有效的预防手段。另外由于配网不少的设备含有价值较高的有色金属，使某些不法分子铤而走险，盗窃电力设备，一方面导致国家受到严重的经济损失，另一方面增加了配网事故的发生，特别是铁塔塔材、配变、电力电缆的盗窃尤为严重，并带来严重的后果。对盗窃的改善措施：一是从技术方面进行防盗，铁塔在下半部分使用防盗螺栓进行连接，安装防盗报警装置，在导线断开或短路时发出报警信号，使电网系统得到保护；二是与当地公安机关建立联动机制，对盗窃电力设施的不法分子进行有效打击，严厉追究其盗窃行为，保护电网的安全稳定。

五、结束语

随着现代化水平的不断提升，电力用户对供电的安全性、可靠性有着更高的要求。电力系统不断发展，复杂的配电网也日益形成，影响配网安全运行的因素不可忽视，应在技术上和经济上采取合理有效的措施，确保配网的安全运行。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/62ab365f31134ae99384800e.html