# 改善铝电解阳极压降研究

### 论文摘要

发展循环经济,创建资源节约型企业,不仅是国家“十二五”规划宏观经济政策的要求,更是企业生存和发展的需要。我国铝电解企业的电力成本占总成本的40%左右,国外此项为25%左右。电解铝行业要持续、健康发展,提高市场竞争力,节能降耗非常重要。降低吨铝直流电耗或交流电耗是降低电解铝生产成本、节约能源最直接最有效的途径。为了寻找降低铝电解槽工作电压的突破口,实现我国铝电解工业节能减排的目标,论文以186kA系列电解槽和300kA系列电解槽的阳极为研究对象,对阳极各构成部位压降进行了系统研究,并用于生产实践。运用冶金原理和铝电解原理,对构成阳极的阳极母线和阳极炭块组压降进行了理论计算与分析。在满足生产正常进行的前提下,研究了降低阳极压降的可行性、潜力及途径。研究结果表明：槽工作电压中回路压降总占比为23%,回路压降中阳极压降总占比为41%,提高阳极的导电性能是降低吨铝电耗的有效途径；阳极压降理论计算值为391.15mV,影响阳极压降的主要因素是铝导杆下部导电装置压降,包括爆炸焊压降、钢爪压降、钢-炭压降和炭块压降。不同电解铝企业的原材料指标、操作质量和管理模式不尽相同,所以阳极压降有差异。研究的几家阳极中：爆炸焊压降均值最高相差12.2mV,钢爪压降均值最高相差19.8mV,钢-炭压降均值最高相差9mV,炭块压降均值最高相差275.8mV；钢-炭压降和炭块压降是影响阳极压降过高的主要因素,钢-炭压降和炭块压降均值分别可达130.4mV和597.1mV之高；钢炭-压降均值最低下降空间为34.2mV,炭块压降均值最低下降空间为33.4mV；企业间阳极压降的差异主要是爆炸焊压降、钢爪压降和炭块压降的差异,共同点是钢-炭压降集体偏高,且下降空间较大。炭碗连通技术是降低阳极钢-炭压降的有效途径。试验结果表明,炭碗相互连通后,操作质量明显提高,维修费用显著减少,劳动强度大大降低,设备寿命得到延长；钢-炭压降平均下降13.69mV,每年节电产生的经济效益为615万元。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 文献综述

- 1.1 铝的性质及用途

- 1.1.1 铝的性质

- 1.1.2 铝的用途

- 1.2 铝电解过程描述

- 1.2.1 铝电解原材料

- 1.2.2 铝电解基本原理

- 1.2.3 铝电解槽构造

- 1.2.4 铝电解电能效率

- 1.2.5 铝电解原铝质量

- 1.3 我国铝电解工业现状

- 1.3.1 我国铝电解工业取得的成果

- 1.3.2 我国铝电解工业面临的挑战

- 1.4 课题的提出

- 1.4.1 课题研究的目的和意义

- 1.4.2 课题研究的内容

- 第二章 阳极压降理论计算与分析

- 2.1 引言

- 2.2 研究内容与方法

- 2.2.1 研究对象

- 2.2.2 所用设备

- 2.3 理论计算与分析

- 2.3.1 母线压降计算与分析

- 2.3.2 阳极炭块组压降计算与分析

- 2.3.3 影响阳极压降的主要因素

- 2.3.4 阳极压降占回路压降的比例计算

- 2.4 小结

- 第三章 阳极压降实际测量与分析

- 3.1 引言

- 3.2 试验内容与方法

- 3.2.1 试验原料

- 3.2.2 试验设备与方法

- 3.3 试验结果与分析

- 3.3.1 国内A铝电解厂186kA预焙槽优化阳极压降测量与分析

- 3.3.2 国内A铝电解厂186kA预焙槽回炉阳极压降测量与分析

- 3.3.3 国内B铝电解厂186kA预焙槽阳极压降分析

- 3.3.4 国内C铝电解厂186kA预焙槽阳极压降分析

- 3.3.5 铝电解企业间阳极压降的比较与分析

- 3.4 小结

- 第四章 炭碗连通试验研究

- 4.1 引言

- 4.2 试验内容与方法

- 4.2.1 试验原料

- 4.2.2 试验方案

- 4.2.3 试验设备

- 4.3 试验结果与分析

- 4.3.1 炭碗连通创新技术分析

- 4.3.2 炭碗连通经济效益分析

- 4.4 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].预焙槽阳极压降影响因素研究[J]. 矿冶 2015(01)

- [2].阳极尺寸及形状优化的初步研究[J]. 轻金属 2012(06)

- [3].预焙槽阳极压降改善试验研究[J]. 云南冶金 2016(01)

- [4].基于聚类分析的铝电解槽阳极压降的分类[J]. 软件 2018(03)

- [5].电解铝阳极压降改善的途径与措施[J]. 江西科学 2013(06)

- [6].预焙槽阳极压降改善潜力研究[J]. 矿冶 2016(01)

- [7].炭碗结构对预焙铝电解槽阳极压降影响的仿真研究[J]. 轻金属 2011(09)

- [8].铝电解槽电压平衡测试与分析[J]. 有色金属设计 2010(01)

- [9].铝电解槽阳极压降周期性变化研究[J]. 轻金属 2020(11)

- [10].降低大型铝电解槽压降的技术应用[J]. 金属材料与冶金工程 2016(01)

- [11].焊接电弧中各区段的电压降[J]. 电焊机 2010(12)

- [12].焊接电弧中各区段的电压降[J]. 电焊机 2008(01)

- [13].车用燃料电池发动机引射器优化设计[J]. 哈尔滨理工大学学报 2020(04)

- [14].400kA预焙阳极铝电解槽电压平衡分析[J]. 有色金属(冶炼部分) 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/62bde088545302a02643c90a.html