# 油井工况特征分析及优化措施探究

胜利油田东胜公司潍北采油管理区

摘要：随着油田后期开发，油井故障不可避免地出现在生产过程中，有必要对工况分析技术进行研究，以提高采油技术水平及经济效益。工况分析是保障油井实时处于高效生产状态的一种重要手段。根据油藏类型多样性实际情况，以区块单元为单位改进工况管理图，提高工况分析的准确度。实践表明不同工况特点油井，为油井措施和维护方案的制定，特别是为低产低效油井管理难题的解决提供了思路，能使技术人员及时发现、分析、处理油井故障，使抽油井的工况更加趋于合理，实现了油井长期稳定生产，提高了油田的经济效益。

关键词：工况分析；低产低效油井；生产管理；宏观控制图；优化诊断技术

油井工况分析是油田生产管理的重要任务,抽油机井宏观控制图是根据抽油机井生产和管理的需要而绘制的,它以图形和统计结果的形式反映油田区块的油井工况。确保正常生产井能够持续高效生产,并及时发现异常井,制定相应的治理措施加以治理,使之转为正常、高效生产,而且可以对潜力井及时制定科学合理的措施,充分发挥每口油井的生产能力。本文综合分析泵效的影响因素,结合自身研究实际确定了沉没压力与饱和压力作为影响泵效的主要因素,利用采油工程和数学的相关理论建立了各影响因素和指标间的数学模型,进行无量纲化处理,并结合油井生产管理的实际状况,推导并建立了一种校核压力与校核泵效关系的新抽油机井宏观控制图，对最后的结果进行了对比分析，能够更客观反映油田区块的管理水平。

1工况分析

工况管理图反映了抽油机供液能力与抽油设备排液能力的匹配情况、抽油泵的泵效及油田区块的管理水平，是油田生产管理中必备的图件之一。抽油机井工况管理图以泵效和流压相关曲线为基础，反映了油层生产能力和抽油装置工况的协调关系，即“供液能力”与“采液能力”是否匹配。该技术将抽油机井的工况分为5个区:合格区、供液不足区、潜力区(参数偏小区)、待落实区、断脱漏失区(见图1)。根据每口井在宏观控制图上的位置，可以直观地了解各井工况状态，为决策提供参考;也可以图为依据，结合计算机诊断技术，采取工艺措施，改善油井工况指标，提高油田的经济效益。

1.1合格区。泵效与流压(泵吸入口压力、沉没度)协调，参数合理，泵工况良好，系统效率较高。对该区内的井应加强日常管理，使其长期保持正常生产。

1.2供液不足区。流压(泵吸入口压力、沉没度)低，示功图显示供液不足或受气体影响。主要是因为地层条件差，抽汲参数偏大，需要对油层采取酸化、压裂等增产措施，调整注水，减小抽油系统参数，以达到供抽协调。

1.3潜力区(参数偏小区)。流压(泵吸入口压力、沉没度)偏高、泵效高，示功图显示带喷或正抽，可调大抽汲参数、换大泵或改下电潜泵等。

1.4待落实区。流压(泵吸入口压力、沉没度)与泵效不协调，主要是计量或测试资料不准，应核实泵排量、产量、动液面，消除虚假资料后，这些井点就进入了相应工况区。

1.5断脱漏失区。流压(泵吸入口压力、沉没度)高，泵效低，示功图显示的大多是结蜡、漏失、断脱，也有正抽但油管漏失的情况。该区是主要诊断对象，通过测试诊断和综合分析，判断清楚井下问题后再采取相应治理措施。各区界线确定如下：b线(理论泵效上限)是用区块中各井参数的平均值作为一口虚拟井的参数，进行计算确定的流压(或沉没度)与泵效的对应关系经光滑插值处理后绘制得到：a线、c线分别是以b线为基础乘以0.8,0.4绘制而成；d线(最低自喷流压线)以垂直管流中流体重量为依据绘出；e线(合理泵效界限)定为30%；f线根据虚拟井液面在泵口时的流压值确定；g线是从d线与c线的交点引垂线得到。

2油井工况优化分析及效果

2.1参数偏小区（潜力区）-----挖潜力。针对参数偏小区，采用优化生产参数，上螺杆泵、大泵、电潜泵提液等方式，使油井由潜力区变为合理区。（1）提液12井次，其中螺杆泵提液8口，大泵提液3口，电潜泵升级1口。提液选井原则：①利用水平井距底水远，供液能力强的优势，优选水平井提液。②为保证措施增油效果，优选轨迹较高，在油水内边界以内，原油粘度低于3000mP·s。③优选位于高部位的水平井提液，提高全区边水驱油效果。典型井例：A井1月12日，调冲次3.5-5，日增油4.5吨，含水降低1.2，累增油821吨；7月23日，调冲次5-6，日增油1.8吨，含水降低0.9，累增油216吨。

2.2参数偏大区（供液不足区）-----补充能量。注采对应率低，动液面较深，地层能量差，泵效低，流压不能满足生产压差的要求。对螺杆泵井调低转速，恢复液面，增强地层能量。

2.3断脱漏失区-----深分析，强诊断。油井由于管漏、泵漏等原因造成油井泵效偏低，沉没度偏大。对漏失区的井，结合地面、井下情况，精细分析生产状况及监测结果的变化，判断漏失原因，及时采取措施以恢复正常生产。

2.4待落实区-----勤检测。由于计量、监测或仪器原因，造成油井资料理论与实际情况不符。落实液面、示功图，即时量油，找出原因，使待落实区油井变为合理区。

3工况优化措施及效果评价

2017年上工况图40口，合理区31口，参数偏大区1口，断脱漏失区0口，参数偏小区5口，待落实区3口。（1）优化生产参数。对于处于潜力区，供液能力较强、油层物性较好的油井，进一步放大压差生产提液增油。对稠油井实施慢冲次生产，减缓含水上升速度，尽可能减少杆、管的断脱，降低油井维护频次，提高开井时率。（2）密切关注螺杆泵液面变化情况，适当调整转速延长检泵周期。对于处于潜力区，供液能力较强、油层物性较好的油井，进一步放大压差生产提液增油。（3）立足自身，深挖油井潜力，培养和寻找一批高效措施井。在注水完善区块及边底水油藏优选提液措施井。结合工况分析、能耗最低优化设计平台，加强工况分析，精细井筒维护管理，制定合理的热洗、加药、降粘措施，保证油井的高效运转。对结蜡比较严重的油井，需要定期热洗清蜡保证正常生产。（4）深化认识，加强低产低效水平井的治理。位于供液不足区、含水较低的水平井，进行转周井的选定和转周时机的确定非常重要。

4结束语

油井工况分析是油田生产管理的重要任务,抽油机井宏观控制图是根据抽油机井生产和管理的需要而绘制的,它以图形和统计结果的形式反映油田区块的油井工况。通过分析,确保正常生产井能够持续高效生产,并及时发现异常井,制定相应的治理措施加以治理,使之转为正常、高效生产,而且可以对潜力井及时制定科学合理的调整和挖潜措施,充分发挥每口油井的生产能力。本文以前人的研究成果为基础,综合分析泵效的影响因素,结合自身研究实际确定了沉没压力与饱和压力作为影响泵效的主要因素,结合油井生产管理的实际状况,利用现场数据进行了验证,并对最后的结果进行了对比分析。

参考文献

1.侯燕.机械采油井生产工况分析系统的研制[D].中国石油大学2016

本文来源: https://www.lw50.cn/article/62c9ea6b1400d0e0e3701817.html