# ITO薄膜的制备及其性能研究

### 论文摘要

氧化铟锡（Tin-dope indium oxide,ITO）薄膜做为一种新型材料被应用于诸多领域,其优异的特性引起了各国专家的广泛关注和研究。ITO薄膜具有很多优异的特性,如对可见光透过率可达83%以上、红外反射率超过80%、紫外吸收率超过85%、电阻率在10-3-10-4?·cm范围、能隙在3.6-3.9eV范围等。此外,ITO薄膜还具有高硬度、耐磨、耐化学腐蚀,以及容易刻蚀成一定形状的电极图形等诸多优点,这使得ITO薄膜被广泛应用于各种领域。本文利用直流脉冲磁控溅射法在室温下制备ITO薄膜。通过台阶仪、祡外-可见分光光度计、四探针仪,XPS等表征技术,研究了沉积气压、溅射功率,以及Ar/O2流量比对ITO薄膜沉积速率、光电性能,以及薄膜成份的影响。研究结果表明,薄膜沉积速率随沉积气压的增大而减小,随溅射功率的增大而增大;方块电阻随气压的增大而增大,随功率的增大而减小;可见光平均透过率主要受O2流量的影响,随着O2流量的增大稍有增加;薄膜成份中的O2含量随着O2流量的增加也有稍微的增加,但是随着沉积气压或功率的变化,薄膜成份没有太大变化。在沉积气压为0.5Pa,Ar/O2流量比为20:0.2,溅射功率为250W,膜厚为200nm时,薄膜的方块电阻为24Ω/□,可见光平均透过率为84.1%。对ITO薄膜退火处理的研究发现:在对较低O2流量下制备的ITO薄膜进行退火时,220℃下退火20min后,ITO薄膜的方块电阻下降率最大,能大大提高薄膜的导电性能;在对富O2流量下制备的ITO薄膜进行退火时,在400℃下退火10min后薄膜的电阻率下降最大,提高了薄膜的导电性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 ITO 薄膜的晶体结构

- 1.3 ITO 薄膜的半导化机理

- 1.4 ITO 薄膜的应用现状

- 1.4.1 ITO 薄膜在显示器方面的应用

- 1.4.2 ITO 薄膜在太阳能电池方面的应用

- 1.4.3 ITO 薄膜在其它方面的应用

- 1.5 纳米ITO 薄膜的制备方法

- 1.5.1 溅射法

- 1.5.2 化学气相沉积法

- 1.5.3 喷雾热分解法

- 1.5.4 溶胶一凝胶法

- 1.5.5 真空蒸镀法

- 1.6 课题的意义及内容

- 1.6.1 课题的提出

- 1.6.2 课题研究的主要内容

- 本章小结

- 第二章 磁控溅射系统简介及ITO 薄膜的制备

- 2.1 引言

- 2.2 磁控溅射系统简介

- 2.2.1 磁控溅射仪的主要组成

- 2.2.2 磁控溅射仪的操作步骤及技术特点

- 2.2.3 直流脉冲电源工作原理及特点

- 2.3 ITO 薄膜的制备

- 2.3.1 制备ITO 薄膜的参数简介

- 2.3.2 ITO 薄膜制备工艺流程

- 2.4 ITO 薄膜的性能表征

- 2.4.1 ITO 薄膜厚度表征

- 2.4.2 ITO 薄膜光学性能表征

- 2.4.3 X 射线光电子能谱（XPS）分析

- 本章小结

- 第三章 实验参数对ITO 薄膜性能的影响

- 3.1 引言

- 2 流量对ITO 薄膜性能的影响'>3.2 O2 流量对ITO 薄膜性能的影响

- 3.2.1 实验

- 2 流量对ITO 薄膜沉积速率的影响'>3.2.2 O2 流量对ITO 薄膜沉积速率的影响

- 2 流量对ITO 薄膜方块电阻的影响'>3.2.3 O2 流量对ITO 薄膜方块电阻的影响

- 2 流量对ITO 薄膜可见光平均透过率的影响'>3.2.4 O2 流量对ITO 薄膜可见光平均透过率的影响

- 2 流量对ITO 薄膜成份的影响'>3.2.5 O2 流量对ITO 薄膜成份的影响

- 3.3 溅射功率对ITO 薄膜性能的影响

- 3.3.1 实验

- 3.3.2 溅射功率对ITO 薄膜沉积速率的影响

- 3.3.3 溅射功率对ITO 薄膜方块电阻的影响

- 3.3.4 溅射功率对ITO 薄膜可见光平均透过率的影响

- 3.4 沉积气压对ITO 薄膜性能的影响

- 3.4.1 实验

- 3.4.2 沉积气压对ITO 薄膜沉积速率的影响

- 3.4.3 沉积气压对ITO 薄膜方块电阻的影响

- 3.4.4 沉积气压对ITO 薄膜可见光平均透过率的影响、

- 3.5 结论

- 本章小结

- 第四章 退火对ITO 薄膜方块电阻的影响

- 4.1 引言

- 4.2 实验

- 2 状态下制备ITO 薄膜的退火分析'>4.3 低O2 状态下制备ITO 薄膜的退火分析

- 2 状态下制备ITO 薄膜的退火分析'>4.4 富O2 状态下制备ITO 薄膜的退火分析

- 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/62ec003970d60fa8427203fe.html