# 某轿车白车身的有限元仿真分析及结构优化研究

### 论文摘要

随着数值分析理论和计算机技术的飞速发展,CAE分析技术,其中以有限元分析技术为代表,几乎贯穿于汽车设计的全过程,在现代汽车产品设计中发挥着越来越重要的作用。现代轿车的车身普遍采用承载式结构,这种车身整体能够承受来自整车其它总成的载荷,充分满足了结构轻量化和节能的要求,难点是车身的静态力学性能与动态力学性能都需要满足较高的要求。现代车身设计中广泛的运用有限元方法对车身结构力学的性能进行理论分析,在此领域,国内外的研究人员的研究工作已经取得了相当大的成果。本文在充分调研国内外的有关研究成果的基础上,基于本公司的一个整车开发项目,建立了该车的白车身有限元模型,并且进行了静态刚度和自由模态分析。同时,测试了实际样车的静态刚度,进行了模态试验。对理论计算和试验得出的结果进行了详细的对比分析,得出白车身的结构力学特性,因此验证了有限元模型的可信度。在此基础上,指出了该白车身结构的静态和动态力学性能上的不足之处,作为后期优化设计的着眼点。本文探讨的另一个方面是结构优化设计。本文通过借鉴相关研究成果,利用基于灵敏度分析方法,辨识出白车身需要加强的部位。在兼顾考虑车身性能、整车重量和生产成本等要素的前提下,对白车身结构进行优化与改进,很好地满足了设计要求,为白车身研发过程中的灵敏度分析和结构优化提供了经验。全文共分六章:第一章首先介绍本文研究的背景和意义,然后介绍了国内外轿车车身模态和刚度研究的发展现状,最后阐述本论文的主要研究内容。第二章介绍了有限元分析的发展现状、分析的基本方法和基本流程。对W121白车身进行网格划分,建立了W121白车身的有限元模型,为后续的刚度分析、模态分析和车身结构优化奠定了基础。第三章通过有限元法对W121白车身刚度进行了计算,结果表明W121白车身刚度满足设计要求。通过W121白车身刚度试验验证了有限元计算结果和有限元模型的正确性,为后期的车身结构优化工作铺平了道路。第四章对W121车型的白车身采用有限元法对其进行固有振动模态分析,通过观察识别出结构的整体模态。通过试验得出的模态结果与有限元模型的模态结果(在前11阶模态)除了第9阶模态频率相差5.9%以外,其余模态频率相差在3.2%以内,验证了建立的有限元模型的正确性。同时发现了W121车身的试验结果中一扭模态频率为30.654Hz,频率相对较低,不够理想,需要对车身结构进行优化,以提高车身的一扭模态频率。第五章利用灵敏度分析方法辨识出W121车型中白车身需要加强的部位。在兼顾考虑车身性能、整车重量和生产成本等要素的前提下对白车身结构进行优化与改进,以增加白车身重量0.8kg的代价,将白车身的第一阶扭转模态频率提高了约2.84Hz,很好地满足了设计目标要求。第六章是全文的总结与展望,主要阐述了本文的研究工作、得出的结论和今后继续研究的内容和方向。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 本文研究的背景及意义

- 1.1.1 本文研究的背景

- 1.1.2 本文研究的意义

- 1.2 国内外汽车白车身刚度和模态分析的研究概况

- 1.2.1 国内外汽车白车身刚度分析的研究概况

- 1.2.2 国内外汽车白车身模态分析的研究概况

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 轿车车身有限元模型的建立

- 2.1 有限元分析概述

- 2.1.1 有限元分析方法的发展与现状

- 2.1.2 有限元分析方法的基本思想

- 2.1.3 有限元分析的基本流程

- 2.2 相关软件介绍

- 2.2.1 CATIA 的介绍

- 2.2.2 Altair HyperMesh 介绍

- 2.2.3 OptiStruct 介绍

- 2.3 W121 白车身结构的有限元模型建立

- 2.3.1 W121 白车身结构的简化

- 2.3.2 网格的划分

- 2.3.3 网格质量的控制

- 2.3.4 构建连接关系

- 2.4 本章小结

- 第3章 白车身刚度仿真计算和试验

- 3.1 W121 白车身扭转刚度计算

- 3.1.1 整体扭转刚度

- 3.1.2 白车身底板纵向相对扭转角分布

- 3.1.3 主要开口尺寸变形情况

- 3.1.4 扭转工况变形与应力云图

- 3.2 弯曲刚度计算

- 3.2.1 白车身底板纵向垂直挠度分布

- 3.2.2 开口尺寸变形情况

- 3.2.3 弯曲工况变形与应力分布云图

- 3.3 刚度试验

- 3.3.1 弯曲刚度试验

- 3.3.2 扭转刚度试验

- 3.4 计算与试验结果对比

- 3.5 本章小结

- 第4章 白车身模态仿真计算和试验

- 4.1 W121 白车身有限元模态计算

- 4.2 W121 白车身模态试验

- 4.3 本章小结

- 第5章 结构优化研究

- 5.1 优化设计简介

- 5.1.1 灵敏度分析的意义

- 5.1.2 灵敏度计算基础理论

- 5.2 W121 白车身结构优化

- 5.2.1 白车身模态应变能分布计算

- 5.2.2 W121 灵敏度计算结果与分析

- 5.2.3 W121 结构优化

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈有限元技术在岩土工程中的应用[J]. 科技信息(学术研究) 2008(10)

- [2].有限元学科案例教学应用[J]. 科教导刊(上旬刊) 2018(12)

- [3].土木工程有限元程序发展和现状[J]. 山西建筑 2011(21)

- [4].面向实践与应用的有限元课程教学方法的探索[J]. 教育教学论坛 2019(33)

- [5].论岩土工程项目中有限元极限分析法的运用[J]. 黑龙江科技信息 2015(32)

- [6].有限元理论应用于家具结构设计初探[J]. 家具与室内装饰 2010(10)

- [7].面向工程应用的机械专业有限元课程教学改革研究[J]. 才智 2019(04)

- [8].有限元技术在机械设计中的应用分析[J]. 科技创新与应用 2016(07)

- [9].基于ANSYS的装配体的模态分析[J]. 汽车实用技术 2011(05)

- [10].浅谈有限元的应用[J]. 北方经贸 2015(03)

- [11].浅谈多色叠印技术在出入境证件上的应用[J]. 中国防伪报道 2015(03)

- [12].行人头型冲击器试验有限元建模及敏感参数分析[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [13].架空索道线路格构式塔架有限元分析[J]. 有色设备 2019(02)

- [14].面向工程应用的有限元课程教学改革实践[J]. 教育现代化 2017(36)

- [15].基于边光滑有限元的声固耦合研究[J]. 机械工程学报 2014(04)

- [16].某预应力混凝土简支梁降温法的有限元分析[J]. 山西建筑 2008(05)

- [17].ANSYS有限元技术在汽车密封条设计中的应用[J]. 汽车工程师 2017(03)

- [18].ANSYS有限元仿真在机械电子学课程教学中的应用[J]. 科教导刊(中旬刊) 2016(01)

- [19].基于ANSYS的振动筛的有限元建模技术研究[J]. 粮油加工(电子版) 2015(11)

- [20].某750kV联合构架有限元软件计算对比分析[J]. 中国新技术新产品 2020(16)

- [21].大跨度连续刚构桥梁施工控制[J]. 华东公路 2016(01)

- [22].近海集装箱结构设计及强度计算[J]. 中国高新科技 2019(07)

- [23].辊弯成形中成形力的理论分析和有限元仿真[J]. 锻压技术 2016(12)

- [24].高炉铜冷却壁的热变形[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2016(05)

- [25].基于ANSYS的连续梁计算程序的二次开发[J]. 内蒙古公路与运输 2015(05)

- [26].吊耳局部有限元建模技术分析[J]. 船舶工程 2009(S1)

- [27].接触有限元分析及应用[J]. 现代制造技术与装备 2018(04)

- [28].面向软件应用的有限元课程教学改革与探讨[J]. 高等建筑教育 2014(05)

- [29].基于有限元的镶齿牙轮钻头压齿力计算[J]. 机械设计与制造 2010(03)

- [30].锈蚀钢筋混凝土梁的非线性有限元分析[J]. 低温建筑技术 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/62ec5bc06eab21f7b5307af0.html