# 吊拉组合体系在悬索桥加固中的研究与应用

### 论文摘要

伴随着经济的快速发展,公路交通运输量的大幅度增长,公路桥梁所承受的负荷又有新的特点,比如交通量不断增大、重型车辆增加及超载现象严重、超限运输的增加,加之旧桥部分老化、破损,按现在桥梁和运输状况,桥梁的承载能力已经不能适应现代化交通运输的要求。已建桥梁的维修、养护、加固、改造已成为亟待解决的问题,所以开展有关的维修与加固方法研究是非常有必要的。在大量的工程实践中,国内许多专家都对旧桥的加固进行了深入的研究,提出并总结出了许多方法,为我国旧危桥的改造做出了积极贡献。特别是对于梁桥,拱桥等桥型的改造加固方法已经相当成熟,但对于悬索桥这种结构体系的改造加固仍然停留在方案阶段,付诸于实践的工程实例很少。本文通过对盘百公路南盘江大桥(主跨240m的悬索桥结构)的加固工程方案的研究,运用midas有限元分析软件,对其进行加固复核计算。针对复核结果中出现的问题,提出具体的解决意见和方法,并最终确定了其既经济又合理的方案。本文主要进行的工作如下：1、翻阅大量有关桥梁加固相关文献,通过对现有的桥梁加固方法进一步的总结,归纳出该悬索桥加固的原理,从而实现改造原桥结构受力状态,提高承载力的目的。2、根据有限元理论,借助有限元分析软件建立吊拉组合体系加固悬索桥方案的计算模型,对该桥加固前后进行结构分析,包括对结构的内力、应力、疲劳、刚度以及动力分析,分别从静力特性、动力特性等方面确定原桥基本受力状态,从而说明桥梁存在的问题。并针对计算结果中出现的这些问题提出解决方案,确定既经济合理又能够满足承载能力和正常使用要求的优选方案。3、本文也对锚室、体外预应力等做了局部计算及主要施工工艺的简单介绍,确保局部构件在构造上切实可行,受力合理。通过对以上内容的分析讨论,希望可以得出一些有益的方法和结论,便于对悬索桥加固改造工程的设计、施工提供参考建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 旧桥加固的概念和意义

- 1.2 旧桥加固的理论

- 1.3 旧桥加固的特点和方法

- 2 悬索桥加固的发展现状

- 2.1 悬索桥的发展历史

- 2.2 悬索桥的构造及特点

- 2.3 吊拉组合体系加固悬索桥的原理及方法

- 2.3.1 吊拉组合体系加固悬索桥的原理

- 2.3.2 吊拉组合体系的计算理论

- 2.3.3 吊拉组合体系加固悬索桥的主要内容

- 2.3.4 斜拉索初拉力的确定

- 2.4 论文的工程背景及主要工作

- 2.4.1 工程背景

- 2.4.2 本文开展的主要工作

- 3 主桥加固改造方案的分析与研究

- 3.1 原桥有限元计算模型

- 3.2 原桥静力特性分析

- 3.2.1 主缆及吊杆内力计算与分析

- 3.2.2 主桁构件的内力计算与分析

- 3.2.3 构件的疲劳分析

- 3.2.4 构件刚度计算

- 3.2.5 原桥结构的动力计算

- 3.3 加固后桥梁受力状态计算与分析

- 3.3.1 原桥加固方案的分析与调整

- 3.3.2 斜拉索索力的确定

- 3.3.3 斜拉索对原桥受力的影响分析

- 3.3.4 温度荷载对组合体系的影响分析

- 3.4 本章小结

- 4 桥梁加固改造中局部构件设计

- 4.1 体外预应力加固设计

- 4.1.1 体外预应力锚固端构造设计

- 4.1.2 体外预应力防腐

- 4.2 边跨斜拉索锚固端构造

- 4.3 主桁桥面板粘贴钢板加固

- 4.3.1 粘贴钢板加固的计算方法

- 4.3.2 加固方案粘贴钢板计算

- 4.4 桥面铺装层的维修

- 4.5 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].结构加固技术在建筑工程中的应用研究[J]. 四川水泥 2019(11)

- [2].公路挡土墙施工技术及加固措施探究[J]. 技术与市场 2020(01)

- [3].桥梁维修加固技术应用研究[J]. 交通世界 2019(35)

- [4].堤围加固工程施工质量研究[J]. 工程技术研究 2020(04)

- [5].加固技术在建筑修缮和装饰工程中的应用探讨[J]. 中国住宅设施 2020(04)

- [6].阐述公路桥梁桥墩养护维护及加固措施[J]. 建材与装饰 2020(16)

- [7].结构加固技术在房屋建筑施工中的有效利用[J]. 建材与装饰 2020(16)

- [8].建筑结构耐久性维修加固方法概述[J]. 四川建材 2020(05)

- [9].加固技术在砌体结构房屋墙体中的应用分析[J]. 价值工程 2020(18)

- [10].关于规范结构加固行业的几点思考[J]. 居业 2020(05)

- [11].型钢在砖混房屋改造加固中的运用[J]. 住宅与房地产 2020(18)

- [12].桥梁抗震设计与加固技术探讨[J]. 中国公路 2020(15)

- [13].建筑结构加固改造技术及具体应用[J]. 工程技术研究 2020(14)

- [14].横向预应力约束加固混凝土结构抗震性能研究进展[J]. 震灾防御技术 2020(02)

- [15].码头加固改造方法解析[J]. 中国水运 2019(08)

- [16].高校常见安全隐患及加固改造方法探究[J]. 居舍 2019(31)

- [17].房屋建筑施工中结构加固技术的应用分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(13)

- [18].高速公路桥梁加固的施工技术[J]. 科技创新导报 2017(32)

- [19].陕北延安靠崖式黄土窑洞静力性能及加固方法研究[J]. 河南科学 2016(11)

- [20].加固技术在路桥施工中的应用分析[J]. 科技创新导报 2016(25)

- [21].建筑结构鉴定与加固改造技术的进展[J]. 居业 2016(10)

- [22].地基基础施工技术与加固技术的探析[J]. 建材与装饰 2016(44)

- [23].结构加固技术在建筑施工中的应用分析[J]. 黑龙江科技信息 2017(06)

- [24].浅议桥梁维修与加固的有效措施[J]. 黑龙江科技信息 2017(13)

- [25].浅谈道桥结构的加固技术[J]. 黑龙江科学 2017(06)

- [26].浅析结构加固改造的一般原则[J]. 浙江建筑 2017(02)

- [27].公路桥梁损害维修加固方法论述[J]. 江西建材 2017(09)

- [28].浅谈加固技术在路桥施工中的应用[J]. 四川建材 2017(05)

- [29].拱桥主拱圈加固的施工工艺[J]. 低碳世界 2017(09)

- [30].灌浆材料在工程加固中的研究与应用[J]. 建材与装饰 2017(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6323be56cfeab543306928ea.html