# 硼酸催化酰胺合成研究

### 论文摘要

硼酸在工业、农业、国防及现代科学技术领域有着广泛的应用,是制造各种硼化合物的重要原料,同时也是一种温和高效的催化剂,跟其他催化剂相比,它具有诸如价格低廉,易于得到,易于控制,易溶于水,对设备腐蚀小和环境友好等优点,近年来受到越来越多的关注,并已经被运用到诸如Biginelli反应、酯交换反应、酰胺合成反应、酯的合成反应等反应中充当催化剂,并且收到了很好的效果。酰胺类化合物是一类重要的有机化合物,生物体中广泛存在的蛋白质就是由许多酰胺键构成的,寻找一种简便、绿色、环保的酰胺类化合物合成方法就显得尤为重要了。本文从绿色催化的角度出发,以硼酸作为催化剂,分别采用水热法和溶液法成功合成出了7个酰胺类化合物和2个金属配合物,并且研究了催化剂用量和反应时间对化合物产率的影响。2-羧基-5-吡咯烷酮是以L-谷氨酸为原料,硼酸为催化剂,采用水热的方法得到的。通过单晶结构分析,该化合物晶体属于单斜晶系,P21/n空间群。晶胞参数为：a=7.9769（15）A,b=8.7536（16）A,c=9.1277（17）A,α=90°,β=115.453（3）°,γ=90°,V=575..49（19）A3。分子中包含一个五元环,是由L-谷氨酸上的-NH：与和-NH2不在同一个C上的羧基反应脱水形成酰胺键闭环所构成的。由于氮原子是三角锥结构,所以形成的这个五元环结构不在一个平面上,而是有一定角度的扭曲。分子间通过N-H...O和C.H...O之间的相互作用,形成链状结构。N,N’-二乙羧基-2,5-二羰基哌嗪是以亚氨基二乙酸为原料,硼酸为催化剂,采用水热的方法得到的。单晶结构分析表明,该化合物晶体属于单斜晶系,P21/n空间群。晶胞参数为：a=5.5168（8）A,b=9.0963（13）A,c=9.6785（14）A,α=90°,p=105.010（2）°,γ=90°,V=469.12（12）A3。配合物1是由N,N’-二乙羧基-2,5-二羰基哌嗪、ZnO和邻菲罗啉采用水热的方法得到的。单晶结构分析表明,晶体属于单斜晶系,C2/m空间群。晶胞参数为：a=19.950（12）A,b=14.416（9）A,c=9.103（6）A,α=90°,β=190.168（12）°,γ=90°,V=2618（3）A3。配合物2是由N,N’-二乙羧基-2,5-二羰基哌嗪和氧化铕采用水热合成的方法得到。单晶结构分析表明,晶体属于单斜晶系,P21/c空间群。晶胞参数为：a=7.9075（18）A,b=19.217（4）A,c=13.868（3）A,α=90°,β=115.035（10）°,γ=90°,V=1909.4（7）A3。苯甲酰胺化合物均是在以甲苯为溶剂,硼酸为催化剂,苯甲酸、苯胺、邻苯二胺、对苯二胺和间苯二胺为原料,采用一锅法反应得到的。通过核磁共振氢谱、元素分析、红外光谱分析测试对化合物进行了确认和表征。本文所涉及的酰胺类化合物合成方法简单,易于操作,为后续酰胺类化合物的进一步研究奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 引言

- 0.1 概述

- 0.2 硼酸催化的有机反应

- 0.2.1 Biginelli反应

- 0.2.2 酯交换反应

- 0.2.3 酰胺合成反应

- 0.2.4 酯的合成反应

- 0.2.5 其它反应

- 0.3 酰胺类化合物的合成方法

- 0.4 本论文选题背景及设计思想

- 第1章 内酰胺及其Zn、Eu配合物的合成

- 1.1 主要试剂与仪器

- 1.1.1 主要试剂

- 1.1.2 主要仪器与设备

- 1.2 实验部分

- 1.2.1 2-羧基-5-吡咯烷酮的合成

- 1.2.2 N,N’-二乙羧基-2,5-二羰基哌嗪的合成

- 1.2.3 配合物1的合成

- 1.2.4 配合物2的合成

- 1.2.5 晶体结构的测定

- 1.2.6 红外光谱的测定

- 1.3 结果与表征

- 1.3.1 硼酸用量对2-羧基-5-吡咯烷酮产率的影响

- 1.3.2 硼酸用量对N,N’-二乙羧基-2,5-二羰基哌嗪产率的影响

- 1.3.3 晶体结构分析

- 1.3.4 红外光谱分析

- 第2章 苯甲酰胺化合物的合成

- 2.1 主要试剂与仪器

- 2.1.1 主要试剂

- 2.1.2 主要仪器与设备

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 N-苯基苯甲酰胺的合成

- 2.2.2 N-（4-胺基苯基）-苯甲酰胺的合成

- 2.2.3 N,N’-二苯甲酰基-1,4-苯二胺的合成

- 2.2.4 N,N’-二苯甲酰基-1,3苯二胺的合成

- 2.2.5 N,N’-二苯甲酰基-1,2-苯二胺的合成

- 2.2.6 红外光谱测定

- 1H NMR谱测定'>2.2.71H NMR谱测定

- 2.3 结果与表征

- 2.3.1 硼酸用量对N-苯基苯甲酰胺产率的影响

- 2.3.2 红外光谱分析

- 1H NMR谱分析'>2.3.31H NMR谱分析

- 第3章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].乙二胺四乙酸铁钠的固液相反应制备工艺[J]. 化学世界 2009(12)

- [2].含多孔结构的多核钼氧酸盐的合成和表征[J]. 广东化工 2015(14)

- [3].水热合成单斜晶系BiVO_4可见光催化剂及其性能[J]. 材料科学与工程学报 2012(04)

- [4].配合物[2-NaPhthMePyNH_2]_2[Ni(mnt)_2]的合成及表征[J]. 化学通报 2014(12)

- [5].坡缕石精细鉴定的粉末X射线衍射法[J]. 矿物学报 2008(04)

- [6].吡啶甲酸铋(Ⅲ)配合物的合成与表征[J]. 人工晶体学报 2008(02)

- [7].滑石粉产业应重视规划 勿盲目投资生产[J]. 中国粉体工业 2013(04)

- [8].乙酰水杨酸锌的合成及表征[J]. 化工进展 2009(08)

- [9].d~(10)金属构筑的配位聚合物的合成与晶体结构[J]. 分子科学学报 2013(01)

- [10].双核Ag(Ⅰ)配合物的合成及晶体结构[J]. 光谱实验室 2012(03)

- [11].基于吡啶多羧酸和N,N′-桥联混合配体的钴配合物的合成及结构分析(英文)[J]. 无机化学学报 2011(12)

- [12].一例环状四核Cu-Ln配合物的合成、结构及性质（英文）[J]. 化学研究 2018(05)

- [13].氰霜唑的合成、表征与晶体结构[J]. 应用化工 2010(09)

- [14].氯化锌/氯化胆碱离子液体单晶合成、表征及性质研究[J]. 盐湖研究 2019(04)

- [15].酒石酸锑钾的制备[J]. 精细化工 2011(05)

- [16].二维锌配合物的合成、结构及性能研究[J]. 南京理工大学学报 2017(02)

- [17].四核铁-氧簇合物的合成及晶体结构研究[J]. 赣南师范大学学报 2017(03)

- [18].浙江青田单斜晶系叶腊石微结构的高分辨透射电镜研究[J]. 岩矿测试 2012(02)

- [19].缬氨酸在畜禽生产中的应用[J]. 饲料与畜牧 2012(12)

- [20].α-萘乙酸和吡啶构筑的铜(Ⅱ)配合物的结构及抑菌性质[J]. 江苏农业科学 2014(02)

- [21].1-苄基-2-(4-氟苯基)-2,5-二氢-4-羟基-5-氧代-1H-吡咯-3-羧酸甲酯的简便合成和结构表征[J]. 分子科学学报 2013(05)

- [22].2-苯基-咪唑[4,5]-1,10-菲咯啉的合成和晶体结构[J]. 黔西南民族师范高等专科学校学报 2010(01)

- [23].四水合均苯三甲酸二氢钴的合成、结构和磁性(英文)[J]. 无机化学学报 2008(08)

- [24].甲基磺酸铜的合成及结构研究[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [25].两种新型镍配合物的合成及晶体结构研究[J]. 沈阳化工大学学报 2017(01)

- [26].含氮配体构筑的Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)配合物的合成与结构研究[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2012(02)

- [27].一个双核锌配合物[(ZnCl_2)(PyBIm)]_2的合成及结构(英文)[J]. 无机化学学报 2011(06)

- [28].对苯甲酸取代的新氮氧自由基的合成与结构[J]. 天津科技大学学报 2010(01)

- [29].三维铜(咪唑)配位化合物的合成、晶体结构及性质(英文)[J]. 人工晶体学报 2008(06)

- [30].La_2O_3-H_3BO_3-C体系高温烧结过程的相组成研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6348342c04d2a685cf21f9be.html