# 基于新一代GPS标准体系的功能公差规范设计研究

### 论文摘要

公差规范设计在整个公差设计过程中占有非常重要的地位,它直接关系到零件公差与零件功能的匹配程度。随着新一代产品几何技术规范（Geometrical ProductSpecification,GPS）标准体系的推出,如何在新的标准体系下进行公差建模,如何建立零件功能与零件特征之间的关系,建立公差与功能之间的关系,是研究功能公差的重要内容。本文结合国家自然科学基金“基于新一代GPS标准体系的计算机辅助功能公差设计理论与方法（50775204）”和浙江省自然科学基金项目“新一代产品几何技术规范标准实施支撑平台及其关键技术研究”（Z107334）,针对功能公差中的相关理论与应用技术,进行了基于新一代GPSb标准体系的功能公差规范设计的研究,并开发了相应的原型系统。1、综述新一代GPS标准体系的发展历史及其研究现状,探讨公差建模理论和计算机辅助功能公差的研究现状,分析课题的研究背景,结合国家自然科学基金项目和浙江省自然科学基金项目提出本文的研究内容和总体框架。2、分析了新一代GPS中特征、几何约束等相关定义,讨论TTRS功能表面的分类,分析了产品的几何构成;由点的空间运动解析入手,给出基本表面对应的变动约束矩阵;探讨了基于特征的公差表示模型。3、基于新一代GPS恒定类的定义研究装配定位节点的分类及其优先次序的确定原则;对现有装配有向图进行改进,增加装配定位约束表达信息;探讨几何功能需求的表达与分解方法。4、引入配合树、基准参考框架的概念,基于改进装配有向图研究了零件-零件之间分界面的公差规范设计方法,探讨了几何功能需求-几何规范设计的功能公差设计过程和方法;给出了装配体实例及功能公差规范设计结果。5、在前几章的理论和方法的基础上,以SolidWorks2005为平台,以VisualC++6.0为开发工具,开发了基于新一代GPS的功能公差规范的原型系统,系统包含装配定位识别与功能公差规范两个模块;应用实例分析阐述了原型系统的主要模块和功能。6、回顾与总结全文的主要研究内容,归纳了本文的主要研究成果,并对今后的工作进行了展望。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 目次

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 GPS标准体系的研究与发展

- 1.2.1 GPS标准体系的发展

- 1.2.2 新一代GPS标准体系结构

- 1.3 计算机辅助功能公差研究与发展

- 1.4 公差信息建模的研究与发展

- 1.4.1 公差数学模型

- 1.4.2 公差表示模型

- 1.5 本文研究内容及总体框架

- 1.5.1 课题的提出

- 1.5.2 本文研究内容

- 1.5.3 全文总体框架

- 1.6 本章小结

- 2 基于新一代GPS的公差表示

- 2.1 引言

- 2.2 基于新一代GPS的产品几何信息构成分析

- 2.2.1 基于新一代GPS的产品几何信息构成

- 2.2.2 GPS中特征的定义

- 2.2.3 几何约束

- 2.3 基于新一代GPS的公差建模方法

- 2.4 基于特征的公差表示模型

- 2.4.1 基于特征的TTRS

- 2.4.2 特征之间的关联关系

- 2.4.3 基于特征的公差表示模型

- 2.5 本章小结

- 3 装配定位约束与几何功能表达

- 3.1 引言

- 3.2 装配定位约束

- 3.2.1 装配定位节点

- 3.2.2 装配定位节点的优先次序

- 3.2.3 基于装配有向图的装配定位约束关系表达

- 3.3 几何功能需求表达与分解

- 3.4 本章小结

- 4 功能公差规范设计

- 4.1 引言

- 4.2 零件-零件之间分界面公差规范

- 4.2.1 分界面两边零件的基准参考框架DRF的确定

- 4.2.2 定位面的公差规范形式、公差原则的选择

- 4.2.3 公差类型选择

- 4.3 几何功能需求-公差规范设计过程

- 4.4 实例研究

- 4.4.1 功能公差规范设计详细过程

- 4.4.2 装配体功能公差规范设计实例

- 4.5 本章小结

- 5 原型系统开发与实例研究

- 5.1 引言

- 5.2 开发平台和工具

- 5.2.1 Solid Works二次开发平台

- 5.2.2 Visual C++6.0

- 5.3 原型系统开发

- 5.4 实例研究

- 5.4.1 装配定位识别模块

- 5.4.2 功能公差规范模块

- 5.5 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].深圳:泥头车须装GPS并限速[J]. 广东交通 2012(06)

- [2].GPS跨海水准测量施测方法探讨[J]. 福建信息技术教育 2013(02)

- [3].GPS新技术在地籍测绘中的应用分析[J]. 中国新技术新产品 2019(23)

- [4].GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究[J]. 林业科技情报 2019(04)

- [5].测绘工程技术中GPS技术研究[J]. 居舍 2019(34)

- [6].基于WebGIS的GPS车辆监控系统[J]. 测绘标准化 2019(04)

- [7].GPS测绘技术在建筑工程测量中的应用[J]. 智能城市 2020(01)

- [8].工程测量中GPS控制测量平面与高程精度研究[J]. 交通世界 2019(31)

- [9].傅里叶分析在高层建筑物GPS动态观测中的应用[J]. 矿山测量 2019(06)

- [10].基于GPS追踪的大耳猬背包设计[J]. 四川动物 2020(01)

- [11].融合GPS与强震仪数据实时监测瞬时地壳形变[J]. 测绘通报 2019(12)

- [12].基于GPS观测同震位移场的汶川地震矩震级计算[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [13].测绘工程中GPS测绘技术的应用分析[J]. 河南建材 2020(01)

- [14].基于GPS定位的插电式混合动力汽车能量管理策略研究[J]. 交通信息与安全 2019(06)

- [15].道路桥梁工程测量中GPS技术的应用[J]. 山西建筑 2020(03)

- [16].工程测绘中的GPS测绘技术[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [17].关于GPS技术在大地测量中的应用研究[J]. 企业科技与发展 2020(01)

- [18].GPS在海洋测绘中的应用研究[J]. 工程技术研究 2020(01)

- [19].GPS在土地测量中的应用研究[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [20].探究GPS技术在工程测量中的应用[J]. 建材与装饰 2020(05)

- [21].GPS高程拟合在露天矿山测量中的应用分析[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [22].GPS测绘技术在矿山地质测绘中的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [23].探讨地质测绘中GPS技术的运用思路构建[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [24].智能手机GPS定位精度分析实验[J]. 电子元器件与信息技术 2019(12)

- [25].浅析GPS技术在矿山测量中的应用[J]. 世界有色金属 2019(23)

- [26].GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究[J]. 科技创新与应用 2020(08)

- [27].水电站GPS高采样率监测中周跳探测[J]. 工程勘察 2020(01)

- [28].基于GPS应变、地震应变率与震源应力场对帕米尔高原现今构造变形特征的分析[J]. 地球物理学报 2020(03)

- [29].基于GPS测绘技术的工程测绘[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [30].出租汽车GPS数据的空间分布特征及应用——以广州市为例[J]. 城市交通 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/634dc01ecb4333c062947e69.html