# 基于FPGA的小型足球机器人的控制系统研究

### 论文摘要

足球机器人比赛是一个高实时性、高动态特性的环境,在比赛中足球机器人必须具备高度的机动性和灵活性。因此,一个良好的控制系统是对于足球机器人来说非常重要的,足球机器人要能实现快速前进、后退、转角、停车等基本动作,要具备控球、射门、挑球等基本技能,都离不开精确的控制系统。本课题主要研究小型足球机器人的控制系统,使足球机器人在比赛中完成各种动作和实现对运动的控制。主要研究内容如下:(1)底层系统的电路设计。底层电路和基于FPGA的SOPC系统共同构成整个控制系统的硬件电路。底层电路系统包括通信子系统、击球子系统、红外测球系统、电机驱动和电源模块等,重点对通信子系统、击球子系统进行了设计。通信子系统主要包括无线通信芯片的特性,以及无线发射器和接收器的电路设计;击球子系统包括击球系统的控制方案,高压升压电路的设计和电磁铁驱动电路的设计。(2)基于FPGA的SOPC系统设计。主要包括FPGA外围电路、功能模块电路、SOPC外设的设计,重点对功能模块电路和SOPC外设进行了设计。功能模块包括测速系统电路和击球逻辑电路,对测速系统的方法选择、滤波电路、测速电路以及击球逻辑电路的工作原理进行了详细的分析与设计。SOPC外设重点在于PWM设计和无线通信芯片PTR4000接口电路的设计,详细分析了工作原理和程序设计。(3)控制系统的软件设计。主要包括功能模块的FPGA程序、无线通信、运动控制以及驱动程序等。FPGA程序重点是PWM的程序设计。无线通信主要设计了配置程序,无线发射程和无线接收程序。运动控制主要包括控制算法的设计,参数选择以及程序的编写。主控程序主要包括系统主控器的主程序,初始化程序和中断服务程序。(4)系统调试与测试。主要包括对各个电路模块的调试情况和对系统基本功能的测试情况。系统调试的对象主要包括FPGA最小系统、测速模块,PWM模块以及升压模块和电机驱动等。系统测试在软硬件实验平台对足球机器人的功能进行测试,包括无线通信、红外测球,平射、挑射、控球等基本动作,以及前进、后退、旋转、停车等运动性能,重点对机器人的调速性能进行了测试。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景和研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 机器人足球的研究现状

- 1.2.2 小型组机器人足球的研究现状

- 1.3 论文的研究内容

- 1.4 论文的组织结构

- 第二章 控制系统的总体设计

- 2.1 足球机器人的运动模型

- 2.2 足球机器人的控制流程

- 2.3 控制系统的需求分析

- 2.4 控制系统的设计方案

- 2.5 本章小结

- 第三章 底层系统的电路设计

- 3.1 通信子系统

- 3.1.1 通信子系统的结构

- 3.1.2 主要芯片选型

- 3.1.3 无线通信的电路设计

- 3.2 击球子系统

- 3.2.1 击球子系统方案

- 3.2.2 升压电路

- 3.2.3 电磁铁驱动电路

- 3.3 红外测球系统

- 3.3.1 红外测球原理

- 3.3.2 红外测球电路

- 3.4 电机驱动

- 3.4.1 电机选型

- 3.4.2 驱动电路

- 3.5 电源模块

- 3.6 本章小结

- 第四章 基于FPGA 的SOPC 系统设计

- 4.1 FPGA 和SOPC 介绍

- 4.2 FPGA 基本电路

- 4.2.1 芯片选型

- 4.2.2 电路设计

- 4.3 SOPC 系统总体设计

- 4.3.1 系统总体方案

- 4.3.2 系统总电路

- 4.4 功能模块设计

- 4.4.1 测速功能模块

- 4.4.2 击球控制电路

- 4.5 SOPC 模块设计

- 4.5.1 PWM 设计

- 4.5.2 PTR4000 接口设计

- 4.5.3 NIOS II 和RAM 配置

- 4.5.4 PIO 接口

- 4.6 本章总结

- 第五章 控制系统的软件设计

- 5.1 软件开发环境

- 5.2 FPGA 程序

- 5.2.1 JK 触发器

- 5.2.2 PWM 接口

- 5.3 无线通信

- 5.3.1 通信协议

- 5.3.2 通信程序

- 5.4 运动控制

- 5.4.1 控制算法

- 5.4.2 参数选择

- 5.4.3 运动控制程序

- 5.5 主控程序

- 5.5.1 初始化

- 5.5.2 主程序

- 5.5.3 中断程序

- 5.6 本章小结

- 第六章 系统调试与测试

- 6.1 系统调试

- 6.1.1 FPGA 最小系统调试

- 6.1.2 测速模块调试

- 6.1.3 PWM 模块调试

- 6.1.4 驱动模块调试

- 6.2 系统测试

- 6.2.1 机器人实验平台

- 6.2.2 无线通信测试

- 6.2.3 踢球、控球、测球等功能测试

- 6.2.4 运动功能测试

- 6.3 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 课题总结

- 7.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].电气自动化工程控制系统的现状及发展趋势探究[J]. 湖北农机化 2019(23)

- [2].电气自动化工程控制系统的现状及其发展趋势探究[J]. 轻纺工业与技术 2020(01)

- [3].浅谈电气工程及自动化控制系统的应用[J]. 门窗 2019(17)

- [4].变电站辅助控制系统的发展与应用[J]. 科技与创新 2020(04)

- [5].风力发电自动化控制系统中智能化技术的运用[J]. 通信电源技术 2020(03)

- [6].烟草行业高架物流库控制系统探索和研究[J]. 科学技术创新 2020(01)

- [7].采煤机的异常分析与诊断控制系统[J]. 电子技术与软件工程 2020(09)

- [8].TRICONEX-TS3000控制系统卡件在线更换[J]. 电子技术与软件工程 2020(07)

- [9].电气工程及其自动化控制系统的应用[J]. 无线互联科技 2020(10)

- [10].电气工程一次控制系统的现状及发展探讨[J]. 科技风 2020(23)

- [11].电气自动化控制系统的现状及发展[J]. 自动化应用 2020(10)

- [12].单片机在自动化控制系统中的应用与研究[J]. 数字技术与应用 2020(09)

- [13].化工生产中DCS控制系统的运用[J]. 当代化工研究 2018(12)

- [14].DCS控制系统在医药化工中的应用[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [15].变量喷雾设备特性分析及其控制系统应用研究[J]. 农机化研究 2018(01)

- [16].化工生产中DCS控制系统的运用分析[J]. 化工管理 2018(07)

- [17].DCS控制系统在化工生产中的应用研究[J]. 自动化与仪器仪表 2018(03)

- [18].浅析电梯检验中控制系统常见问题和对策[J]. 中国设备工程 2018(11)

- [19].化工生产中DCS控制系统的运用分析[J]. 山东工业技术 2018(20)

- [20].自动化控制系统在化工生产中的应用和发展趋势分析[J]. 石河子科技 2016(05)

- [21].电气自动化控制系统的应用与发展[J]. 通讯世界 2017(04)

- [22].浅谈电气自动化控制系统的应用及发展趋势[J]. 黑龙江科技信息 2017(13)

- [23].浅谈电气自动化控制系统在水厂中的应用[J]. 中国高新区 2017(03)

- [24].电气自动化工程控制系统的现状及其发展[J]. 电子技术与软件工程 2017(09)

- [25].自动化控制系统在自来水厂中的实践[J]. 科技风 2017(06)

- [26].自动化控制系统在工程领域方向上再探讨[J]. 当代化工研究 2017(03)

- [27].一种循环式节水控制系统的设计及应用分析[J]. 山东工业技术 2017(15)

- [28].电气自动化工程控制系统的现状及其发展趋势[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(07)

- [29].浅谈现代自来水厂自动化控制系统的应用[J]. 技术与市场 2017(05)

- [30].论钢丝热处理明火炉控制系统的设计与实现[J]. 山东工业技术 2017(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/636d53f915f9e5985907b84a.html