# 迎击式交流接触器动态响应性能评价研究

### 论文摘要

接触器的动态响应不确定性和动态特性会影响到其所在控制系统的工作可靠性。本文以CJ20-25型交流接触器为研究对象，对接触器合闸过程中的动态响应不确定性和动态特性进行评价。主要研究内容包括以下几个方面：（1）研究了CJ20-25型交流接触器的动态响应特性，包括不同合闸相角、不同线圈电压下的电流特性、位移特性、时间特性、速度特性和吸力与反力特性配合。（2）研究了接触器在合闸过程中的动态响应不确定性，详细分析了同一试品在同一相角下多次测量的动态响应不确定性、同一试品在不同合闸相角下测量的动态响应不确定性以及不同试品在同一合闸相角下测量的动态响应不确定性现象。（3）针对动态响应过程中表现的各种动态响应不确定性现象，提出评价单台产品动态响应的不确定性指标：同一相角的动态响应不确定度f uncert和不同相角的动态响应不确定度funcerts。（4）在单台产品两个动态响应不确定性指标的基础上，结合样本抽样和置信区间估计数理统计理论，提出两个动态响应批不确定性指标，分别是同一相角的动态响应批不确定度f lot和不同相角的动态响应批不确定度flots。（5）研究了四种交流接触器动态特性的评价方法：模糊层次分析法、模糊层次分析与模糊综合评判结合法、主客观模糊熵权法和客观型模糊熵权法。为选择评价接触器动态特性合理的决策方法提供了理论依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 接触器国内外研究发展概况

- 1.2.1 虚拟样机技术在接触器中的应用

- 1.2.2 动态测试装置研制

- 1.2.3 减少触头弹跳的措施

- 1.2.4 结构、性能优化

- 1.2.5 动态响应性能评价

- 1.2.6 其他研究领域

- 1.3 评价理论研究现状

- 1.3.1 层次分析法

- 1.3.2 熵权法

- 1.3.3 模糊综合评判法

- 1.4 本学位论文的主要研究内容

- 第二章 CJ20-25 型交流接触器的动态特性

- 2.1 研究对象

- 2.2 工作原理

- 2.3 接触器吸合过程数学模型

- 2.4 接触器动态过程仿真模型

- 2.5 CJ20-25 型交流接触器操动机构的动力学仿真

- 2.5.1 电流特性

- 2.5.2 时间特性

- 2.5.3 速度特性

- 2.5.4 动态吸力特性与速度特性

- 2.5.5 位移特性

- 第三章 多种评价理论分析

- 3.1 模糊综合评判法的概念及实现步骤

- 3.1.1 模糊综合评判法

- 3.1.2 一级模糊综合评判步骤

- 3.1.3 二级模糊综合评判步骤

- 3.2 层次分析法及实现步骤

- 3.2.1 层次结构模型

- 3.2.2 AHP 判断矩阵

- 3.2.3 AHP 一致性检验

- 3.2.4 标度的选择

- 3.2.5 AHP 的优点和缺点

- 3.3 模糊层次分析法

- 3.3.1 模糊层次模型的创建原则、定义和定理

- 3.3.2 模糊层次分析的主要步骤

- 3.3.3 具有两级准则层的模糊层次分析法

- 3.4 熵权法

- 3.5 模糊熵权评判法

- 3.5.1 主客观模糊熵权法

- 3.5.2 客观型模糊熵权法

- 第四章 动态响应过程的不确定性分析与评价

- 4.1 动态测试

- 4.2 动态响应的不确定性

- 4.3 不确定性产生的原因

- 4.4 动态响应的模糊综合评判

- 4.4.1 动态响应特性参数的选择

- 4.4.2 模糊综合评判法用于动态响应评价的实现步骤

- 4.5 动态响应不确定性评价指标的构建

- 4.6 单台接触器动态响应不确定性评价

- 4.6.1 数据处理与分析

- 4.6.2 同一相角的动态响应不确定性评价

- 4.6.3 不同相角的动态响应不确定性评价

- 4.6.4 单台接触器两个动态响应不确定度的比较分析

- 4.7 整体动态响应批不确定性评价

- 4.7.1 整体动态响应批不确定性评价步骤

- 4.7.2 实例计算

- 第五章 交流接触器动态特性评价

- 5.1 动态特性评价的模糊层次分析法

- 5.1.1 数据预处理

- 5.1.2 模糊层次分析法实施步骤

- 5.1.3 隶属函数为区间型的模糊层次分析

- 5.1.4 评判结果分析

- 5.2 单台接触器动态特性分析的 FAHP 与模糊综合评判法结合法

- 5.2.1 基于三角形隶属函数的 FAHP 与模糊综合评判结合法

- 5.2.2 基于区间型隶属函数的 FAHP 与模糊综合评判结合法

- 5.3 单台接触器动态特性分析的熵权法

- 5.3.1 基于三角形隶属函数的接触器动态性能熵权法评价

- 5.3.2 基于区间型隶属函数的接触器动态性能熵权法评价

- 5.4 四种方法评价结果的比较

- 5.4.1 评价结果比较

- 5.4.2 评价结论

- 5.5 采用正态分布概率统计法进行整体动态特性评价

- 5.5.1 基于三角形隶属函数的整体动态特性评价

- 5.5.2 基于区间型隶属函数的整体动态特性评价

- 第六章 结论

- 6.1 本文研究总结

- 6.2 论文的创新点及成果

- 6.3 进一步开展的研究

- 参考文献

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/637dea0389936651bf078783.html