# 无人机载双拼组合宽角相机影像数据处理方法研究

### 论文摘要

受无人机平台体积、重量等方面的限制,目前无人机遥感系统大多采用带稳定平台的单相机作为遥感设备。由于单个CCD面阵尺寸较小,其影像的地面覆盖范围和基高比都比较小,导致航测内、外业工作量增加,高程量测精度偏低。因此,采用多相机拼接技术,增大像幅尺寸,成为目前低空航测领域研究的热点。无人机载双拼组合相机低空航测系统就是在这种情况下应运而生的。本文在介绍其组成结构、设计原理的基础上着重论述双拼组合宽角相机影像的数据处理方法。双拼组合宽角相机影像不同于传统的航空摄影影像和单相机影像,获取的影像存在像幅较小、数量多、影像的倾角过大、重叠度不规则等问题,这些问题的存在给影像匹配、影像的相对定向和绝对定向等过程带来了一系列困难。本文着重于双相机影像的空中三角测量研究,研究针对不同双相机问题影像匹配的方法及如何提高大倾角、不同比例尺和灰度差别较大影像匹配的精度和有效性,探讨剔除粗差的办法。1.根据双相机影像构建区域网的方法,给出带权观测值光束法区域网平差的数学模型。通过双相机影像空中三角测量试验,提出一套UAVRS影像数据处理的作业方法、作业技术流程和作业规范,给出各个环节能够达到的精度指标,探讨飞行作业对影像内业数据处理影响的因素,提出改进方法。2.设计一套UAVRS影像数据处理实验系统,进行地形图立体测图试验,探讨UAVRS影像经摄影测量处理后进行立体测图的可行性以及能达到的精度,进行UAVRS影像DEM生成试验,研究正射影像图生成方法和作业规范以及正射影像能达到的精度。实践证明,无人机搭载双拼组合宽角相机系统能够达到1：1000测图精度要求,宽相对拼接模式在提高高程精度方面更有优势。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 研究技术路线与方法

- 1.4 主要内容与结构安排

- 2 无人机低空航测系统

- 2.1 低空遥感的光学原理

- 2.2 无人机低空航测系统的组成

- 2.3 轻小型双拼组合宽角相机

- 2.4 无人机航摄规划设计

- 3 无人机载双相机影像处理

- 3.1 数据预处理

- 3.2 空中三角测量

- 3.3 精度评定

- 3.4 立体测图

- 4 工程实践

- 4.1 窄像对拼接模式实验

- 4.2 宽像对拼接模式实验

- 4.3 技术总结

- 5 结论与展望

- 5.1 主要研究成果和贡献

- 5.2 未来工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间主要成果

### 相关论文文献

- [1].大疆无人机创始人 汪滔[J]. 现代班组 2020(08)

- [2].浅谈无人机在公路领域的应用[J]. 吉林交通科技 2018(04)

- [3].采用无人机航测技术实现高速公路建设用地批后监测的探索[J]. 浙江国土资源 2019(12)

- [4].无人机摄影测量在农房不动产确权登记中的应用研究[J]. 浙江国土资源 2019(12)

- [5].基于光电红外复合传感的无人机自主管控系统[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [6].无人机航测技术在临汾浮山断裂调查中的应用[J]. 山西地震 2019(04)

- [7].“低慢小”无人机侦测反制系统的技术比较[J]. 中国公共安全 2019(11)

- [8].“探路星”无人机通过放飞评审[J]. 军民两用技术与产品 2019(11)

- [9].基于蜂群与A~*混合算法的三维多无人机协同[J]. 航天控制 2019(06)

- [10].未知区域无人机协同搜索方法及效率分析[J]. 航空科学技术 2019(10)

- [11].非确定环境下无人机与无人车动态协同设计[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [12].基于灰色层次分析法的无人机回收系统评估[J]. 无人系统技术 2019(05)

- [13].军地联合——创新无人机应用技术专业人才培养[J]. 广东职业技术教育与研究 2019(06)

- [14].无人机在农业领域的应用[J]. 吉林蔬菜 2019(04)

- [15].基于无人机平台的直立作物倒伏监测研究展望[J]. 中国农机化学报 2019(11)

- [16].基于系统六元理论的电磁武器反无人机蜂群军事概念建模研究[J]. 军事运筹与系统工程 2019(03)

- [17].民用无人机引发治安问题的思考[J]. 江西警察学院学报 2019(06)

- [18].无人机航拍在电视新闻中的应用探析——以电视节目主持人为视角[J]. 上海广播电视研究 2019(04)

- [19].泛用性模块化测绘无人机[J]. 中国水运(下半月) 2019(12)

- [20].无人机测绘数据处理关键技术及应用探究[J]. 智能城市 2020(01)

- [21].无人机法律规范和应用发展现状[J]. 中国科技信息 2020(01)

- [22].无人机动力装置模块化研究[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [23].四轴无人机总体结构模块化设计[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [24].基于无人机的消防灭火系统设计[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [25].探究无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用[J]. 门窗 2019(14)

- [26].无人机航空测量技术在地形测绘中的应用[J]. 四川有色金属 2019(04)

- [27].无人机航测技术在矿区周边地质环境治理中的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [28].无人机遥感技术在工程测量中的应用[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [29].低空无人机航测数据精度影响因素分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(21)

- [30].无人机在西双版纳地形测绘中的应用[J]. 科技创新与应用 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6380bfcb5dfe223ff0568ad0.html