# 异形小工件抛光机械手的轨迹规划研究

### 论文摘要

工业机械手是机械手中的一个重要分支,是机械手领域的重要研究发展方向。对工业机械手运动轨迹规划和控制的研究,一直受到人们的普遍关注。关节型工业机械手以其工作范围大、动作灵活、结构紧凑等特点在机械手中备受设计者和使用者青睐。本文以ABB-IRB2400/10型六自由度关节机械手为研究对象,在深入了解其基本结构的基础上,综合应用机构的坐标变换、运动学、轨迹规划等方面的知识,规划了该机械手末端执行器的运动轨迹,并利用虚拟样机技术模拟了该轨迹规划的过程。归纳起来,本文所做的主要工作有：1.抛光机械手的运动学分析：在简单介绍ABB IRB2400/10型六自由度关节机械手的机械结构及其参数的基础上,应用D-H法建立了其运动学方程,并根据该运动方程对其进行了正运动及逆运动分析。2.抛光机械手的轨迹规划：研究了机械手轨迹规划的实现方法。具体研究了关节空间规划法中的三次样条插值法和A样条插值法,给出本文的任务——在一个空间平面上规划出一个异形曲面和英文字母D,并根据抛光机械手的逆运动方程求出各关键点对应的各关节角位移。3.抛光机械手的虚拟仿真：以ABB IRB2400/10型六自由度机械手为对象,利用ADAMS软件建立了其简化模型的虚拟样机,并进行了三次样条插值及A样条插值情况下的运动仿真和结果分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的研究内容

- 第二章 抛光机械手的建模及运动分析

- 2.1 ABB IRB 2400/10型机械手简介

- 2.2 ABB IRB 2400/10的位姿描述

- 2.2.1 机械手位姿描述

- 2.2.2 ABB-IRB 2400/10的位姿描述

- 2.3 机械手的位姿坐标变换

- 2.3.1 齐次坐标变换概述

- 2.3.2 平移的齐次变换

- 2.3.3 旋转的齐次变换

- 2.3.4 D-H齐次变换

- 2.4 机械手运动学方程

- 2.5 ABB IRB 2400/10的正运动分析

- 2.6 ABB IRB 2400/10的逆运动分析

- 2.7 本章小结

- 第三章 抛光机械手的轨迹规划研究

- 3.1 规划概念

- 3.2 轨迹规划方法

- 3.2.1 机器手轨迹规划方法描述

- 3.2.2 关节空间规划和直角坐标空间规划

- 3.3 三次样条插值

- 3.3.1 三次样条函数的定义

- 3.3.2 三转角方程

- 3.3.3 三弯矩方程

- 3.3.4 三次样条插值法计算步骤

- 3.4 A样条插值

- 3.5 规划末端执行器的轨迹

- 3.5.1 规划轨迹的关键点

- 3.5.2 计算关节变量值

- 3.6 本章小结

- 第四章 抛光机械手的运动仿真

- 4.1 虚拟样机技术

- 4.2 ADAMS软件

- 4.3 抛光机械手机械手的虚拟样机

- 4.3.1 几何建模

- 4.3.2 添加约束

- 4.3.3 添加驱动

- 4.3.4 模型调试及仿真参数设置

- 4.4 三次样条插值仿真结果

- 4.4.1 总体运行效果

- 4.4.2 关节变量的测量

- 4.5 A样条插值仿真结果

- 4.5.1 总体运行效果

- 4.5.2 关节变量的测量

- 4.6 本章小结

- 结论

- 攻读硕士期间发表的论文

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].双通道数控系统桁架式机械手防碰撞设计及应用[J]. 设备管理与维修 2019(22)

- [2].多用途果蔬采摘机械手的研究[J]. 南方农机 2019(23)

- [3].果园采摘机械手研究现状综述[J]. 农机化研究 2020(05)

- [4].分拣机械手在果蔬储运集散行业的应用研究[J]. 自动化技术与应用 2020(01)

- [5].一种新型消防牵引机械手的结构设计[J]. 现代机械 2019(06)

- [6].二自由度并联机械手动力学控制方法[J]. 机械科学与技术 2020(01)

- [7].双（多）工位双（多）植入式测试机械手[J]. 中国集成电路 2020(Z1)

- [8].桁架机械手结构和设计分析[J]. 科技资讯 2020(03)

- [9].桁架机械手在数控机床中的应用[J]. 轻工科技 2020(04)

- [10].智慧药房上药机械手系统送药装置的设计与研究[J]. 现代制造工程 2020(02)

- [11].具有可锁机构的3RPS机械手运动轨迹控制研究[J]. 中国工程机械学报 2020(01)

- [12].一种六轴焊接机械手运动学分析[J]. 哈尔滨理工大学学报 2019(06)

- [13].离心铸造取件机械手导轨的设计[J]. 内燃机与配件 2020(05)

- [14].仿人机械手设计与硬度感知研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [15].基于位置开关的钻杆机械手定位系统研究[J]. 煤矿机械 2020(05)

- [16].化工企业生产线搬运机械手电气控制系统的设计——评《化工企业管理》[J]. 塑料工业 2020(04)

- [17].一种组合式气动柔性机械手设计[J]. 液压与气动 2020(05)

- [18].自动化生产线搬运机械手控制系统的设计研究[J]. 机械设计与制造 2020(04)

- [19].桁架机械手在加工自动生产线上的应用[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [20].穴盘苗单驱动四齿移植机械手的设计与试验[J]. 农机化研究 2020(12)

- [21].四阶球面并联机械手指向轨迹最优动态规划[J]. 控制工程 2020(04)

- [22].一种数控生产线上下料桁架机械手系统设计[J]. 江苏工程职业技术学院学报 2020(01)

- [23].助力机械手在汽车总装仪表工位的应用[J]. 机电工程技术 2019(S1)

- [24].探析焊接机械手在起重机制造上的应用[J]. 中国设备工程 2020(14)

- [25].水下机械手电液伺服系统前馈补偿控制策略研究[J]. 控制与信息技术 2020(03)

- [26].一种饮料包装并联机械手设计与分析[J]. 机械制造与自动化 2020(04)

- [27].基于遗传算法的变掌机械手结构优化[J]. 机械设计 2020(07)

- [28].两自由度柔性并联机械手结构振动主动抑制方法[J]. 设备管理与维修 2020(14)

- [29].并联机械手在芒果智能化分拣中的应用[J]. 现代农机 2020(04)

- [30].远程人机交互机械手[J]. 绿色科技 2020(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/63858838c342383a227f6b0e.html