# 环保型镀层保护剂的研究

### 论文摘要

铜、镍和锡镀层由于它们各自优异的性能,被广泛应用,然而,其镀层因夹杂各种杂质而易氧化变色与腐蚀,影响镀层性能,所以必须采用保护剂进行保护。针对现有保护剂存在不能兼顾水溶性、环保以及镀层的耐腐蚀性能、外观、导电性能等一系列问题,本文根据各镀层的腐蚀机理,引入量子化学研究保护剂的保护机理,在不影响镀层使用功能基础上,开发出既具有良好耐腐蚀性能又环保的水溶性保护剂,主要研究内容如下：1.以S和N元素为吸附基,通过量子化学模拟研究其在铜和镍上的吸附,依据吸附构型建立理论吸附模型。2.采用3%NaCl蒸汽腐蚀试验以及200℃高温试验,初步筛选铜镀层保护剂主要组分,然后通过正交试验进一步筛选,最后复配得到BCu-10保护剂。对其保护后的镀层外观、孔隙率、硫化氢加速腐蚀及接触电阻性能进行检测,满足产品要求；电化学测试表明BCu-10在铜表面形成保护膜,该膜为化学吸附膜；X射线光电子能谱（XPS）分析铜镀层上保护膜含元素Cu、O N、C和S,说明保护后铜镀层上无有毒与有害物质；BCu-10保护剂通过瑞士通用公证行（SGS）的环保检测。3.采取孔隙率试验,筛选镍镀层保护剂主要成分,然后依据外观以及中性盐雾试验的结果,确定BN-96A为镍镀层最佳保护剂。对BN-96A保护后镀层外观、孔隙率、硫化氢加速腐蚀及接触电阻性能检测,满足产品要求；电化学测试表明BN-96A在镍表面形成保护膜,该膜由物理吸附膜和化学吸附膜构成；XPS分析镍镀层上的保护膜含Ni、O N、C和S,膜中无有毒与有害物质；BN-96A保护剂通过SGS的环保检测。4.采用半胱氨酸水溶液以及260℃高温试验考察抗变色性能,初步筛选锡镀层保护剂主要成分,复配D得到保护剂BSn-2006A。对BSn-2006A保护后的镀层外观、孔隙率、接触电阻及钎焊性能检测,满足产品要求；XPS测试表明,BSn-2006A保护后的保护膜含Sn、O N、C和P,无有毒与有害成分。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 铜镀层保护剂的概述

- 1.1.1 铜镀层的腐蚀机理

- 1.1.2 铜镀层保护剂的研究进展

- 1.2 镍镀层保护剂的概述

- 1.2.1 镍镀层的腐蚀机理

- 1.2.2 镍镀层保护剂的研究进展

- 1.3 锡镀层保护剂的概述

- 1.3.1 锡镀层的腐蚀机理

- 1.3.2 锡镀层保护剂的研究进展

- 1.4 保护剂的分类以及保护机理

- 1.5 课题的研究意义及内容

- 第二章 试验设计

- 2.1 试验材料及仪器

- 2.1.1 试验材料

- 2.1.2 仪器设备

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 量子化学模拟研究

- 2.2.2 镀层性能测试方法

- 2.2.2.1 电镀工艺参数

- 2.2.2.2 外观检验

- 2.2.2.3 耐蚀性检验方法

- 2.2.2.4 电化学检测方法

- 2.2.2.5 镀层钎焊性测试

- 2.2.2.6 接触电阻

- 2.2.3 扫描电镜

- 2.2.4 X射线光电子能谱

- 第三章 量子化学模拟研究

- 3.1 吸附物元素所带电荷

- 3.2 吸附能及吸附构型

- 3.3 保护膜的理论模型及机理

- 3.4 本章小结

- 第四章 铜镀层保护剂的研究

- 4.1 铜镀层保护剂组分的确定

- 4.1.1 铜镀层保护剂组分的选取

- 4.1.2 铜镀层保护剂组分的筛选

- 4.2 铜镀层保护剂的优化

- 4.3 铜镀层保护剂的SGS检测报告

- 4.4 保护后的铜镀层性能

- 4.4.1 保护后的外观

- 4.4.2 孔隙率试验

- 4.4.3 1%硫化氢加速变色腐蚀试验

- 4.4.4 接触电阻

- 4.4.5 Tafel极化曲线

- 4.4.6 电化学阻抗谱测试

- 4.5 铜镀层的扫描电镜

- 4.6 铜镀层的X射线光电子能谱分析

- 4.7 本章小结

- 第五章 镍镀层保护剂的研究

- 5.1 镍镀层保护剂组分的确定

- 5.1.1 镍镀层保护剂组分的选取

- 5.1.2 镍镀层保护剂组分的筛选

- 5.2 镍镀层保护剂的优化

- 5.3 镍镀层保护剂的SGS检测报告

- 5.4 保护后的镍镀层性能

- 5.4.1 保护后的外观

- 5.4.2 孔隙率试验

- 5.4.3 1%硫化氢加速变色腐蚀试验

- 5.4.4 接触电阻

- 5.4.5 Tafel极化曲线

- 5.4.6 电化学阻抗谱测试

- 5.4.7 线性扫描

- 5.4.8 计时安培法

- 5.5 镍镀层的扫描电镜

- 5.6 镍镀层的X射线光电子能谱分析

- 5.7 本章小结

- 第六章 锡镀层保护剂的研究

- 6.1 锡镀层保护剂的筛选

- 6.1.1 锡镀层保护剂组分的确定

- 6.1.2 锡镀层保护剂组分的初选

- 6.1.3 锡镀层保护剂组分的优选

- 6.2 保护后的锡镀层性能

- 6.2.1 保护后的外观

- 6.2.2 孔隙率试验

- 6.2.3 接触电阻

- 6.2.4 镀层钎焊性测试

- 6.2.5 中性盐雾试验

- 6.2.6 Tafel极化曲线

- 6.2.7 电化学阻抗谱测试

- 6.3 锡镀层的扫描电镜

- 6.4 锡镀层的X射线光电子能谱分析

- 6.5 本章小结

- 第七章 总结

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].汇流环钯镍镀层制备工艺研究[J]. 电子机械工程 2019(03)

- [2].热处理温度对铜镍镀层的光谱性能的影响（英文）[J]. 光谱学与光谱分析 2015(04)

- [3].黑镍镀层的抗腐蚀性防护[J]. 电子工艺技术 2012(06)

- [4].铜锆基金属玻璃表面镍镀层的构筑及其对塑性的影响[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2015(04)

- [5].温度对柔性摩擦辅助电沉积镍镀层组织结构的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2015(07)

- [6].钼镍镀层的制备及其光谱性能（英文）[J]. 光谱学与光谱分析 2014(04)

- [7].电流密度对镍镀层结构和性能的影响[J]. 中国表面工程 2013(04)

- [8].薄壁铜件镍镀层返黑点原因分析与工艺优化[J]. 电镀与精饰 2016(12)

- [9].铬/镍镀层对甲烷发动机推力室再生冷却换热影响研究[J]. 导弹与航天运载技术 2016(05)

- [10].刷镀电压对镍镀层组织及性能的影响[J]. 电镀与涂饰 2013(02)

- [11].黑镍镀层电镀后处理提高防变色性[J]. 表面工程资讯 2009(03)

- [12].黑镍镀层电镀后处理提高防变色性[J]. 表面工程资讯 2012(06)

- [13].激光熔覆镍镀层的组织与性能[J]. 机械工程材料 2010(04)

- [14].用纳米压痕法研究拉伸变形对电沉积镍镀层力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2008(07)

- [15].激光熔覆纳米镍镀层的组织和性能[J]. 机械工程材料 2010(04)

- [16].电流密度对氨基磺酸镍电镀镍镀层的影响[J]. 山东化工 2011(08)

- [17].1,4-丁炔二醇对纳米晶镍镀层结构及性能的影响[J]. 材料保护 2015(02)

- [18].脉冲电沉积纳米镍镀层摩擦磨损性能的研究[J]. 金属热处理 2008(05)

- [19].变形对镍镀层纳米压痕尺寸效应的影响及预测[J]. 机械工程材料 2008(08)

- [20].两步法制备超疏水耐蚀镍镀层[J]. 中国腐蚀与防护学报 2016(05)

- [21].相对运动速度对电刷镀镍镀层组织结构和性能的影响[J]. 材料工程 2014(05)

- [22].退火温度对纳米晶镍镀层微观结构的影响[J]. 科技创业家 2012(18)

- [23].脉冲电沉积时间对纳米晶镍镀层微观结构和性能的影响[J]. 金属热处理 2009(10)

- [24].拉伸变形对电沉积镍镀层微观结构及力学性能的影响[J]. 材料保护 2008(01)

- [25].电刷镀纳米晶镍镀层[J]. 电镀与精饰 2008(08)

- [26].温度对钢基体上暗镍镀层性能的影响[J]. 电镀与精饰 2015(04)

- [27].脉冲参数对Q235钢上镍镀层表面形貌和显微硬度的影响[J]. 电镀与涂饰 2011(12)

- [28].激光重熔纳米晶镍镀层的研究[J]. 电镀与环保 2010(04)

- [29].316L不锈钢表面超疏水微纳镍镀层定向电沉积工艺优化研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2018(05)

- [30].应用纳米压痕法测量电沉积镍镀层残余应力的研究[J]. 材料导报 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/63958216c61d708e5af7a52d.html