# 醚酐型聚酰亚胺无纺布的制备及结构、性能研究

### 论文摘要

高压静电纺丝是带电荷的高分子溶液或熔体在静电场中流动或变形,然后经溶剂蒸发或熔体冷却而得到纤维状物的过程。与传统纺丝法制造纤维的技术相比,高压静电纺丝技术的优势在于其制备的纤维具有比表面积大、长径比高、纤维精细度与均一度高的结构特点,这些特点使得经高压静电纺丝技术制得的纤维无纺布具有孔隙率高、比表面积大的优异的结构性能。因此其在复合材料、增强材料、膜分离材料、超敏感传感器、组织工程、防护材料等领域具有重大的潜在应用价值。聚酰亚胺（Polyimide,简称PI）作为一种高性能工程材料,在高温下具有优异的物理和化学性能,如良好的耐热性、介电性、耐辐射性、阻燃性和高强度、高模量、无毒等一系列优异性能。已作为多种材料广泛应用于微电子包装、高温粘合剂及复合材料等工业领域。而高压静电纺丝技术具有工艺简单,操作方便,有制备各种纤维及其无纺布的优势。通过静电纺丝技术制备聚酰亚胺无纺布具有极大的潜在应用价值。本项目针对聚酰亚胺聚合物高强高模的特点,从醚酐型聚酰亚胺出发,以含醚键（-O-）柔性官能团的醚酐（ODPA:3,3′,4,4′-二苯四甲酸二醚酐）和二胺（ODA:4,4′-二氨基二苯醚）为缩聚单体,DMAC或DMF为溶剂,合成聚酰胺酸（PAA）溶液,然后利用高压静电纺丝技术制备出PAA无纺布,经不同热亚胺化工艺处理,使PAA无纺布发生缩聚反应生成聚酰亚胺（PI）,得到一系列ODPA-ODA型PI无纺布。采用傅立叶变换红外光谱（FT-IR）、扫描电子显微镜（SEM）、广角X射线衍射仪（WAXD）和热重分析仪（TG）分别表征和分析了无纺布的化学结构、聚集态结构、热性能,结果表明:300℃时的热亚胺化升温程序,完全能使聚酰胺酸转化成为聚酰亚胺;PI无纺布中氧元素实际含量偏低、碳和氮两元素实际含量偏高;在热亚胺化过程中经固定获得的PI无纺布即使在较高的温度下,也保持了PAA无纺布的织态结构。PAA无纺布夹在两块无尘玻璃板中间直接放到干燥箱中,阶梯升温得到的PI无纺布,与PAA无纺布在120℃下先放置2h后,再进行阶梯升温得到的无纺布相比,形成的结晶结构比较完善,但耐热性却降低;不同溶剂、不同最高热亚胺化温度下,获得的PI无纺布的横向和纵向的断裂能、杨氏模量具有较大的差异,其中在本文中,以DMAc为溶剂、热亚胺化最高温度为250℃时,获得的PI无纺布具有较优的力学性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 无纺布概述

- 1.2 高压静电纺丝简介

- 1.3 静电纺丝法制备无纺布研究现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 课题背景及研究目的与意义

- 1.5 课题研究的主要内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验原料及仪器

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 仪器设备

- 2.1.3 高压静电纺丝装置

- 2.2 制备PI 无纺布的原理

- 2.2.1 纺丝液的制备

- 2.2.2 聚酰胺酸无纺布的制备

- 2.2.3 聚酰亚胺无纺布的制备

- 2.3 结构表征及性能测试

- 2.3.1 化学结构表征

- 2.3.2 无纺布形貌表征

- 2.3.3 无纺布性能测试

- 2.4 本章小结

- 第3章 无纺布化学结构及形貌的影响因素

- 3.1 影响无纺布化学结构的因素

- 3.1.1 红外光谱分析

- 3.1.2 电子能谱分析

- 3.2 影响无纺布形貌的因素

- 3.2.1 亚胺化工艺对表面形貌的影响

- 3.2.2 亚胺化工艺对断面形貌的影响

- 3.2.3 亚胺化工艺对分子链排列的影响

- 3.3 本章小结

- 第4章 无纺布的热性能

- 4.1 溶剂对聚酰胺酸无纺布耐热性影响

- 4.2 亚胺化工艺对PI 无纺布耐热性影响

- 4.3 本章小结

- 第5章 无纺布的力学性能

- 5.1 PI 无纺布力学性能的影响因素

- 5.2 PI 无纺布拉伸强度和断裂伸长率

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].兰州化物所等发展出聚酰亚胺3D打印新方法及工艺装备[J]. 中国粉体工业 2019(02)

- [2].离子型光敏聚酰亚胺的合成与表征[J]. 化工新型材料 2014(09)

- [3].聚酰亚胺项目落户营口[J]. 塑料科技 2012(02)

- [4].耐热型防辐射聚酰亚胺复合材料的试验研究[J]. 铸造技术 2011(10)

- [5].聚酰亚胺简介[J]. 信息记录材料 2010(05)

- [6].含硅聚酰亚胺的合成与性能[J]. 广州化工 2009(08)

- [7].辽宁千亿元聚酰亚胺产业基地开工[J]. 工程塑料应用 2012(11)

- [8].共聚联苯型聚酰亚胺的模压工艺研究[J]. 绝缘材料 2011(03)

- [9].国内首套300吨聚酰亚胺装置试车成功[J]. 精细与专用化学品 2011(09)

- [10].高耐热高附着力共聚型聚酰亚胺的合成与表征[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [11].可溶性共聚聚酰亚胺的研究[J]. 绝缘材料 2010(04)

- [12].6FDA型聚酰亚胺中气体溶解行为的分子模拟[J]. 化工学报 2009(03)

- [13].聚酰亚胺国内外发展分析[J]. 国外塑料 2008(11)

- [14].一种新型共聚酰亚胺的合成与表征[J]. 合成技术及应用 2008(01)

- [15].含苯并噁唑结构共聚酰亚胺的合成及其性能[J]. 高科技纤维与应用 2014(01)

- [16].经二羧酸酐修饰的聚酰亚胺前体、酰亚胺化而得的聚酰亚胺及使用其的液晶取向处理剂[J]. 乙醛醋酸化工 2014(06)

- [17].水性聚酰亚胺的研究进展与应用[J]. 粘接 2012(01)

- [18].微波辐射制备聚酰亚胺微孔材料[J]. 中氮肥 2012(06)

- [19].脂环族聚酰亚胺的研究进展[J]. 化工新型材料 2011(04)

- [20].聚酰亚胺复合材料的防辐射性能设计[J]. 宇航材料工艺 2011(05)

- [21].光敏聚酰亚胺牺牲层工艺研究[J]. 微处理机 2010(05)

- [22].正性光敏聚酰亚胺研究与应用进展(二)[J]. 电子与封装 2009(01)

- [23].正性光敏聚酰亚胺研究与应用进展(一)[J]. 电子与封装 2008(12)

- [24].聚酰亚胺另辟蹊径[J]. 纺织科学研究 2014(06)

- [25].深圳正威国际集团建设广安聚酰亚胺新材料项目[J]. 四川化工 2013(02)

- [26].芳香不对称聚酰亚胺的合成及其介电性能[J]. 哈尔滨工业大学学报 2013(04)

- [27].一种耐高温聚酰亚胺胶粘剂的合成[J]. 化工新型材料 2012(04)

- [28].聚酰亚胺纤维制备及应用[J]. 中国材料进展 2012(10)

- [29].化学亚胺化合成含吡啶环共聚聚酰亚胺[J]. 合成技术及应用 2009(04)

- [30].热固性聚酰亚胺/石墨复合材料的性能[J]. 塑料 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/63a8479b094f2320af805afb.html