# 基于离散单元法的沥青混凝土力学参数分析

### 论文摘要

长期以来,在沥青混合料研究方面,由于分析工具的不完善,一般采用基于现象学的经验法,即通过大量假设简化模型及室内外实验,从宏观方面研究和分析沥青混合料的各种路用性能。这种方法不仅工作量大,而且得到的结果再现性差,变异性比较大,不能很好的指导路面设计以满足行车要求。本文针对沥青混合料的非连续性特点,采用离散单元法来定量分析沥青混合料微观参数对其宏观路用性能的影响,为沥青路面的设计提供了更加准确详细的依据。依据沥青混合料级配的物理及几何信息,提出了沥青混合料与离散元模型球单元大小及数量的转化关系和球单元的压缩成型方法,该方法能够较好地适应不同级配的沥青混合料建模。文中建立了抗压强度、弹性模量、泊松比、Mohr-Coulomb强度以及动态模量等的离散元力学仿真实验,通过与室内试验对比验证了模型的可靠性。本文将沥青混合料看作由粗集料和沥青胶浆组成的两相复合体,利用沥青混合料虚拟三轴实验,研究了骨架结构及沥青胶浆宏观参数与微观参数间的关系,讨论了通过改变骨架结构和沥青胶浆微观参数来实现沥青混合料材料设计的思路,研究结果为沥青混合料路面设计提供了新的方法。

### 论文目录

- 摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 非接触微粒模型

- 1.2.2 接触微粒模型

- 1.2.3 经验模型

- 1.2.4 有限元模型

- 1.2.5 离散元模型

- 1.3 主要研究内容及技术路线

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 1.4 本章小结

- 第二章 离散单元法

- 2.1 离散单元法介绍

- 2.2 离散单元法基本原理

- 2.2.1 接触力与接触位移

- 2.2.2 单元的运动分析

- 2.2.3 接触本构模型

- 2.3 小结

- 第三章 沥青混合料三维离散元模型

- 3.1 引言

- 3.2 沥青混合料组成理论

- 3.3 沥青混合料级配组成的模拟

- 3.4 骨架结构的模拟

- 3.4.1 基本假设

- 3.4.2 球单元随机生成

- 3.4.3 球单元模型参数

- 3.4.4 墙单元

- 3.5 沥青胶浆的模拟

- 3.6 三维圆柱体模型的成型

- 3.6.1 球单元压缩法

- 3.6.2 球单元半径扩张法

- 3.7 本章小结

- 第四章 沥青混凝土虚拟实验

- 4.1 引言

- 4.2 沥青混凝土虚拟实验方法

- 4.2.1 沥青混凝土模型

- 4.2.2 模型抗压强度实验

- 4.2.3 模型回弹模量与泊松比

- 4.2.4 模型Mohr-Coulomb强度

- 4.2.5 模型动态模量

- 4.2.6 模型参数检验

- 4.3 沥青胶浆与力学参数的关系

- 4.3.1 平行粘结接触刚度

- 4.3.2 平行粘结法向强度

- 4.3.3 平行粘结接触半径

- 4.4 沥青混合料级配与力学参数的关系

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 模型评价与主要结论

- 5.1.1 模型评价

- 5.1.2 主要结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].失控车辆在避险车道制动床上减速过程的三维离散元模拟[J]. 科学技术与工程 2019(32)

- [2].小麦收割机虚拟样机运动仿真研究——基于离散元虚拟现实技术[J]. 农机化研究 2018(02)

- [3].基于离散元的散状物料运动轨迹分析[J]. 港口装卸 2017(02)

- [4].块体离散元数值模拟技术及工程应用[J]. 岩土力学 2017(S1)

- [5].土石混合料剪切特性影响因素的离散元数值研究[J]. 工程地质学报 2020(01)

- [6].轻型夯动力夯击对涵洞影响的离散元仿真分析[J]. 筑路机械与施工机械化 2017(04)

- [7].筒仓卸料过程的离散元模拟分析[J]. 粮油食品科技 2008(01)

- [8].含能快递[J]. 含能材料 2020(10)

- [9].深部隧道力学分析的离散元与理论解分区耦合方法初探[J]. 冰川冻土 2016(04)

- [10].基于离散元的三七种子仿真参数标定与试验[J]. 农业机械学报 2020(02)

- [11].一种改进的离散元模型建立方法[J]. 人民黄河 2015(11)

- [12].离散元相关方法在工程爆破中的应用[J]. 煤矿爆破 2013(04)

- [13].三维离散元大尺度模拟中变粒径方法的优化及其应用[J]. 岩土工程学报 2017(01)

- [14].大型离散元软件EDEM的功能特点[J]. 科技成果纵横 2009(03)

- [15].道砟材料累积沉降量和形变模量的离散元分析[J]. 铁道科学与工程学报 2016(06)

- [16].离散元数值模拟在公路隧道围岩变形破坏机制研究中的应用[J]. 襄樊学院学报 2009(02)

- [17].基于响应面法的碎石道床离散元模型参数研究（英文）[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 2019(09)

- [18].一种基于离散元的模拟颗粒破碎方法[J]. 岩土工程学报 2018(09)

- [19].不规则颗粒及其集合体三维离散元建模方法的改进[J]. 岩土工程学报 2017(07)

- [20].着陆作用下月尘激扬的三维离散元分析[J]. 航天器工程 2011(01)

- [21].铁路道砟破碎特性的离散元分析[J]. 计算力学学报 2017(05)

- [22].含裂隙岩体单轴压缩裂纹扩展机制离散元分析[J]. 岩土力学 2015(11)

- [23].面向环境力学的离散元分析软件研发和工程应用[J]. 计算机辅助工程 2014(01)

- [24].盐渍土路基的离散元模型及破坏响应研究[J]. 路基工程 2010(02)

- [25].斗轮堆取料机关键参数离散元仿真研究[J]. 起重运输机械 2016(04)

- [26].全断面隧道掘进机破岩机理离散元分析[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2016(07)

- [27].一种有限元转化为颗粒离散元的方法及其应用研究[J]. 岩土力学 2015(04)

- [28].离散元模拟软件在DRA项目的应用[J]. 矿业装备 2013(09)

- [29].煤矸石推剪试验的颗粒离散元细观模拟[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [30].椭圆形颗粒堆积体模拟颗粒材料力学性能的离散元数值方法[J]. 岩土力学 2011(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/63c89b565a0203e527daafaf.html