# 基于蚁群优化算法的集装箱装载问题求解

### 论文摘要

集装箱装载问题（Container Loading Problem, CLP）是物流配送的重要环节,其方案的优劣对整个物流系统的效率以及运输成本有着重大的影响,但CLP是一个具有复杂约束条件的组合优化问题,在理论上属于NP-hard问题,需要设计性能良好的算法进行求解。蚁群优化算法（ACO）是一种新兴的智能优化算法,特别适合求解困难的组合优化问题。在旅行商、车辆调度等问题中得到广泛的应用,取得良好的效果。因此,本文尝试采用蚁群优化算法进行求解CLP。设计了基于食物量分配的多种群二元蚁群优化算法（FMPBACO）,算法中根据食物量决定种群中蚂蚁的数量以及种群的生灭,种群之间通过信息素混合相互学习。同时分析了算法的复杂度,并应用在0/1多背包问题,通过SAC-94 Suite测试集的求解表明算法具有良好的性能。针对CLP的特点,定义了空间三叉树,对可利用空间采用三叉树划分策略。针对弱异类集装箱装载问题,设计了一种结合启发式规则的混合FMPBACO进行求解,算法中先利用FMPBACO确定预备装入货物集,再用启发式规则决定货物的装入优先级顺序,同时分析了算法的复杂度。通过两个弱异类实例的测试,表明算法得到的装载方案有较高的空间利用率。针对强异类集装箱装载问题,设计了一种混合蚁群算法。算法中搜索空间分为货物摆放的优先序列和货物摆放的状态两部分;引入体积大的货物优先放入的启发式规则;将蚂蚁搜索得到的序列与历史最优序列进行交叉,取三者最优序列作为该蚂蚁的搜索路径;在更新信息素时,采取两种挥发系数更新信息素以避免信息素过快饱和,同时分析了算法的复杂度。通过三个强异类实例的测试,表明算法得到的装载方案也有较高的空间利用率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 绪论

- 1.1 背景

- 1.2 集装箱装载问题概述

- 1.3 切割与布局问题概述

- 1.3.1 切割与布局问题

- 1.3.2 切割与布局问题常用算法

- 1.4 选题的潜在意义

- 1.5 内容提要

- 2 集装箱装载问题算法综述

- 2.1 集装箱装载问题数学模型

- 2.2 集装箱装载问题算法综述

- 2.2.1 启发式算法

- 2.2.2 智能优化算法

- 2.2.2.1 遗传算法

- 2.2.2.2 模拟退火算法

- 2.2.2.3 禁忌搜索算法

- 2.3 本章小结

- 3 蚁群算法

- 3.1 蚁群的抽象

- 3.2 基本蚁群算法的机制原理

- 3.3 基本蚁群优化算法的模型

- 3.4 基本蚁群算法的实现步骤

- 3.5 基本蚁群算法复杂度的分析

- 3.6 蚁群算法的优缺点

- 3.7 蚁群优化算法研究现状

- 3.7.1 蚁群优化算法改进

- 3.7.2 蚁群优化算法收敛性研究

- 3.7.3 蚁群优化算法应用研究现状

- 3.8 本章小结

- 4 基于食物量分配的多种群二元蚁群优化算法

- 4.1 二元蚁群算法

- 4.2 FMPBACO 算法描述

- 4.3 0/1 多背包问题求解

- 4.4 本章小结

- 5 弱异类集装箱装载问题求解

- 5.1 空间三叉树定义与装载策略

- 5.1.1 空间三叉树定义

- 5.1.2 装载策略

- 5.2 目标函数及约束条件

- 5.3 算法描述

- 5.3.1 预备装入货物集的选择

- 5.3.2 启发式装箱规则

- 5.3.3 混合FMPBACO 算法步骤

- 5.3.4 算法时间复杂度分析

- 5.4 实例测试

- 5.5 本章小结

- 6 强异类集装箱装载问题求解

- 6.1 编码和解码

- 6.2 算法描述

- 6.2.1 序列选择

- 6.2.2 交叉操作

- 6.2.3 信息素更新

- 6.2.4 算法步骤

- 6.2.5 算法时间复杂度分析

- 6.3 实例测试

- 6.4 本章小结

- 7 结论

- 7.1 总结

- 7.2 研究展望

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].改进蚁群优化算法的移动机器人路径规划研究[J]. 传感器与微系统 2020(04)

- [2].改进蚁群优化算法的最优物流配送路径设计[J]. 现代电子技术 2020(09)

- [3].基于生命周期的二元蚁群优化算法[J]. 模式识别与人工智能 2014(11)

- [4].基于交互式的并行蚁群优化算法[J]. 计算机系统应用 2015(02)

- [5].一个修改的混沌蚁群优化算法[J]. 物理学报 2013(17)

- [6].二元蚁群优化算法研究综述[J]. 计算机应用研究 2012(04)

- [7].蚁群优化算法研究[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2009(03)

- [8].基于蚁群优化算法的配电网重构[J]. 电气应用 2015(24)

- [9].一种用于云计算资源调度的双向蚁群优化算法[J]. 计算机测量与控制 2015(08)

- [10].蛋白质折叠问题的蚁群优化算法研究[J]. 计算机应用与软件 2013(08)

- [11].蚁群优化算法及其理论进展[J]. 科技创新导报 2012(10)

- [12].基于蚁群优化算法的线状目标简化模型[J]. 测绘学报 2011(05)

- [13].激励机制改进蚁群优化算法用于全局路径规划[J]. 科学技术与工程 2017(20)

- [14].基于蚁群优化算法求解最大团问题的研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [15].带有动态参数决策模型的改进蚁群优化算法[J]. 科学技术与工程 2010(02)

- [16].区域破坏重建的蚁群优化算法[J]. 计算机工程与应用 2020(14)

- [17].随机用户均衡交通分配问题的蚁群优化算法[J]. 交通运输工程学报 2018(03)

- [18].基于相关度的蚁群优化算法对内热源位置的识别[J]. 上海理工大学学报 2015(03)

- [19].一种改进的基于云环境的蚁群优化算法[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [20].基于蚁群优化算法的复杂背景图像文字检测方法[J]. 计算机应用 2011(07)

- [21].求解多目标资源分配问题的改进蚁群优化算法[J]. 微电子学与计算机 2011(10)

- [22].融合分级诱导策略的自适应蚁群优化算法[J]. 传感器与微系统 2020(11)

- [23].基于蚁群优化算法的无人船艇航线自动生成及路径规划[J]. 舰船电子工程 2019(03)

- [24].基于微分进化-蚁群优化算法的潜航器航路规划[J]. 四川兵工学报 2015(01)

- [25].应急资源多目标优化调度模型与多蚁群优化算法研究[J]. 计算机研究与发展 2013(07)

- [26].蚁群优化算法的研究与改进[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [27].基于改进蚁群优化算法的客运专线旅客出行方式选择[J]. 系统工程 2008(01)

- [28].基于蚁群优化算法的无线传感器网络路由协议[J]. 系统仿真学报 2008(18)

- [29].多目标度约束最小生成树的蚁群优化算法求解[J]. 数学理论与应用 2017(01)

- [30].改进的重叠蚁群优化算法[J]. 计算机科学与探索 2014(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/63c9cea308d850f2b7a79ccb.html