# 基于自组装法制备二氧化钛薄膜及其在紫外探测中的应用

### 论文摘要

本论文的主要工作包括自组装法制备纳米TiO2薄膜以及验证和探讨基于自组装法制备的TiO2纳米薄膜作为光伏型MSM结构紫外探测器基体材料的可能性,利用薄膜研制紫外探测器的原型器件,并进一步分析器件的性能指标。首先利用自组装法制备了TiO2薄膜材料,并采用各种表征手段对薄膜材料的性质进行了表征:利用X光衍射分析方法对所制备的TiO2薄膜结构进行分析可知,TiO2已经在石英玻璃衬底表面结晶,在25.3°处,存在一个尖锐的主峰,对应于锐钛矿相TiO2的主峰,这说明已经我们利用自组装法制备的TiO2薄膜为很好的锐钛矿晶型。通过紫外-可见光谱分析,可知用自组装法在石英玻璃衬底上生长的TiO2薄膜在310nm附近有一个陡峭的吸收边,证明了这种方法制备的TiO2薄膜在紫外光范围内有良好的吸收能力。由SEM图可以直观的看到,TiO2薄膜表面均匀致密,质量非常好,适合制作紫外探测器的半导体基体薄膜。由XPS能谱分析,发现自组装法制备的TiO2薄膜的钛氧比为1:1.84,晶格氧含量比溶胶凝胶法制备得到的TiO2薄膜（钛氧比为1:1.24）提高了38.6%,这意味自组装法制备的薄膜氧缺陷更少,晶体更完整,成膜质量更优。制作基于自组装法在石英衬底上生长TiO2薄膜的紫外探测器。该器件的电极长度为2毫米,电极间的叉指宽度仅为20微米,叉指间距同样也仅为20微米,该器件的有效电极面积为0.38mm2。并对器件的光电特性进行了测试,由器件的I-V特性曲线可知,Au与TiO2形成肖特基接触。由器件的光响应可知,当入射波长为400nm到350nm时,光响应曲线基本水平;从350nm开始,器件的光响应迅速增加,在310nm处形成陡峭的吸收边,与薄膜的紫外吸收谱基本相符;在260nm处,器件的响应度达到最大值,约为73.65A/W。对器件的响应时间图分析可知,缺陷较少的薄膜制作的器件响应时间得到很大的改善,上升响应时间约为3.66s,下降响应时间约为4.18s。

### 论文目录

- 提要

- 第一章 前言

- 1.1 论文的研究背景

- 1.2 本论文的研究意义和主要内容

- 2薄膜的制备与表征'>第二章 TiO2薄膜的制备与表征

- 2的晶体结构'>2.1 TiO2的晶体结构

- 2.1.1 锐钛矿（Anatase）

- 2.1.2 金红石（Rutile）

- 2.1.3 板钛矿（Brookite）

- 2的用途'>2.2 纳米TiO2的用途

- 2.2.1 紫外吸收特性

- 2.2.2 光催化特性

- 2.2.3 气敏湿敏特性

- 2.2.4 光电特性

- 2的制备方法'>2.3 纳米TiO2的制备方法

- 2.3.1 液相沉积法

- 2.3.2 溶胶-凝胶法

- 2.3.3 化学气相沉积法

- 2.3.4 水热法

- 2.3.5 自组装法

- 2薄膜的制备'>2.4 TiO2薄膜的制备

- 2.4.1 化学药品

- 2.4.2 仪器设备

- 2薄膜的制备原理'>2.4.3 TiO2薄膜的制备原理

- 2薄膜的制备过程'>2.4.4 TiO2薄膜的制备过程

- 2薄膜的表征'>2.5 TiO2薄膜的表征

- 2.5.1 X－射线衍射分析（XRD）

- 2.5.2 紫外-可见光谱分析（UV-vis）

- 2.5.3 扫描电镜分析（SEM）

- 2.5.4 X射线光电子能谱（XPS）

- 2薄膜在紫外探测中的应用'>第三章 基于自组装法生长的TiO2薄膜在紫外探测中的应用

- 2应用于紫外探测的优势'>3.1 TiO2应用于紫外探测的优势

- 3.2 半导体紫外探测器结构的基本类型

- 3.3 MSM型光伏探测器的结构和工作原理

- 3.3.1 器件结构

- 3.3.2 器件的工作原理

- 2薄膜的紫外探测器的制作'>3.4 基于自组装生长TiO2薄膜的紫外探测器的制作

- 3.4.1 薄膜生长

- 3.4.2 光刻电极图形

- 3.4.3 溅射电极

- 3.4.4 剥离

- 2薄膜的紫外探测器的性能测试'>3.5 基于自组装生长TiO2薄膜的紫外探测器的性能测试

- 3.5.1 器件的I-V特性

- 3.5.2 器件的光响应

- 3.5.3 器件的响应时间

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].基于银纳米薄膜欧姆接触的高波长选择性紫外探测器研究[J]. 半导体光电 2020(01)

- [2].声表面波型紫外探测器（英文）[J]. Science Bulletin 2020(07)

- [3].紫外探测器及其在电气设备电晕放电检测中的应用[J]. 自动化与仪器仪表 2017(05)

- [4].氧化锌纳米棒紫外探测器的制备及性能[J]. 西安邮电大学学报 2019(01)

- [5].全固态高灵敏紫外探测器技术的研究进展[J]. 半导体光电 2014(05)

- [6].探测精度提高上万倍的新型纳米紫外探测器[J]. 功能材料信息 2008(04)

- [7].氧化锌柔性紫外探测器开放性实验设计[J]. 实验技术与管理 2018(08)

- [8].光子型可定位紫外探测器在变电站电晕放电检测中的研究[J]. 电工文摘 2015(01)

- [9].宽禁带半导体日盲紫外探测器研究进展[J]. 光机电信息 2009(04)

- [10].基于单片机的红紫外探测器设计[J]. 企业导报 2015(13)

- [11].氧化镓微晶薄膜制备及其日盲深紫外探测器[J]. 发光学报 2020(09)

- [12].表面等离子体在氧化镓基紫外探测器中的应用[J]. 光电工程 2018(02)

- [13].晶界对金刚石紫外探测器时间响应性能的影响[J]. 物理学报 2012(03)

- [14].氮化镓基PIN紫外探测器芯片研究[J]. 电子测试 2019(11)

- [15].MSM结构紫外探测器的研究[J]. 现代交际 2014(12)

- [16].MSM结构TiO_2基紫外探测器的制备及光电特性研究（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(10)

- [17].用于日盲波段的MgZnO薄膜材料和紫外探测器[J]. 中国光学与应用光学 2008(Z1)

- [18].自供能ZnO/ZnS异质结紫外探测器的性能研究[J]. 材料研究学报 2019(07)

- [19].研制GIS腔体紫外探测器装置[J]. 中国质量 2019(10)

- [20].ZnO材料及紫外探测器关键技术研究进展[J]. 电子世界 2017(23)

- [21].背照式高量子效率AlGaN日盲紫外探测器设计[J]. 红外与激光工程 2013(12)

- [22].基于日盲紫外探测器的高压电晕在线监测系统[J]. 电气传动自动化 2017(05)

- [23].长春光机所研制出高性能微米线日盲紫外探测器[J]. 红外 2015(08)

- [24].空间紫外目标探测系统技术研究[J]. 现代防御技术 2011(06)

- [25].TiO_2/ZnO薄膜紫外探测器的光电特性[J]. 半导体光电 2009(04)

- [26].自供能TiO_2纳米管紫外探测器的制备与性能研究[J]. 发光学报 2018(12)

- [27].基于溶液燃烧法制备NiO/ZnO纳米线异质结紫外探测器[J]. 材料科学与工程学报 2019(01)

- [28].基于立方相MgZnO薄膜的高响应度深紫外探测器[J]. 发光学报 2014(11)

- [29].石墨炔修饰的ZnO薄膜紫外探测器[J]. 物理化学学报 2018(09)

- [30].独创界面工程技术成功研制Si基ZnO可见盲紫外探测器原理型器件,为我国光电子技术自主创新研发开辟新路[J]. 传感器世界 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/63d0a7a5256f5288aaba12bf.html