# 停留时间及pH对污泥两相厌氧消化影响研究

### 论文摘要

我国污水处理量迅猛递增,城市污水厂数量随之不断增加,然而基本上大多数污水厂都没有相应的污泥处理处置设施。寻求真正能实现污泥无害化、减量化、资源化目标的处理技术成为当今污泥处理领域急需完成的目标。比较有效容积为5L的产酸相反应器在水力停留时间(HRT)分别为2d、4d、6d时水解酸化效果。水解酸化效果由好到差依次为HRT=4d>HRT=6d>HRT=2d。HRT=4d产酸相反应器的SCOD增值倍数最高能达到污水厂剩余污泥SCOD的180倍左右。三个产酸相反应器中均是乙酸含量最高,丙酸次之,丁酸最少。HRT=4d的产酸相反应器串联产甲烷反应器后与HRT=25d的单相反应器比较处理效果。两相反应器的有机物去除率和产气量均高于单相反应器,平均VS去除率分别为35.78%、29.27%,平均产气量分别为156.36 mL/gVS、125.84mL/gVS。为了进一步缩短两相厌氧处理工艺的停留时间,提高处理效率,课题又比较了HRT=16d、HRT=12d产甲烷相反应器与HRT=20d单相反应器处理效果,其中产酸相反应器均为HRT=4d。有机物去除率分别为51.29%、45.84%和46.04%。气体组分含量分别为CH4含量为69.47%、69.29%、66.63%,CO2含量为30.53%、30.71%、33.37% ,单位质量的平均产气量分别为253.13mL/gVS、266.47mL/gVS和106.31mL/gVS。两相反应器资源化能力明显高于单相反应器,且处理能力和抗冲击负荷能力都更强。综合考虑处理量和经济成本,产甲烷相HRT=12d的两相反应器为最优选择。对于污泥集约式处理工艺,需要提高高含固率条件下的水解酸化效果。因此本课题研究较高含固率脱水污泥进行水解酸化条件优化:在35℃,TS=8%,F/M=3,不加酸条件下水解酸化效果较好。脱水污泥主要发生的是丁酸型发酵,乙酸和丁酸为主要发酵产物。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的目的及意义

- 1.2 厌氧消化工艺原理

- 1.3 两相厌氧消化技术研究现状

- 1.4 研究内容

- 2 停留时间对产酸相反应器运行影响研究

- 2.1 试验材料和方法

- 2.2 停留时间对产酸相反应器运行效果影响研究

- 2.3 两相与单相厌氧反应器运行效果比较研究

- 2.4 本章小结

- 3 停留时间对产甲烷相反应器运行影响研究

- 3.1 试验材料和方法

- 3.2 停留时间对产甲烷相反应器影响研究

- 3.3 两相与单相厌氧反应器运行效能对比研究

- 3.4 本章小结

- 4 加酸强化水解酸化效果研究

- 4.1 不同含固率条件下加酸强化水解酸化效果

- 4.2 不同接种量条件下加酸强化水解酸化效果

- 4.3 不同初始pH 条件下加酸强化水解酸化效果

- 4.4 本章小结

- 5 结论及建议

- 5.1 实验结论

- 5.2 实验建议

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].pH对产叶酸植物乳杆菌叶酸产量及相关基因表达的影响[J]. 安徽农业大学学报 2019(05)

- [2].提升回用水pH值减缓循环水系统腐蚀[J]. 全面腐蚀控制 2019(11)

- [3].基于pH作用下的预应力锚杆腐蚀损伤行为研究[J]. 价值工程 2020(01)

- [4].培养料不同pH值对杏鲍菇生长的影响[J]. 福建热作科技 2019(04)

- [5].柳州市宾馆（酒店）公共用品pH值的检测结果[J]. 职业与健康 2019(24)

- [6].pH值和比生长速率协同调控Streptomyces albulus合成ε-聚赖氨酸[J]. 食品与发酵工业 2019(23)

- [7].土壤pH值测量不确定度评估报告研究[J]. 环境与发展 2019(11)

- [8].温度和pH对厌氧微生物转化合成气定向产乙酸的影响[J]. 环境工程 2019(12)

- [9].四氯乙烯pH提升探讨[J]. 技术与市场 2020(01)

- [10].调相机冷却系统的冷却水pH在线监测方法[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [11].温度和pH值对柑橘汁胞柠檬酸含量及相关基因表达的影响[J]. 华中农业大学学报 2020(01)

- [12].西咪替丁联合兰索拉唑治疗消化性溃疡出血的疗效及对胃内pH值的影响[J]. 中国社区医师 2019(36)

- [13].Bacillus flexus β-淀粉酶低pH值突变体的构建及在麦芽糖制备中的应用[J]. 食品与生物技术学报 2019(10)

- [14].pH示差法测定黑小麦全麦粉花色苷及其体外抗氧化性[J]. 食品工业科技 2020(01)

- [15].溶液pH对番茄红素稳定性及其降解动力学研究[J]. 现代食品科技 2020(01)

- [16].土壤pH值和全钾含量高光谱反演方法比较[J]. 江苏农业学报 2020(01)

- [17].曲靖植烟土壤pH分布特征及其影响因素研究[J]. 核农学报 2020(04)

- [18].土壤pH值对甘蔗前期营养生长的影响[J]. 现代农业科技 2020(03)

- [19].蒿甲醚pH依赖型固体分散体处方研究[J]. 药学与临床研究 2020(01)

- [20].欧洲报春细胞液pH对花色形成的作用机理初探[J]. 园艺学报 2020(03)

- [21].2016-2018年温岭市集中式供水水质pH监测结果分析[J]. 应用预防医学 2020(02)

- [22].成胶pH对K_2WO_4/Al_2O_3催化剂及其硫醇化性能的影响[J]. 化学工程 2020(03)

- [23].纸尿裤pH值测定的不确定度评定[J]. 山东纺织科技 2020(02)

- [24].不同pH条件下盐酸洛贝林注射液的稳定性研究[J]. 甘肃医药 2019(09)

- [25].双齿围沙蚕pH耐受性试验[J]. 浙江农业科学 2020(04)

- [26].典型川西平原区耕地土壤养分与pH时空演变特征[J]. 土壤通报 2020(01)

- [27].三种义齿稳固剂的pH值及其对变形链球菌生长的影响[J]. 北京口腔医学 2020(01)

- [28].应用型本科市场营销专业双师型教师队伍培养途径研究——以PH学院为例[J]. 现代营销(经营版) 2020(04)

- [29].基于双荧光和单荧光探针的溶酶体pH值测定方法比较[J]. 生物技术通讯 2020(02)

- [30].电位法测定茶园土壤pH值的不确定度评定[J]. 广东化工 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/63ff29f1d5c61229eda89d35.html