# 基于ATP的活性污泥系统关键参数优化研究

### 论文摘要

ATP是活细胞普遍具有的组分,是细胞代谢中可利用能量的主要携带者,是生物体内能量代谢的重要产物。ATP作为活性生物量和微生物活性的一种指标,能够表征生物降解过程中微生物数量的多少和新陈代谢速度的快慢,可作为衡量活性污泥中微生物活力的重要指标。说明了ATP作为衡量活性污泥中微生物活力的可行性后,主要研究活性污泥工艺系统中ATP浓度与MLSS浓度、COD去除率、基于ATP浓度的COD—ATP负荷Ns（ATP）、用NADH计量的能量代谢方程和COD—ATP去除负荷NrsATP的关系。在这些关系的基础上,最终找到ATP浓度与θc的关系。在实际工艺运行中,可由设定的COD去除率或者其他的运行参数计算出活性污泥中需要的ATP浓度,再由ATP浓度计算出与之对应的θc值。用计算得出的理论θc值对现有工艺进行修正优化。研究发现活性污泥系统中MLSS浓度是与ATP浓度是成正比的,系统中MLSS浓度越高,活性污泥的活性生物量越高,活性污泥的活性越强。而COD去除率随着ATP浓度的不断升高而升高,但在各个进水浓度不同的工况中,其升高程度又不尽相同。引入ATP浓度到传统的活性污泥计算系统中,求得COD—ATP去除负荷NrsATP。通过试验发现NrsATP与1/θc之间有很好的线性关系,运用量纲分析的方法确定了其关系式中参数的意义,得到下式:其中YATP=0.0019kgATP/kgCOD; KdATP=0.1388 d-1。分别用研究所得的公式对模型系统和实际的污水处理厂进行了理论计算,并用求得的以NADH计量的能量代谢方程进行了验证。在确定了理论计算的准确性后,对模型和实际的污水处理厂进行了污泥龄的优化调整。调整后的系统和污水处理厂在保证所有污染物处理达标的前提下,降低了需氧量,降低了MLSS浓度,提高污泥中的活性部分,提高了氧的有效利用,避免了能量不必要的浪费。达到了对工艺参数进行优化后系统节能降耗的目的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 我国城市污水处理厂建设发展状况

- 1.2 我国城市污水处理厂运行现状

- 1.3 我国城市污水处理厂能耗概况

- 1.4 节能降耗的研究现状及存在的问题

- 1.4.1 污水处理厂能耗分析

- 1.4.2 运行设备与材料的研发与应用

- 1.4.3 物料和能源的循环利用

- 1.4.4 新工艺的研究与开发

- 1.4.5 节能降耗研究中存在的问题

- 1.5 在活性污泥工艺中研究ATP 的现状

- 1.6 课题的目的及研究内容

- 1.6.1 课题的研究目的

- 1.6.2 课题组研究现状

- 1.6.3 本课题的提出

- 1.6.4 本课题研究内容

- 2 微生物能量代谢理论基础

- 2.1 微生物的新陈代谢

- 2.2 微生物能量代谢

- 2.2.1 三磷酸腺苷（ATP）——生物能量的转移中心

- 2.2.2 能量的产生

- 2.2.3 能量的保存

- 2.2.4 能量的利用

- 2.3 影响ATP 产生效率的因素

- 2.4 生长产率数Y 的表示方法

- 2.4.1 基于形成ATP 的生长量

- 2.4.2 以从介质中获取能量为基础的生长量

- 2.4.3 以基质中有效电子为基础的生长量

- 2.4.4 以COD 消耗为基础的生长量

- 2.5 用NADH 计量的能量代谢方程式

- 2.6 小结

- 3 试验安排、工艺、设备及方法

- 3.1 试验安排

- 3.2 试验工艺及设备

- 3.3 试验设备

- 3.4 试验方法

- 4 试验结果及其分析

- 4.1 ATP 浓度与模型工艺参数及运行状况的研究

- 4.1.1 ATP 浓度与曝气池中MLSS 浓度的关系

- 4.1.2 ATP 浓度与COD 去除之间的关系研究

- 4.1.3 COD—ATP 负荷与污染物去除的关系

- 4.2 用NADH 计量的能量代谢方程求解

- 4.3 ATP 浓度与污泥龄关系的研究

- 4.4 对系统的优化

- 4.5 实际污水处理厂的优化

- 5 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/643b44381323a62e6d0bf823.html