# 浅谈软土地基中水利工程施工工艺要点

中国水电建设集团十五工程局有限公司第一工程公司陕西咸阳712000

摘要：水利工程建设中地基是最重要的部分，直接关系到整体的质量。因此在施工之前需要对现场进行全方位的检测，深入的考察地形条件，根据实际情况制定出行之有效的施工方案。对于软土地基而言，一旦处理的方式不对就会导致工程出现变形甚至坍塌的情况，对安全使用造成严重的影响。因此要提升地基的强度，才能保证达到设计要求标准。

关键词：软土地基；水利工程；施工工艺

水利工程建筑具有灌溉、发电、防洪等多种功能，加强水利水电工程建设，有助于提升区域居民生活质量、改善当地的生活环境。然而，水利水电工程项目拥有规模大、耗时长等特点，在实际建设过程中，影响工程质量的因素较多，不良地基就是关键性因素之一，施工人员必须合理的使用施工技术，才能够有效处理不良地基给工程整体质量带来的影响，提升水利水电工程建筑的社会和经济效益。

1软土地基的基本概念

软土地基，顾名思义就是指土地性质较为松软，土壤成分较为薄弱，主要由淤泥质粘性土、淤泥质粉土、泥炭、富含大量颗粒的松软土、较为松散的砂质土以及孔隙较大的有机质土组成，这些土质对水分，土壤紧实性较低，耐压缩性极强，对于压力的忍受度没有强度大的土壤高，在一些特殊条件的工程中难以使用。

2软土的性质

2.1流动性

软土在没有被破坏的时候，是以固态的形式存在的。但是在软土地基施工的过程中，必定会破坏软土的形态，软土在挖掘的过程中会变为流动的状态，就是软土的流动性。软土的流动性会影响地基的稳定，不利于水利工程的顺利开展。

2.2高压缩性

软土在载荷较大的情况下，容易被压缩。软土的高压缩性使得软土地基上的建筑物经常发生沉降等现象。在受到高压的时候，软土还容易变形，软土变形会导致建筑物倾斜，出现安全事故。因此，软土的高压缩性也是在软土地基建设中需要着重解决的问题。

2.3透水性

软土的组成成分一般为细颗粒的物质，细颗粒的物质虽然孔隙度高，但是孔隙很小，因此软土的透水性是很差的。在水利工程地基建设的时候，首先需要将软土中的水排除，使软土固结。要将软土中的水排出需要投入人力和物力，且地基建设的时间也会延长。如果软

3软土地基处理技术方法

3.1换填管理法

将软土进行更换，然后在表面重新压实，保证其具有一定的承载力，满足工程建设的要求。在更换土壤的时候要选择合适的材料，它直接决定了地基的效果，所以一定要根据实际情况而定。要保证具有抗剪的能力，不会因为受到外力而发生变形的情况，有良好的防渗水功能。为了节省成本，填充的材料要在施工现场的周围选择，这样可以做到就地取材从而实现最优化的经济效益。

3.2排水固结法

该方法可以分为两部分：排水和压力。根据压力方法分为四种方式：①预压法；②真空预压法；③沉淀预压法；④组合压力法。采用这种方法首先要计算出建筑物的重量，在施工前对其进行加压从而减小土壤之间的缝隙，达到很好的凝固作用。要根据土层的渗透性安装排水装置，目前最常用的就是两种设备：①塑料管；②排水孔，都可以达到良好的效果。

3.3强夯法

软土地基的高含水量让土壤非常的松散，为了使得整体更加的坚固，需要采取强夯的方法才能达到效果。就是指使用80kN的锤上升到一定的高度，然后自由落体产生的重力，过程中一定要注意均衡受力，确保整体的表面都非常的平实。合理的利用动力固结法，可以有效的提高软土地基的承载力，达到水利工程建设的标准，为最终的质量提供坚实的保障。

3.4振动水冲法

采用振动操作的水洗方法，利用自身具有的强大冲击力，在软土地基上面钻孔，然后利用沙石材料填入其中达到加固的效果，增强地基的承载力。要求工作人员能够正确的使用设备，要注意到软土地基的实际情况，这样才能做到具体问题具体分析，避免在盲目的情况下浪费大量的人力物力财力，让效果落实到实际的工作中去。

3.5井点降水法

这种方法可以有效的保证降水效果而且成本较低，可以在较短的时间内迅速完成。为了能够达到预期的效果，在施工之前先对设备进行全面的检查，开挖沟壑时安装沉淀设备，然后铺设管道做好连接工作。抽水应该是一个持续的过程，中间不能出现停止的情况，过程中要注意观察周围的情况，及时的对抽水做出相应的调整。工作完成之后做好整理，便于后续工作的开展。

3.6灌浆法

是指把浆料注入软土层中，也可以注入泥浆的空隙里面，浆料是一种混合物，要保证各种材料的比例控制在一定的范围内。当浆料逐渐地渗透到空隙中，地基就会变得坚硬，这样就起到了加固的作用，而且防水性非常的好，一般情况下都是使用水泥浆，特殊情况也可以用粘土浆。要注意的是这种方法主要应用在淤泥土层中，能够对软土地基起到良好的改善作用，增强它的抗压能力。

3.7加筋法

如果发现软土地基的沉降量较大，就应该采用加筋的方法，这是因为在建设的过程中，摩擦会降低土壤里面材料的稳定性，钢筋抗拉强度材料加入到土壤里面可以有效的减少承受的压力，形成一个坚定稳固的基础。这种方法在达到要求之后还可以完成排水工作，与地基承载力变为统一，这种人为操作的方式能够起到良好的效果，保证地基具有很强的承受力。

3.8深层水泥搅拌施工技术

充分利用水泥的固结硬化作用，使掺杂了大量水泥的软土地基也能像混凝土一样，本身的硬度和强度性能会得到强化。这就是深层水泥搅拌施工技术的原理所在，要保证软土地基处理质量，除了要保证水泥质量和数量，还要保证搅拌质量，这关系着软土颗粒是否能和水泥颗粒紧密结合在一起。还要选择良好的搅拌机械，因为水泥硬化时间有限，要赶在水泥硬化之前，就将其搅拌均匀，所以对其性能和功能进行检验是十分有必要的，以此保证机械搅拌过程是一气呵成，不会出现故障。如此，处理后的软土地基在承重力以及硬度和稳定性方面会大幅度提高。

4施工过程中的相关事项

施工过程对工程质量具有关键性影响，要着重对施工过程进行监督和管理。软土地基的施工方法对各项操作发挥指导作用，在施工过程中，应严格按照其方法推进各项工作的进行。一是需要结合水利工程的实际情况，找到与其用途相适应的质量要求的标准，确定施工等级；二是在软土地基施工时要注意工期的安排，充分考虑软土地基的加固时间，选择恰当的施工方法，确保工期内能够顺利完成。与此同时，由于采用的施工方案与施工量大小有直接关系，所以要客观全面地考虑软土地基的施工量。例如小型工程选择换填管理法，而大型工程则选择能够降低工程成本的砂垫层法。除此之外，环境对软土路基的施工也有很大影响，为保证施工质量，要充分考虑环境因素，解决不利环境对工程建设造成的困扰。

结论

由于水利工程是一项具有复杂性、系统性的项目，软土地基处理是水利工程施工的重要环节，所以，相关的施工人员一定要提高自己的责任心，在施工中严格按照相关的规范进行操作，加强对软土地基处理技术的重视，管理人员也要加强对施工环节的管控，及时发现问题，从而有效提高软土地基的稳定性、承载能力。

参考文献：

[1]丁毅.水利工程施工中软土地基处理技术分析[J].江西建材，2017（21）：135-136.

[2]徐鸿昊.水利工程施工中软土地基处理技术浅析[J].工程建设与设计，2017（06）：29-30.

[3]邢整玲.水利施工中软土地基处理技术探讨[J].住宅与房地产，2017（06）：260-261.

[4]刘阳.水利工程施工中软土地基处理的方法探讨[J].科技创新与应用，2017（01）：237.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6447bc35de0dd728fcd14143.html