# 探讨离子色谱在饮用水监测当中的运用

李光蓉(新疆农一师阿拉尔市疾控中心新疆维吾尔843000)

【摘要】人们的生活和工作均离不开水，随着对生活质量要求不断增长，日常饮用水的质量情况也成为人们日益关注的问题。离子色谱对日常饮用水质量问题能够很好进行检测，发现其中问题并及时解决，为人们提供一个质量可靠的饮用水环境。

【关键词】离子色谱饮用水环境监测

【中图分类号】R123【文献标识码】A【文章编号】2095-1752（2012）32-0126-02

1前言

离子色谱也称为现代离子色谱，是由H.Small等人在1975年提出的一种能够检测水中结构含量的高效的液相色谱。在不断的研究发展中，离子色谱逐渐成为一种具备综合运用性和具有三个“高度”的分析方法，即选择性高、分离度高以及灵敏度高[1]。离子色谱能够快速且准确的检测出水中的阴阳两种离子等多种类型的离子，在目前的水质量检测工作中成为最主要的检测手段。生活饮用水的离子结构已纳入国家的水质量检测标准中，因此，饮用水中的几种主要离子如氟化物、硝酸盐、氯化物等如出现数值过高或过低问题都将造成人体器官的损坏。所以，分析离子色谱对饮用水的检测问题，保障水的离子数值符合国家标准，能够从根源上保障人们的身体健康。

2离子色谱的运用

2.1离子色谱的应用范围和基本原理

离子色谱（ICS-90）能够通过分析水中的离子成分，将水中的离子分离成有机离子以及无机离子来对水环境进行质量评估的一种高效性的色谱方法。在发展至今，它的应用范围不断变广，由单纯的分析水中有机酸类以及阴离子、阳离子到现在的各种物品中包含的氨基酸、含糖量以及蛋白质分析。目前对水环境的检测主要是检测水体的机卤素(AOX)和阳离子、阴离子。离子色谱检测的主要原理是对水体的有机体进行离子交换得出分析结果，目前主要有三种形式：离子色谱、色谱交换以及色谱排斥。

2.2离子色谱和其他水检测方法的分析

2.2.1氯化物(Cl－)检测法

目前氯化物(Cl－)主要四种检测方法为：电极流动方法以及硝酸汞、电位、硝酸银三种滴定方法。由于需要使用有剧毒的汞盐，所以硝酸汞检测方法一般比较少用。硝酸汞以及硝酸银滴定检测法虽然运用到的仪器相对比较单一、简洁，且检测过程比较容易，但是这两种检测方法常受到其他化合物的干扰影响，常见的干扰源有：氰化物、溴化物还包括氟化物。其他方式如电极流动检测方法也常受到元素干扰，常见干扰源为卤元素离子。

2.2.2氟化物(F－)检测法

目前氟化物(F－)检验法主要检测方式为：硝酸钍滴定检测方法、离子色谱检测法、茜素磺和氟试剂比色检测方法以及氟离子对电极选择方法。这几种方法均各有优点，对于氟含量比较低的检测物，则选择比色检验方法，但是一般检测结果受到其他阴离子的干扰。电极法由于比较高的选择性，因此它的使用范围是这几种方式最广的，一般用在高浓度的检测物的检测上，但是同样在检测过程中会因为氟离子和阳离子产生络合而导致结果不纯。比色法由于是通过直接目视的方式得出结果，因此它的误差相对比较大，只有污染非常严重的污水才会选择这种方法。

2.2.3硝酸盐氮(NO3－－N)检测法

目前对水中的硝酸盐氮(NO3－－N)的检测方式有多种，主要有：紫外法、戴氏合金和有镉柱还原检测方法、电极法、光度法以及离子色谱法。这几种方法均各有缺点：还原法操作工作比较繁杂、紫外检测法受阴离子的干扰影响比较大、酚二磺酸光度检测方法常常受到其他化合物的干扰，如氯化物。电极法同样容易受阴离子干扰影响。

2.2.4硫酸盐(SO42－)检测法

目前对使用在硫酸盐(SO42－)检测上的方式主要为：硫酸钡重量检测方法、铬酸钡的光度法和间接原子吸收检测方式以及离子色谱法。如需要检测结果有很高的要求则选择硫酸钡重量检测方法，它具备很高的准确度，但是也具有操作繁杂的缺点。铬酸钡的间接式原子吸收检测方法在对单一的硫酸盐的浓度进行检测时得到的结果均具有很高的准确度以及精准度。铬酸钡光度法在分析硫酸的盐度也常受到其他化合物的干扰，主要干扰物为碳酸根。

2.2.5离子色谱检测法

总结以上几种检测方法发现，这几种检测法均在不同程度上受到其他离子的干扰，造成检测结果准确度低。离子色谱检测方法能够在选择不同的分离柱以及控制分离温度和对淋洗液的浓度进行实际的调整上，实现对干扰源的回避，减少干扰对检测结果的影响。离子色谱是在总结以上几种检测方法的优势上发明出来，因此它吸收以上一种检测方法的优点，具有能够同时检测出四种形式的阴离子，它的这种检测范围广、速度快、准确性高的优点以及多种选择性的人性化方式，使即使对检测知识不是很纯熟的操作人员均能够很快上手且检测样品均有很高的时效性。

3.日常生活饮用水的水源质量检测

3.1水质采样

对饮用水的采样过程需要严格按照国家颁发的对饮用水检测方法的操作标准进行采样，同时还需填写必要的采样记录。采样过程中样品的采集以及保存的方式均有标准的规范要求，一般情况下将水放置在容器等待五分钟之后进行样品的采集工作。对所有的采集样本通过以及的顺序进行采集：微生物样品、感官性状的样品、普通化学指标的样品以及一般化学金属样品等。

3.2检测实验室的常见仪器以及条件

（1）玻璃仪器：各种类型的滴定管、在检测前需对滴定管的刻度进行严密的校准，出现刻度不清晰情况立即替换其他滴定管，尽量减少结果误差。

（2）采集样品的处理过程：地下水的采集样本，在进样之前需要对其尽心过滤，一般是使用0.45μm的过滤膜进行过滤处理。在具体的检测中也可以运用0.22μm微孔滤膜进行过滤。

采集样本的稀释：对于未知的采集样本进样稀释度为100倍。目前大多数水源均受不同程度的污染，因此在对地下水水源进行稀释时将稀淋洗液的主要成分为：NaHCO3/Na2CO3。这种成分的淋洗液具有很高强度的洗脱能力。因此，在实际工作中用这种淋洗液对样品进行稀释进样，能够在很大程度上降低负峰对Cl－以及F－的干扰影响，特别是当F－浓度≤50ppb的时候负峰对其的影响力度为最强。但是在实际检测工作中，需要淋洗液对特定的溶液进行配制才能投入使用。样品稀释进样的方式为：样品100mL注入的淋洗液为1mL浓度100倍的量。

分离柱：为了减少干扰，选择拥有很高分离度的AS14柱，一般分析时间不得超过15min。

具体水源的检测数据。为了使检测方式的结果能够有比较明显的数据显示，现以我市2010年时对某一水域的水质含量的检测数据最为例子，使离子色谱检测法的检测以直观形式呈现（图1～图4）

图1阿拉尔市2010年某水源氟离子检测结果

图2阿拉尔市2010年某水源氯离子检测结果

图3阿拉尔市2010年某水源硝酸根离子检测结果

图4阿拉尔市2010年某水源硫酸根离子检测结果

图中的四种离子的检测过程顺序以及标准数据均是严格依据国家卫生局对饮用水检测的规范要求，如图显示，2010年阿拉尔市这些水源水质检测结果均符合国家的标准要求，人们的饮用水安全得到保障。国家标准水质中对这四种离子的标准要求如表1显示：

表1国家标准的生活饮用水含量标准

4.结束语

生活饮用水水源的水质问题直接关系到人们健康问题，因此，在对水源进行水质检测过程中需要严格按照国家的标准进行检测，保证结果的准确性，提高饮水质量。离子色谱检测方法结合多种检测方法的优点，实现了检测速度快、敏感度高，结果干扰少，准确度高的有效检测目的，在目前的环境保护的检测工作中得到不断的推广应用，推进生活饮用水质量检测工作。

参考文献

[1]孔瑾.简析离子色谱在饮用水检测工作中的运用[J].环境科学管理,2012,37(02):118-120.

[2]张弦.生活饮用水中4中阴离子的离子色谱测定法[J].职业与健康,2011,26(05):110-111.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/644f2fb56bee54b96cfd1e29.html