# 基于再生粗骨料预处理的高性能再生混凝土自生收缩性能试验研究

### 论文摘要

随着建筑业的发展,再生混凝土的研究与应用已经成为土木工程中一个重要的发展方向。目前,国内对于再生混凝土已经有了较深入的研究,但对高性能再生混凝土的研究较少,特别是对高性能再生混凝土的自生收缩性能的研究还少见报道。由于再生粗骨料的特性,再生混凝土的自生收缩有别于普通混凝土。因此,本文开展了对高性能再生混凝土自生收缩性能的试验研究,旨在优化高性能再生混凝土的自生收缩性能。主要工作与结论如下：1、利用平均强度C30的废弃混凝土生产再生粗骨料,参考普通混凝土高性能化的途径,通过试验配制出C40等级的高性能再生混凝土,其坍落度在200mmm左右,满足现代商品混凝土的泵送要求。进行了高性能再生混凝土基本力学性能试验,其结果表明,随着再生粗骨料取代率的增加,再生混凝土的抗压强度、弹性模量有不同程度的降低。预湿法、净浆裹石工艺、掺加硅灰的净浆裹石工艺都不同程度提高了再生混凝土的抗压强度、弹性模量。2、采用非接触法测量高性能再生混凝土的自生收缩。其整机一体化的设置和非接触的测定方式提高了试验结果的准确性及可靠性。自生收缩试件早期出现了膨胀现象,在混凝土的膨胀达到峰值后,混凝土开始产生自生收缩变形。因此,本文选择混凝土的膨胀峰值点作为自生收缩的起点,以便更好地指导工程实践。3、通过自生收缩试验研究了不同再生粗骨料取代率、不同的再生粗骨料强化预处理方法对高性能再生混凝土自生收缩的影响。试验结果表明,随着再生粗骨料取代率的增加,再生混凝土的自生收缩也随着增大。在相同条件下,再生混凝土的自生收缩比普通混凝土更大,特别是混凝土的早期自生收缩。预湿法能够很好地改善再生混凝土的自生收缩性能,净浆裹石工艺较好地改善了其自生收缩性能,而掺加硅灰的净浆裹石工艺则增加了再生混凝土的自生收缩。4、分析比较了各普通高性能混凝土的自生收缩预测模型的优缺点及与本文试验结果的差异。选取欧洲规范BS EN模型为参考,通过参数修正提出适用于高性能再生混凝土自生收缩的预测模型。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 再生混凝土

- 1.1.1 再生混凝土概述

- 1.1.2 再生混凝土国内外研究及应用现状

- 1.2 高性能混凝土与高性能再生混凝土

- 1.2.1 高性能混凝土

- 1.2.2 高性能再生混凝土

- 1.3 混凝土的自生收缩

- 1.3.1 自生收缩的基本概念

- 1.3.2 自生收缩机理

- 1.3.3 自生收缩的影响因素

- 1.3.4 自生收缩改善措施

- 1.4 本课题研究的意义和内容

- 1.4.1 本课题研究的意义主要有两个方面

- 1.4.2 本课题的研究目标和内容

- 第二章 高性能再生混凝土配合比设计及其基本力学性能试验研究

- 2.1 引言

- 2.2 高性能再生混凝土的基本原材料

- 2.2.1 再生粗骨料及天然粗骨料

- 2.2.2 水泥

- 2.2.3 粉煤灰

- 2.2.4 天然细骨料

- 2.2.5 减水剂

- 2.3 再生粗骨料的预处理方法

- 2.3.1 预湿法

- 2.3.2 净浆裹石工艺

- 2.3.3 掺加硅灰的净浆裹石工艺（Y3）

- 2.4 高性能再生混凝土配合比设计

- 2.5 高性能再生混凝土的工作性能及基本力学性能

- 2.5.1 高性能再生混凝土的工作性能

- 2.5.2 高性能再生混凝土的立方体抗压强度

- 2.5.3 高性能再生混凝土的轴心抗压强度

- 2.5.4 高性能再生混凝土的弹性模量

- 2.6 小结

- 第三章 高性能再生混凝土自生收缩性能试验

- 3.1 引言

- 3.2 高性能再生混凝土自生收缩试验方案

- 3.2.1 自生收缩试验装置

- 3.2.2 自生收缩试验设计

- 3.2.3 试验数据处理

- 3.3 高性能再生混凝土自生收缩的起点

- 3.4 高性能再生混凝土自生收缩性能试验结果与分析

- 3.4.1 不同再生粗骨料取代率对高性能再生混凝土自生收缩性能的影响

- 3.4.2 预湿法对高性能再生混凝土自生收缩性能的影响

- 3.4.3 净浆裹石工艺对高性能再生混凝土的自生收缩性能的影响

- 3.4.4 掺加硅灰的净浆裹石工艺对高性能再生混凝土自生收缩性能的影响

- 3.4.5 三种不同预处理方法对高性能再生混凝土自生收缩性能的影响比较

- 3.5 小结

- 第四章 高性能再生混凝土自生收缩预测模型

- 4.1 引言

- 4.2 现有的混凝土自生收缩预测模型

- 4.2.1 Dilger and Wang针对高性能混凝土的模型

- 4.2.2 欧洲规范BS EN模型

- 4.2.3 Eurocode模型

- 4.2.4 日本工业标准JSCE建议模型

- 4.2.5 各预测模型比较分析

- 4.3 本文高性能再生混凝土自生收缩试验值与现有模型的对比

- 4.4 高性能再生混凝土自生收缩预测模型

- 4.5 高性能再生混凝土自生收缩预测模型验证

- 4.6 小结

- 结论与展望

- 主要结论

- 今后工作的建议和展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/645f33c939ba966250ee7fb8.html