# 基于ADAMS的岸边集装箱起重机结构动力学仿真研究

### 论文摘要

港口是交通水运的连接点,是实现水运、铁路、公路之间综合运输的交通枢纽。港口业务的迅速发展,决定了港口机械的发展趋势：大型化、高速化、自动化和智能化。我国港口码头经过数十年的艰苦努力,特别是改革开放以后,随着国民经济的迅速提高,彻底改变了以往的落后面貌。岸边集装箱起重机（简称岸桥）是目前世界上用于港口货物装卸最主要的机械设备,所以,随着社会的不断发展,人们对岸桥的作业效率越来越高,不但要求岸桥结构简单、重量轻,还要求岸桥运行速度越来越快,作业效率越来越高,这对岸桥的设计提出了很高的要求。岸桥的一般设计是以静态设计为主,并且需要花费大量的成本做样机进行实验,这样并不能完全反应出动载荷对结构的影响,更不能准确计算出构件的疲劳强度。本文以45t-28m岸桥整机金属结构为研究对象,运用虚拟样机技术,以多体动力学理论为理论基础,探索动态设计理论在大型港口机械上应用的技术路线。本文主要内容如下：（1）用三维建模软件UG建立岸桥整机金属结构模型,将其导入ADAMS软件中生成刚体模型,分析各个工况下的动力载荷,得到岸桥起升机构工作时的动载荷以及运行机构工作时的偏摆载荷；（2）用有限元分析软件ANSYS建立岸桥整机金属结构模型,对其进行模态分析,得到结构低阶模态和振型,对结果进行分析；（3）将ANSYS软件中的模型生成模态中性文件,导入ADAMS软件中生成柔性体,建立刚柔耦合虚拟样机模型,对吊重在前大梁起升和后大梁下降过程进行了动力学仿真,并分析了两个工况下的动载荷以及它们对桥架结构的动力学响应,得到各个工况下的桥架应力云图和最大应力值。总之,本文对岸桥金属结构动力学仿真的研究,是将先进的仿真技术用于大型起重机械设计中的尝试,为设计性能先进、安全可靠、经济性好的港口机械提供一种有力的动态工具和方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 课题研究对象及意义

- 1.2.1 课题研究对象

- 1.2.2 课题研究目的和意义

- 1.3 与论文相关的国内外动态

- 1.4 论文的主要研究内容

- 第2章 虚拟样机技术和ADAMS软件

- 2.1 虚拟样机技术

- 2.1.1 虚拟样机技术的定义

- 2.1.2 虚拟样机技术的过程和特点

- 2.2 虚拟样机相关软件简介

- 2.2.1 三维建模软件UG简介

- 2.2.2 有限元分析软件ANSYS简介

- 2.3 动力学仿真相关软件简介

- 2.3.1 ADAMS软件介绍

- 2.3.2 ADAMS软件的特点

- 2.3.3 ADAMS软件主要模块

- 2.3.4 ADAMS软件的仿真步骤

- 2.4 本章小结

- 第3章 多体系统动力学基础理论

- 3.1 引言

- 3.2 多刚体系统动力学方程

- 3.2.1 刚性体系统中的坐标系

- 3.2.2 刚性体上任意点的位置、速度和加速度矢量

- 3.2.3 空间自由刚体的变分运动方程

- 3.2.4 ADAMS软件中多刚体系统动力学方程的建立

- 3.3 多柔体系统动力学方程

- 3.3.1 柔性体系统中的坐标系

- 3.3.2 柔性体上任意点的位置、速度和加速度矢量

- 3.3.3 多柔体系统动力学方程的建立

- 3.4 本章小结

- 第4章 岸边集装箱起重机整机模态分析

- 4.1 引言

- 4.2 岸桥金属结构有限元模型的建立

- 4.2.1 岸边集装箱起重机结构型式

- 4.2.2 岸边集装箱起重机性能参数

- 4.2.3 岸桥金属结构有限元模型的建立

- 4.3 岸桥模态分析

- 4.3.1 模态分析理论简介

- 4.3.2 模态分析结果

- 4.4 本章小结

- 第5章 基于ADAMS的岸桥结构多刚体系统动力学仿真

- 5.1 引言

- 5.2 岸桥整机工作性机构的虚拟样机的实现

- 5.2.1 UG文件导入ADAMS环境中的模型建立

- 5.2.2 ADAMS创建约束

- 5.2.3 ADAMS定义驱动

- 5.2.4 仿真结果

- 5.3 岸桥俯仰机构的虚拟样机的实现

- 5.3.1 ADAMS模型

- 5.3.2 仿真结果

- 5.4 本章小结

- 第6章 基于ADAMS的岸桥结构刚柔耦合系统动力学仿真

- 6.1 引言

- 6.2 岸桥刚柔耦合模型的建立

- 6.2.1 ANSYS与ADAMS接口

- 6.2.2 柔性体的转换过程

- 6.2.3 岸桥刚柔耦合模型的生成

- 6.3 岸桥刚柔耦合模型动态仿真分析

- 6.3.1 岸桥工况分析

- 6.3.2 吊重在前大梁上起升过程仿真结果分析

- 6.3.3 吊重在后大梁上下降过程仿真结果分析

- 6.4 本章小结

- 第7章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文与参加的科研项目

- 一、发表的论文

- 二、参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].用于结构动力学仿真的橡胶O形圈有限元建模方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [2].过山车动态仿真建模方法研究[J]. 科学家 2017(10)

- [3].某小型遥控武器站发射动力学仿真[J]. 兵工自动化 2020(05)

- [4].基于ADAMS的门座起重机钢丝绳动力学仿真[J]. 科技风 2017(13)

- [5].基于ADAMS自动机动力学仿真快速建模技术研究[J]. 火炮发射与控制学报 2017(03)

- [6].舰炮结构动力学仿真与优化[J]. 机械制造与自动化 2014(06)

- [7].车辆动力学仿真的可信度评估方法研究[J]. 北京理工大学学报 2015(01)

- [8].铁路货车动力学仿真平台研究[J]. 铁道机车车辆 2015(02)

- [9].某大型制导火箭弹发射动力学仿真与试验分析[J]. 弹箭与制导学报 2020(05)

- [10].折叠翼展开试验与动力学仿真研究[J]. 弹箭与制导学报 2012(03)

- [11].六足机器人动力学仿真研究[J]. 河南科技 2020(17)

- [12].机械臂的设计及动力学仿真研究[J]. 工程技术研究 2017(02)

- [13].地震数据处理和地震动力学仿真平台的优化研究[J]. 计算机工程与科学 2015(04)

- [14].全地面起重机多体动力学仿真平台研究[J]. 中国工程机械学报 2011(02)

- [15].一种弹体膛内运动的动力学仿真方法[J]. 科技风 2018(28)

- [16].配气机构动力学仿真[J]. 机电技术 2011(03)

- [17].配气机构动力学仿真[J]. 内燃机与配件 2011(06)

- [18].基于虚拟样机技术及ADAMS的挖掘机动力学仿真[J]. 机械工程与自动化 2008(01)

- [19].打印机进纸机构动力学仿真与分析[J]. 三江学院学报 2010(02)

- [20].极地破冰船锚系交互设计技术的拉锚动力学仿真[J]. 造船技术 2020(04)

- [21].空调器配管动力学仿真影响维度分析[J]. 制冷与空调 2017(07)

- [22].大气风对导弹作战效能影响的动力学仿真[J]. 工业控制计算机 2015(04)

- [23].齿轮齿条式转向器的动力学仿真[J]. 黑龙江科技信息 2015(33)

- [24].舰炮刚柔耦合发射动力学仿真[J]. 系统仿真学报 2009(23)

- [25].基于ADAMS的发动机曲轴系动力学仿真[J]. 船海工程 2008(04)

- [26].基于ANSYS的卷膜建模及动力学仿真[J]. 包装工程 2015(07)

- [27].基于ADAMS的冲压机建模与分析[J]. 新技术新工艺 2013(07)

- [28].基于道路模拟的摩托车动力学仿真[J]. 机械科学与技术 2010(02)

- [29].并联双向偏转工作台的动力学仿真与分析[J]. 现代制造技术与装备 2018(12)

- [30].过山车轨道典型单元动力学仿真与分析[J]. 计算机仿真 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/646d24c6b9c9ca299b82c58f.html