# 捷联式惯性导航系统初始对准研究

### 论文摘要

在惯性原理基础上建立的惯性导航系统,具有自主性强,不易受外界干扰的特点。在SINS/GPS组合导航系统中,当GPS（Global Positioning System）信号受到干扰时,惯导系统仍能为导航系统提供导航信息。SINS（Strap-down Inertial Navigation System）是捷联式惯性导航系统的简称,它是惯性导航系统的一种。SINS将惯性元件固连到载体上,通过计算机来对惯性器件的观测信息进行处理,实现导航参数的解算。SINS由于将惯性器件固连到载体上,省去了平台式惯性导航系统的陀螺稳定平台,大幅降低了系统的成本,同时可以使用惯性器件冗余技术来提高导航系统的可靠性,因此SINS在低成本的组合导航系统中有着广泛的应用。SINS在工作之前必须为系统提供导航解算所需的初始工作参数,如初始位置、速度等,而计算机内的姿态矩阵也需要进行修正,使导航计算机计算出地理坐标系与真实地理坐标系尽可能的重合,这就是SINS的初始对准工作,它的速度和精度直接影响着SINS的性能,因此需要对SINS的初始对准过程进行研究。本文主要工作是对SINS的静基座初始对准进行研究,在兼顾初始对准精度的同时,提高初始对准的速度。另外涉及了一部分线运动情况下的动基座初始对准。论文结构安排如下：首先从SINS的工作原理入手,给出了SINS系统的误差模型；其次针对初始对准需要进行最优估计的情况,介绍了四种卡尔曼滤波方法；然后对静基座的对准过程进行介绍,并在方位失准角为小角度、大角度下对上述四种卡尔曼滤波进行了实验比较；最后对线运动情况下的动基座初始对准进行了仿真试验。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景与意义

- 1.2 初始对准

- 1.3 需要解决的问题

- 1.4 本文的主要内容与结构安排

- 第二章 捷联式惯性导航系统

- 2.1 引言

- 2.2 惯性导航理论基础

- 2.3 常用坐标系简介

- 2.4 SINS的工作原理

- 2.5 SINS系统误差模型

- 2.6 本章小结

- 第三章 最优估计方法

- 3.1 引言

- 3.2 随机线性系统卡尔曼滤波

- 3.3 离散非线性系统卡尔曼滤波

- 3.4 本章小结

- 第四章 静基座初始对准

- 4.1 引言

- 4.2 SINS的静基座初始对准

- 4.3 方位失准角为小角度时的精对准

- 4.4 方位失准角为大角度时的精对准

- 4.5 本章小结

- 第五章 动基座初始对准

- 5.1 引言

- 5.2 捷联惯导系统在载体匀速直线运动情况下误差模型

- 5.3 线运动情况下的初始对准仿真实验

- 5.4 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录1

- 附录2

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于SINS的采煤机动态定姿技术的应用研究[J]. 机械管理开发 2020(06)

- [2].SINS辅助的星敏感器在线标定方法[J]. 导航与控制 2020(03)

- [3].基于SINS评分的手术治疗对于脊柱转移癌患者的意义[J]. 肿瘤防治研究 2017(08)

- [4].载波相位差分辅助的船载SINS动态对准[J]. 测绘科学技术学报 2020(04)

- [5].一种基于实时再处理技术的SINS初始对准算法[J]. 导航定位与授时 2015(04)

- [6].三星定位性能分析及其与SINS的融合方法[J]. 测绘学报 2008(02)

- [7].一种在线实时消除SINS陀螺常值漂移的方法[J]. 仪器仪表学报 2008(07)

- [8].基于自适应多重渐消因子卡尔曼滤波的SINS初始对准方法[J]. 系统工程与电子技术 2017(03)

- [9].基于卡尔曼滤波的计算机视觉和SINS组合导航[J]. 现代防御技术 2008(05)

- [10].基于SINS/轴编码器组合的采煤机定位方法与试验研究[J]. 煤炭科学技术 2016(04)

- [11].基于最小二乘法的导弹SINS失准角空中估计算法[J]. 弹箭与制导学报 2014(05)

- [12].基于北斗导航的车载SINS传递对准研究[J]. 北京信息科技大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [13].一种改进的在线测量SINS陀螺常值漂移的方法[J]. 仪器仪表学报 2011(04)

- [14].H_∞滤波与粒子滤波在SINS传递对准方面的比较研究[J]. 航天控制 2008(03)

- [15].管道地理坐标测量系统SINS安装误差标定[J]. 仪器仪表学报 2015(01)

- [16].基于频域分离算子的SINS抗晃动干扰初始对准算法[J]. 宇航学报 2011(07)

- [17].一种新的SINS/星敏感器组合导航姿态匹配算法[J]. 西北工业大学学报 2011(03)

- [18].基于累积误差极小值的SINS初始对准[J]. 大地测量与地球动力学 2010(05)

- [19].SINS快速精确传递对准技术研究[J]. 宇航学报 2008(04)

- [20].自适应卡尔曼滤波在SINS静基座初始对准中的应用[J]. 电光与控制 2008(06)

- [21].GPS/SINS/Odometer组合导航系统的研究[J]. 微型机与应用 2016(22)

- [22].光电探测系统辅助SINS的动态对准方法[J]. 仪器仪表学报 2015(11)

- [23].SINS参数辨识精对准中伪常值干扰影响的消除[J]. 测控技术 2010(06)

- [24].一种适用于SINS动基座初始对准的新算法[J]. 系统工程与电子技术 2009(03)

- [25].均匀重采样粒子滤波器在SINS初始对准中的应用[J]. 北京工业大学学报 2008(06)

- [26].SINS/星敏感器组合导航方案研究[J]. 西北工业大学学报 2008(05)

- [27].SINS传递对准中对杆臂效应的误差补尝研究[J]. 数字技术与应用 2013(05)

- [28].基于SINS的杆臂效应误差补偿方法研究[J]. 控制与决策 2012(06)

- [29].双轴旋转式SINS非线性初始对准方法[J]. 中国惯性技术学报 2011(04)

- [30].舰载武器SINS速度+姿态匹配传递对准建模与仿真[J]. 鱼雷技术 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/647191300870b2f1caf95226.html