# 全画面检测中网点面积率检测方法的研究

### 论文摘要

全画面质量检测技术实现的功能主要包括网点面积率检测、色度检测、墨量检测、印刷压力检测、印刷色序检测等。在已有研究的基础上,本课题主要针对全画面检测中网点面积率检测方法的研究。本课题在分析利用纽介堡方程计算网点面积率的基础上,提出了检测网点面积率的新方法—像素统计识别法。像素统计识别法基于数字图像处理,对印刷品网点图像的每个像素进行归类、统计。以由印刷品扫描得到的数字图像中每个像素的颜色特征值为模式特征,来识别不同的色元,检测网点面积率。从微观来看,印刷品是由不同颜色的色元组成。四色印刷品共有24种色序,考虑色序对颜色的影响,则四色印刷品一共有65种色元。用高分辨率CCD扫描印刷图像,像素小于网点,每个像素的颜色可归类于某种色元。用CCD扫描各种色元的色块,提取颜色特征值建立65种基本模式。用CCD扫描待测印刷品图像,对印刷品按墨区进行分区以后,对每个墨区的每个像素的颜色特征值用识别函数进行识别处理,把各个像素归类为各色元,统计其数量,然后根据每个墨区内各色元的像素统计数据,分别计算C、M、Y、K的像素数,最终计算出网点面积率,同时可以检测出印刷品的色序。在分析利用像素识别法检测网点面积率的基础上,采用概率统计法检测印刷品色序。应用Microsoft Visual C++编程,将理论分析得到的求解网点面积率的方法和确定印刷品色序的方法编写成计算机程序,同时将程序控制放置在整个全画面质量检测系统中,与墨量检测、色度检测等其他检测模块相结合,形成完整的全画面质量检测系统。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 1.1 印刷品质量检测技术

- 1.1.1 传统质量检测技术

- 1.1.2 印刷品全画面检测技术

- 1.1.3 全画面检测技术的发展及国内外研究现状

- 1.1.4 课题研究的内容和意义

- 1.2 网点印刷复制原理

- 1.2.1 网点呈色原理

- 1.2.2 胶印印版的二值性

- 1.3 颜色空间

- 1.3.1 颜色空间的分类

- 1.3.2 颜色空间的转换

- 1.3.3 CMYK颜色空间的转换

- 1.4 基于纽介堡方程的检测网点面积率方法

- 1.4.1 纽介堡方程

- 1.4.2 纽介堡方程的求解

- 1.4.3 纽介堡方程的网点增大量修正法

- 2 材料与方法

- 2.1 印刷品全画面检测

- 2.1.1 检测系统硬件

- 2.1.2 检测系统软件

- 2.2 基于数字图像处理技术的检测系统

- 2.2.1 图像的数字化

- 2.2.2 数字图像的表示

- 2.2.3 全画面检测系统

- 2.3 基于像素识别的网点面积率检测法

- 2.3.1 检测原理

- 2.3.2 检测流程

- 2.3.3 检测方案

- 2.3.4 检测印刷品的网点面积率

- 2.3.5 检测印刷品的色序

- 2.4 检测软件的设计

- 2.4.1 全画面检测系统的界面设计

- 2.4.2 印刷参数设置

- 2.4.3 图像载入

- 2.4.4 检测功能模块

- 3 结果与讨论

- 3.1 色元色度值与墨层厚度的关系

- 3.2 检测结果

- 3.2.1 网点面积率检测结果

- 3.2.2 色序检测结果

- 3.3 讨论

- 4 结论

- 4.1 结论

- 4.1.1 基于色差的像素统计识别法

- 4.1.2 纽介堡方程的局限性

- 4.1.3 分区检测与印刷机墨区的统一

- 4.1.4 色序与色元

- 4.2 创新点

- 5 展望

- 6 参考文献

- 7 攻读硕士学位期间发表论文情况

- 8 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].双色元宝[J]. 农产品市场周刊 2011(47)

- [2].基于纽介堡方程的加网误差分析[J]. 中国印刷与包装研究 2012(01)

- [3].论分色与加网的相关性[J]. 西安理工大学学报 2016(02)

- [4].美国藏元画考释(二)[J]. 美苑 2008(03)

- [5].纽介堡方程的理论价值及其局限性研究[J]. 中国印刷与包装研究 2010(05)

- [6].美国藏元画考释(六)[J]. 美苑 2009(01)

- [7].纽介堡方程指数修正方法的理论剖析[J]. 西安理工大学学报 2015(01)

- [8].美国藏元画考释(一)[J]. 美苑 2008(02)

- [9].基于网点扩大的纽介堡方程修正[J]. 广东印刷 2016(02)

- [10].纽介堡方程应用误差的理论探析[J]. 西安理工大学学报 2011(01)

- [11].美国藏元画考释(五)[J]. 美苑 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6489412c6bb15242c63e13f5.html