# p型CuAlO2薄膜的制备与性能表征

### 论文摘要

CuAlO2是一种Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ族间接禁带半导体,在可见光范围内透明,直接光学禁带宽度约为3.5eV,是最早发现的Cu基p型半导体。CuAlO2在光电领域有其独特的性能,具有十分广阔的应用空间和发展潜力。它的成功开发为实现半导体全透明光电器件,如透明二极管、透明晶体管提供了可能性,也推动了传统意义上透明导电氧化物（TCO）薄膜到透明氧化物半导体（TOS）薄膜的发展。本文采用射频磁控溅射法和PLD法在石英和单晶蓝宝石衬底上制备了CuAlO2薄膜,研究了CuAlO2薄膜的结构和光电性能,得到了以下结论：首先,由磁控溅射法直接生长出来的薄膜不是CuAlO2的晶体薄膜。我们通过对Cu-A1-O薄膜进行退火处理,成功获得了沿（001）晶面择优取向的CuAl02薄膜。退火后的薄膜在可见光区域的透过率达到了60%以上。其次,确定了退火参数后,我们系统的研究了磁控溅射的各参数对CuAl02薄膜的结构和光电性能的影响。研究发现衬底温度,溅射功率和溅射时间对薄膜有较大的影响。当衬底温度小于300℃,溅射功率大于200W,生长时间小于2小时,薄膜呈现了c轴取向,薄膜致密,表面平整；而当衬底温度大于400℃溅射功率小于120W,生长时间大于3小时,薄膜取向转变为（110）晶面取向,薄膜的晶体质量较差,表面存在微孔洞。最后对磁控溅射法和PLD法生长的CuAl02薄膜进行光致发光（PL）性质的研究,首次分析了PL谱中缺陷发光峰,铜空位（VCu）缺陷能级为0.82eV。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 透明导电氧化物研究背景

- 1.2 研究现状和进展

- 2的晶体结构和电子结构'>1.3 CuAlO2的晶体结构和电子结构

- 2的性能'>1.4 p型CuAlO2的性能

- 2的光学性能'>1.4.1 CuAlO2的光学性能

- 2的电学性能'>1.4.2 CuAlO2的电学性能

- 2的其他性能'>1.4.3 CuAlO2的其他性能

- 2的制备方法'>1.5 p型CuAlO2的制备方法

- 2薄膜的制备方法'>1.5.1 p型CuAlO2薄膜的制备方法

- 1.5.1.1 脉冲激光沉积

- 1.5.1.2 溅射法

- 1.5.1.3 化学气相沉积法（CVD）

- 2粉末的制备方法'>1.5.2 p型CuAlO2粉末的制备方法

- 1.5.2.1 水热法

- 1.5.2.2 溶胶凝胶法

- 2材料的应用前景'>1.6 CuAlO2材料的应用前景

- 1.6.1 透明太阳能电池和LED

- 1.6.2 臭氧传感器

- 1.7 本论文研究思路和内容

- 第二章 薄膜样品的制备方法和性能表征方法

- 2.1 磁控溅射设备

- 2.2 磁控溅射辉光放电原理

- 2.3 脉冲激光沉积技术（PLD）

- 2.4 PLD技术优缺点

- 2.6 薄膜制备

- 2.6.1 靶材的制备

- 2.6.2 衬底的清洗

- 2.6.3 薄膜样品的制备过程

- 2.6.3.1 磁控溅射制备薄膜样品

- 2.6.3.2 PLD制备薄膜样品

- 2.7 样品的性能表征

- 2薄膜的组织结构'>第三章 CuAlO2薄膜的组织结构

- 3.1 引言

- 3.2 靶材制备及成份分析

- 2粉末'>3.3 水热法合成CuAlO2粉末

- 3.4 薄膜的样品制备以及成份分析

- 2薄膜的退火处理与性能研究'>3.5 CuAlO2薄膜的退火处理与性能研究

- 3.6 本章小结

- 2薄膜及性能研究'>第四章 磁控溅射法生长CuAlO2薄膜及性能研究

- 2薄膜的影响'>4.1 衬底温度对CuAlO2薄膜的影响

- 4.1.1 结构分析

- 4.1.2 表面形貌分析

- 4.1.3 光学性能

- 2薄膜的影响'>4.2 生长时间对CuAlO2薄膜的影响

- 4.2.1 结构分析

- 4.2.2 表面形貌分析

- 2薄膜的影响'>4.3 溅射功率对CuAlO2薄膜的影响

- 4.3.1 结构分析

- 4.3.2 表面形貌分析

- 4.3.3 光学性能

- 2薄膜的影响'>4.4 氩氧比对CuAlO2薄膜的影响

- 4.4.1 结构分析

- 4.4.2 表面形貌分析

- 2薄膜的影响'>4.5 溅射压强对CuAlO2薄膜的影响

- 4.5.1 结构分析

- 4.5.2 表面形貌分析

- 2薄膜的影响'>4.6 衬底对CuAlO2薄膜的影响

- 4.6.1 结构分析

- 4.6.2 表面形貌分析

- 2薄膜的电学性能'>4.7 CuAlO2薄膜的电学性能

- 4.8 本章小结

- 2薄膜的光致发光性能研究'>第五章 CuAlO2薄膜的光致发光性能研究

- 5.1 引言

- 2薄膜的光致发光性能'>5.2 磁控溅射法制备的CuAlO2薄膜的光致发光性能

- 2薄膜'>5.3 PLD方法制备CuAlO2薄膜

- 2薄膜的光致发光性能研究'>5.4 PLD法制备的CuAlO2薄膜的光致发光性能研究

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/64a26db5ac0c22bafeecbfea.html