# 人工湿地对我国北方城市生活污水的深度处理

### 论文摘要

本文采用改进的三级串联垂直流人工湿地污水处理系统,对我国北方城市大连市的城市污水处理厂二级生化出水进行深度处理研究。2006年11月～2007年12月期间,考察不同季节和运行方式对人工湿地深度处理城市生活污水效果的影响。2008年1年～2008年2月期间,研究人工湿地（间歇运行,停留时间8h）作为城市生活污水二级处理单元的可行性,考察了该系统对较高污染负荷城市生活污水的处理效果。不同季节气候条件下（夏季、冬季和初春）,该系统中各污染物的脱除效果受进水负荷影响显著,受季节和温度影响较小。COD和TP各季节进水负荷较稳定,脱除率分别在80%和95%以上,出水水质分别好于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅰ、Ⅲ类标准的15 mg·L-1和0.2 mg·L-1。由于冬季NH3-N和TN的进水负荷升高,出水水质只能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B类水质标准。不同间歇运行停留时间（停留时间8h、16h）条件下,由于浸泡作用TP从基质重新溶于污水中,脱除效果随着停留时间延长而明显下降,而COD和NH3-N的脱除效果则略有升高,在不影响系统整体脱除效果的前提下,应该采用较短的间歇停留时间（停留时间8 h）,该运行方式下COD、TP和NH3-N出水水质分别优于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅰ、Ⅲ和Ⅴ类水质标准。该系统在冬季间歇运行（停留时间8 h）方式下,分别对污水处理厂初沉池出水和二级生化处理出水两种污染物负荷原水进行处理。深度处理二级生化出水时,各污染物的出水水质均好于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A类水质标准;处理初沉池出水时,各污染物的出水水质仅达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B类水质标准。多级串联垂直流人工湿地污水处理系统对我国北方城市大连市春柳河污水处理厂二级生化出水中的较低浓度的COD、TP、TN和NH3-N具有显著的净化效果,能够防止和解决水体富营养化现象,在污水回用、生态修复、景观建设、水资源保护等领域作用巨大,是一种切实可行的污水三级处理技术,但是以该人工湿地系统代替传统二级生化处理单元尚不能达到理想的处理效果,其脱除能力的提高有待进一步研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 综述

- 1.1 我国水体富营养化问题概述

- 1.1.1 水体富营养化概念及成因

- 1.1.2 水体富营养化的危害

- 1.1.3 我国水体富营养化现状

- 1.1.4 我国城市生活污水排放对水体富营养化的影响

- 1.1.5 水体富营养化控制措施

- 1.2 人工湿地污水处理技术概述

- 1.2.1 人工湿地简介

- 1.2.2 人工湿地污水处理技术国内外研究进展

- 1.2.3 影响人工湿地治污技术应用的局限性因素

- 1.3 课题简介

- 1.3.1 研究目的

- 1.3.2 研究意义

- 1.3.3 主要研究内容

- 2 材料与方法

- 2.1 人工湿地实验装置设计

- 2.1.1 人工湿地装置主体设计

- 2.1.2 人工湿地装置工艺流程设计

- 2.2 实验运行及测定

- 2.2.1 实验运行参数

- 2.2.2 实验用水水质

- 2.2.3 实验各阶段平均气温及水温

- 2.2.4 水质监测分析方法及仪器设备

- 2.2.5 芦苇的收割和生长情况

- 2.2.6 装置的运行与维护

- 3 连续运行不同季节人工湿地对生活污水深度处理效果分析

- 3.1 COD的脱除效果

- 3.2 TP的脱除效果

- 3.3 TN的脱除效果

- 3-N的脱除效果'>3.4 NH3-N的脱除效果

- 3.5 实验小结

- 4 间歇运行不同停留时间人工湿地对生活污水深度处理效果分析

- 4.1 COD的脱除效果

- 4.2 TP的脱除效果

- 3-N的脱除效果'>4.3 NH3-N的脱除效果

- 4.4 实验小结

- 5 间歇运行不同污染负荷人工湿地对生活污水处理效果分析

- 5.1 COD的脱除效果

- 5.2 TP的脱除效果

- 3-N的脱除效果'>5.3 NH3-N的脱除效果

- 5.4 实验小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].宁夏县域农村生活污水治理专项规划编制思路及要点思考[J]. 农村经济与科技 2019(24)

- [2].5种湿地植物对含盐生活污水的净化效果及其生理响应[J]. 江苏农业学报 2020(02)

- [3].船舶航行中违法排放生活污水案件的查处[J]. 水运管理 2020(04)

- [4].新时代背景下城市生活污水的治理问题及措施[J]. 资源节约与环保 2020(05)

- [5].船舶生活污水的管理与常见问题之探讨[J]. 珠江水运 2020(14)

- [6].城市生活污水短程硝化的关键控制因素探讨[J]. 全面腐蚀控制 2020(07)

- [7].船舶生活污水臭气组分及浓度研究[J]. 船舶工程 2020(S1)

- [8].国家标准和国际公约两大框架下船舶生活污水管理现状研究[J]. 中国海事 2020(08)

- [9].治理生活污水补齐美丽乡村短板[J]. 中华建设 2019(01)

- [10].城市生活污水治理问题及对策探析[J]. 环境与发展 2019(07)

- [11].乡镇生活污水的综合治理分析[J]. 低碳世界 2017(35)

- [12].油田生活污水自动化处理方法[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(10)

- [13].我国城市生活污水处理研究进展[J]. 民营科技 2018(09)

- [14].村镇生活污水常用处理工艺简介与对比[J]. 水资源开发与管理 2017(06)

- [15].船舶生活污水臭气处理技术[J]. 船舶工程 2017(S1)

- [16].农村分散生活污水治理[J]. 化工设计通讯 2016(05)

- [17].生活污水检测质量提升研究[J]. 城市地理 2016(22)

- [18].清水河的呐喊[J]. 考试周刊 2016(95)

- [19].湖北省人民政府关于全面推进乡镇生活污水治理工作的意见[J]. 湖北省人民政府公报 2017(08)

- [20].城市生活污水硫酸亚铁除磷实验探讨[J]. 城市地理 2017(12)

- [21].省政府办公厅关于印发江苏省村庄生活污水治理工作推进方案的通知[J]. 江苏省人民政府公报 2016(06)

- [22].白银市生活污水治理能力现状和对策分析[J]. 节能 2020(10)

- [23].长江武陵航道基地生活污水岸排设施工程顺利通过验收[J]. 中国水运.航道科技 2020(05)

- [24].新型植物景观墙处理高校生活污水研究[J]. 水处理技术 2020(03)

- [25].新沂市村庄生活污水治理经验浅析[J]. 治淮 2020(07)

- [26].城市生活污水回收再利用分析[J]. 科技风 2019(06)

- [27].城市生活污水治理与环境保护[J]. 科技视界 2019(06)

- [28].动态[J]. 江苏农村经济 2019(04)

- [29].城市生活污水的处理工艺及其发展探索[J]. 智能城市 2019(22)

- [30].城市生活污水用于培养雨生红球藻的研究[J]. 中国生物工程杂志 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/64a618de1fda71894a0a1df8.html