# 浅谈建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工

广东瑞昊建设有限公司510665

摘要：在建筑装饰工程中，玻璃幕墙已经是一种重要的构成，发挥出的功效也是不言而喻的，能够明显的将建筑物服务作用进行提升。另外，在建筑装饰工程内进行应用玻璃幕墙满足了当今社会人们的各种需求。怎样加强科学的玻璃幕墙施工，将建筑装饰工程总体的质量进行提升，是设计人员和施工人员都要高度重视的问题。

关键词：建筑装饰工程；玻璃幕墙；施工情况

作为目前广泛应用的一种新型墙体，玻璃幕墙的优势诸多，集隔热、采光以及防风等等功效于一身，最终可以构建起包括功能、艺术效果的完美建筑结构形式。伴随人们对于建筑环境要求标准的不断提升，使得玻璃幕墙受到的追捧也不断的增多。在进行建筑装饰工程块玻璃幕墙施工期间，需要考虑到的重要技术内容较多，下面进行分析探究。

一、建筑装饰工程中玻璃幕墙的概况

（一）玻璃幕墙定义

玻璃幕墙为一种装饰结构，即满足建筑外墙装饰需求的装饰结构，玻璃幕墙能够通过魅力的外观，实现建筑物服务功能的有效提升。科学合理的设计玻璃幕墙，一方面可以对于建筑外墙视觉方面起到显著的提升功效，另一方面能够对于室内外温度进行平衡的调节，进而为人们创造更优质舒适的居住环境。玻璃幕墙的应用范围是相当之广泛的，例如在公寓、酒店、办公楼等等均具有良好的应用。

（二）玻璃幕墙的构成和特点

玻璃幕墙中的组成原材料是较多的，能够将玻璃幕墙众多优势进行充分的体现。经很多金属骨架协同发挥作用以后，使得玻璃幕墙构建起一种相对封闭式的玻璃空腹型杆件的围护墙形式，大大的增强建筑物服务功能。观察其整体的结构显示，墙体的重量大概是在每立方米40kg，同时具有6mm的反光绝缘玻璃厚度。结构成分不同，会对于玻璃幕墙产生的作用构成不同的影响。例如，环保节能、新颖的外观等，构成成分具有不同的情况，所以导致产生的功效各有差异性。

建筑幕墙的特点较多：需要框架支撑方可，包括隐框、明框以及全玻璃等，在选择的时候依照设计师的要求展开针对性的选取应用；玻璃幕墙能够独立于主体进行单独的应用，同时也可以连同其他的主体共同应用；无需对建筑物主要承重力进行承载，而且具有良好的安全可靠性；玻璃幕墙玻璃自身材质大大区别于生活中普通的玻璃，其材质能够于夏季以及冬季遵循各异路径展开太阳光的反射，发挥出节能功效，同时玻璃内部存在一些微量元素，可以对于红外线展开有效的吸收避免在室内辐射。

二、建筑装饰工程中玻璃幕墙施工关键技术分析

（一）科学的选取应用材料

在建筑物中玻璃幕墙属于重要的围护结构，所以发挥的作用是较大的。当前市面上主要包含两种玻璃材料，一种是低辐射，另一种是断热型。其中，低辐射玻璃材料主要是于夏季以及冬季采取光反射原理，对于室内热量流动实施控制，进而有效的减少空调费用。并且这种材料玻璃一般不会单片应用，在对中空玻璃的制造中具有大量的应用；断热型玻璃是大量的应用到需隔热又需采光位置，诸如吸热玻璃、热反射玻璃以及中空玻璃、光致变色玻璃等。

（二）安装施工的技术要点分析

安装玻璃幕墙具有较多的环节，每一流程均应该严加把握安装质量，避免因失误的安装操作影响到整体玻璃幕墙的效果。只要能够高度的重视起安装技术的细节部分，就能够完全在根源上规避差错问题。

首先，骨架属于不能缺少的构成，能够对于玻璃幕墙总体的成效构成严重的影响。实施安装玻璃幕墙龙骨期间，应该按照先下面、后上面的正确顺序进行，通过主体楼板以及连接线进行连接楼层。为了不让材料由于温度的因素出现变性情况，应该在接头处留有合适的缝隙。完成安装竖向的龙骨之后将竖框间的标准块摘除，实施伸缩缝的打密封胶施工。玻璃幕墙骨架尺寸是否准确非常关键，要科学的测量。对于骨架展开吊装就位之后，按照不同的方向展开调整，包括调整水平、间距以及垂直。

其次，安装板块时，应该重点的对各玻璃质量以及尺寸等有无完全的达到设计标准进行检查。安装玻璃之前要对玻璃的表面进行严密的清洁，保障处在光洁的状态中。同时依照分格明确的编号安装的玻璃，让玻璃胶缝均相同。如果天气状态恶劣，则不能继续施工。

接下来，安装横梁期间，应该观察临近的横梁之间安装角码水平标高的偏差范围，并且注意在安装结束一层以后展开仔细的校正、固定以及相应的调整等，如果全部的调整工作均完成，就不应该再移动横梁，防止出现误差现象。安装防火层期间，需要严格的遵循设计人员提出的标准要求安装防火材料，并且用以固定防火材料的衬板必须具备较高的牢固性，掌握镀锌铁的厚度值要在科学的范围中。

最后，在防火层施工和防雷件安装上。幕墙跟主体结构之间缝隙，要实施防火材料堵塞处理的举措，以1.5mm厚度钢板做隔离挡板，进行涂刷防火涂料，涂刷两层以后，采取防火密封胶进行封闭接缝部位。施工人员应链接幕墙主体结构避雷系统和均压环，经扁钢实施连接预埋件以及均压环。在均压环楼层内实施设置立柱，对电阻进行接连，同时掌握电阻值不超过4Ω。

三、建筑装饰工程中玻璃幕墙施工质量控制策略

（一）材料质量控制

进场的玻璃必须要严格的确保具有产品合格证和附有产品性能检测报告。而且注意检查好全部型材都为正规厂家所生产，必须要有齐全的出厂合格证以及材料质保书，抗拉强度以及抗剪强度等材料性能进场复试试验必须要达到标准规定方可。现场所应用密封胶应用结构硅酮密封胶，配有实验合格报告、物理耐用年限等等指标。仔细地检查好幕墙应用到的结构胶以及耐候胶等，如果已经过期，严格禁止应用于施工期间。而且全部的五金配件、辅助材料等，必须要具有正规的合格证方可。

（二）控制好预埋件的制作以及安装质量

制作预埋件的质量，必须要达到图纸设计的要求标准，而且预埋位置偏差情况必须要达到要求，检查好预埋件位置、数量以及钢板型号、厚度等等。通常情况下，控制预埋件的轴线偏差是在2mm之内，以及标高可以具有1mm左右的偏差，不可超过此值范围。

（三）控制好连接件焊接质量

在完全的检查好安装预埋件以后，对于连接件展开焊接施工。进行焊接的过程中，仔细的观察连接件部位同基准线有无处于对齐的状态中，同时水平和垂直的范围是否处在要求标准下。而且应用到的一切焊接设备以及材料都要满足标准规定。操作者只有在取得焊工证书以后，才可以工作，而且焊接期间掌握工艺技术，不能出现假焊、虚焊以及夹渣等问题。

（四）控制好安装质量以及玻璃幕墙性能检测工作

对于铁件、避雷和立柱、保温以及防锈等等进行全面的检查，在全部合格之后才可以进行安装施工工作。安装期间，采取拉线对于临近两个玻璃面平整度、垂直度，同时对于缝宽度采取木板块进行控制。在安装期间，一旦缝宽存在误差的情况，需要在各胶缝内进行均分，主要的目的就是避免在一条缝以及面材上累积误差，造成更大的伤害。另外，要充分的检查好玻璃幕墙水密性以及气密性、平面变形性能、抗风压变形性能等，严格的保障所有的指标均在理想的标准范围内，进而提升总体的玻璃幕墙施工质量。

结语

在现在的社会中，玻璃幕墙已经具有广泛的应用，在城市化进程不断加快的形势下，未来必将具有更先进的发展，而且满足大众更丰富的实际需求。为了大大的提升玻璃幕墙的建筑质量，就必须要重视应用合格的材料、实施先进的工艺技术、严格做好施工中的管理工作等，最终从整体上为得到高质量的玻璃幕墙建设保驾护航。

参考文献：

[1]徐铁锋，张永范.浅谈现代高层建筑玻璃幕墙施工技术关键[J].城市建设理论研究（电子版），2016（34）：82-83.

[2]何建军.浅谈建筑装饰工程中玻璃幕墙施工[J].建材与装饰，2017（06）：7-8.

[3]刘力.建筑幕墙施工质量的管理及其控制[J].建材与装饰，2017（49）：125-126.

[4]陈俞.浅谈玻璃幕墙工程的造价[J].建材与装饰，2016（16）：220-221.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/64b0ec050dc009eb2d163525.html