# 基站集中监控系统软件的设计与实现

### 论文摘要

我国通信基站数目众多,位置较为偏僻,且周围环境条件比较差,多数属于无人监管的情况。因此实现对通信基站的无人监控,可以加强对设备机房的管理,实时掌握基站设备运行情况,并在事故发生后可以对事故原因进行科学地记录与管理,对通信基站内的设备和运行环境进行科学的监视、控制和管理有着非常重要的现实意义。本文介绍了一套基于B/S （Browser/Server）+C/S （Client/Server）架构的基站设备集中监控系统,使工作人员可以通过Internet对基站设备的运行状态及其运行环境进行远程监控,实时掌握设备运行参数及报警信息,或对控制器进行远程复位等。系统中包含了对设备机房门禁的控制功能,以记录和管理机房内的人员出入情况。同时为了在事故发生时对现场可以更直观的进行观测,和在事故发生后对事故原因进行科学的考究,该系统还涵盖了视频监控功能。该监控系统使用NET Framework作为开发平台,利用Visual Studio和SQL Server等工具,综合网络通信技术,数据库技术等进行开发。文中首先根据系统需求给出了总体设计方案,设计了设备监控中的数据通信协议并介绍了门禁控制中的通信协议,然后着重对系统中通信程序的设计与实现进行说明,包括数据的接收和处理以及命令的读取和发送,接着介绍了监控系统中数据库的设计和使用LINQ （Language Integrated Query,语言集成查询）技术对数据进行操作,并简单地介绍了页面动态刷新技术并对Web程序的设计与实现进行了说明,最后对系统进行了功能测试。该系统减轻了工作人员对基站设备远程监控及维护的工作,同时也提高了设备运行的稳定性,实现了对基站设备的网络化管理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 课题背景及意义

- 1.3 课题研究内容与本文组织结构

- 第2章 监控系统需求分析与总体设计

- 2.1 系统需求分析

- 2.2 系统总体设计

- 2.2.1 B/S与C/S体系结构比较

- 2.2.2 系统总体结构

- 2.2.3 监控系统软件的功能

- 2.2.4 系统开发工具及环境

- 2.3 本章小节

- 第3章 通信协议的设计及后台通信程序的实现

- 3.1 监控系统通信方式及基站监控单元的功能

- 3.1.1 通信方式

- 3.1.2 基站监控单元功能

- 3.2 设备监控通信协议

- 3.2.1 设备监控通信协议基本帧格式

- 3.2.2 控制器遥控命令帧格式

- 3.2.3 控制器数据帧格式

- 3.3 门禁控制通信协议

- 3.3.1 门禁协议基本格式

- 3.3.2 设置命令

- 3.3.3 读取命令

- 3.4 数据校验

- 3.5 后台通信程序

- 3.5.1 后台通信程序功能

- 3.5.2 两种网络传输协议

- 3.5.3 .NET中的多线程及套接字

- 3.5.3 数据的接收和处理

- 3.5.4 控制命令的读取和发送

- 3.6 本章小结

- 第4章 数据库及Web程序的设计与实现

- 4.1 数据库设计与数据库操作

- 4.1.1 数据库设计

- 4.1.2 数据库操作

- 4.2 Web程序的设计与实现

- 4.2.1 动态刷新技术

- 4.2.2 Web服务器程序

- 4.3 本章小结

- 第5章 系统测试及运行

- 5.1 测试目的

- 5.2 测试方案和测试结果

- 5.3 本章小节

- 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研工作

### 相关论文文献

- [1].北京己开通5G基站13094个 居全国前列[J]. 通信世界 2019(33)

- [2].基于双频的室内基站定位方法[J]. 无线电工程 2020(02)

- [3].4G小基站智慧网管系统构建方案的探讨[J]. 广东通信技术 2019(10)

- [4].5G基站市电建设及改造方案[J]. 信息通信 2019(12)

- [5].5G小基站将在2021—2022年爆发 中国联通全面推动小基站产业发展[J]. 通信世界 2020(03)

- [6].大型活动保障场景中玲珑基站的灵活应用研究[J]. 信息通信 2020(01)

- [7].把基站搬到太空去！ 5G再一次燃起卫星梦[J]. 商业文化 2019(36)

- [8].广东年内将建成5G基站超10万个应用场景取得一定成效[J]. 中国有线电视 2020(02)

- [9].5G基站供电解决方案[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [10].5G基站功耗的影响因素及应对策略[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [11].北京5G基建提速:已开通5G基站2.6万个[J]. 中国有线电视 2020(03)

- [12].提升基站电费管理水平[J]. 通信企业管理 2020(03)

- [13].一种基于5G的微基站能力开放架构[J]. 信息通信 2020(03)

- [14].网络建设中微基站的应用[J]. 通信电源技术 2020(06)

- [15].运维互联网化演进——基站维护的扁平化探索[J]. 中国新通信 2020(05)

- [16].5G基站节电综合措施[J]. 通讯世界 2020(04)

- [17].5G基站规划建设的难点分析[J]. 中国新通信 2020(06)

- [18].浅谈5G组网和基站云化[J]. 通信技术 2020(04)

- [19].基于多元线性回归算法的5G基站能耗模型[J]. 移动通信 2020(05)

- [20].5G通信需千万基站！这么多咋建[J]. 新疆农垦科技 2019(10)

- [21].荷兰也出现5G基站被故意烧毁现象 称影响健康还侵犯隐私[J]. 高科技与产业化 2020(04)

- [22].工信部预计全年新建5G基站超过50万个[J]. 中国广播 2020(05)

- [23].5G基站的部署研究[J]. 电视技术 2019(10)

- [24].5G时代小基站的定位及价值[J]. 电信科学 2020(S1)

- [25].江苏连云港：及时查明联通基站受干扰原因[J]. 中国无线电 2020(05)

- [26].5G基站工程建设思路探讨[J]. 中国新通信 2020(09)

- [27].一种基站代维动态智能巡检平台[J]. 信息通信 2020(05)

- [28].5G家庭一体化小基站时钟同步研究[J]. 电子技术应用 2020(07)

- [29].基于5G小基站的虚拟化场景与应用分析[J]. 电子技术应用 2020(07)

- [30].一种基于TDMA地面基站的自主协同方法[J]. 舰船电子对抗 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/64d97add08e74845855a4555.html