# 浅谈南水北调中线一期引江济汉工程渠道衬砌混凝土抗渗、抗冻要求的重要性

张涛（中铁十一局集团第一工程有限公司湖北襄阳441104）

摘要：本篇文章首先从南水北调中线一期引江济汉工程的地层特点入手，通过在南水北调中线一期引江济汉工程渠道衬砌混凝土实际施工中的经验，对衬砌混凝土的抗渗、抗冻等级的要求进行了细致的分析，最后总结了南水北调中线一期引江济汉工程渠道衬砌混凝土抗渗、抗冻的措施。

关键词：南水北调中线，渠道衬砌，抗渗抗冻

一、前言随着渠道衬砌混凝土抗渗、抗冻等级分析水平的不断发展，人们的施工水平的迅速提高，这样也可以保证我国南水北调中线一期引江济汉工程的质量。由于渠道衬砌混凝土抗渗、抗冻施工水平的不断提升，同时这也对工程提出了更高的要求。

二、南水北调中线一期引江济汉工程的概述南水北调引江济汉工程从长江荆江河段引水到汉江兴隆河段，渠道全长约67.23km，设计最大引水流量500m3/s。渠道底宽60m，水深5.62～5.85m，内坡1:2～1:3.5，外坡1:2.5，渠道纵横12m设一条通缝，4m设一条半缝，通缝深度为混凝土板厚度，半缝深度大于2/3混凝土板厚度。渠道按限制性Ⅲ级通航规模设计，衬砌为现浇混凝土，底板厚度8cm，边坡厚度12cm，采用衬砌机施工。工程区地层为第四系全新统和上更新统冲积、湖积和洪积堆积。全新统地层主要分布于渠道进出口段，岩性有粘土、壤土、淤泥质土、砂壤土和砂土，其中粘性土一般呈软～可塑状，土的物理力学性质较差。上更新统地层分布于渠道中部，岩性主要有粘土、壤土、砂壤土和砂土等，粘性土呈可-硬塑状，土的物理力学性质较好。地下水埋深较浅，一般2m左右。

三、南水北调中线一期引江济汉工程渠道衬砌混凝土抗渗、抗冻等级的确定1、混凝土抗渗等级确定方法的商榷（一）、含气量对抗冻融能力影响对于含气量小于3.5％的普通混凝土，其水灰比对抗冻性有显著的影响，水灰比越小，抗冻性越好。但高抗冻要求混凝土单纯依靠降低水灰比很难达到，而且也不经济。其中水泥的成份、细度或水泥用量与混凝上的抗冻性儿乎无关。要得到较高的抗冻能力，混凝土中必须掺入一定的引气剂。在配合比试验中我们曾对引气混凝土和非引气混凝土的抗冻性能进行过对比。

（二）、适宜含气量和气泡参数含气量要对混凝土的抗冻性起作用。所引的气泡必须微小、互不相连、能稳定均匀地分布在混凝土中。气泡的尺寸通常介于0.05～1.27mm之间。气泡过大，则容易逸出，不易稳定存在，对抗冻融反而不利。气泡间距是影响混凝土抗冻能力的关键因素。对于同一强度等级的混凝土，其耐久性系数随气泡的间距增大而显著降低。

（三）混凝土抗渗等级确定方法的商榷混凝土结构的耐久性是指在预定的作用和预期使用与维护条件下，混凝土结构及构件在设计使用年限内保持其适用性和安全性的能力。根据不同的环境，混凝土耐久性主要指标有抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应、混凝土中钢筋锈蚀、氯离子侵蚀等。其中混凝土抗渗性能通过抗渗等级来表示，抗渗等级等于或大于P6的混凝土称为抗渗混凝土。抗渗混凝土主要通过调整混凝土配合比、掺入外加剂，如膨胀剂或减水剂，或使用特种水泥等方法提高混凝土自身密实性、憎水性并使其满足抗渗等级等于或大于P6的混凝土。一般通过限制最大水灰比和最小水泥用量来调整配合比，来满足抗渗要求。

JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》对于有抗渗混凝土的最大水胶比要求如下：设计抗渗等级p6、（C20-C30）时为0.60，C30以上时为0.55；设计抗渗等级P8-P12时为0.55，C30以上时为0.50；设计抗渗等级大于P12时，（C20-C30）时最大水胶比为0.50，C30以上时为0.45；有抗渗要求的混凝土水灰比不宜过大，水灰比过大，则水泥石中的毛细孔越多，密实性越差，渗水性越大。水灰比小于0.6时，毛细孔多属于封闭的；当水灰比大于0.6时，贯通性毛细孔显著增加，抗渗性能就越差。

四、南水北调中线一期引江济汉工程渠道衬砌混凝土抗渗、抗冻的措施1、抗冻等级确定方法的商榷（一）、施工前期准备对于各项材料的准备，在较为寒冷的地区首先要优选普通硅酸盐水泥，且混凝土的强度一般要不低于32.5为宜，对于水泥中的C3A成分要进行有效的控制，含量要低于8%才能应用于施工。但C3S成分的含量对水泥使用减水剂的效果确实即为明显的，且两者之间的差值越大，那么效果就会越好，从而更为有效的实现对防水要求的达标。

对于骨料，其质量可以说也是决定着混凝土的最终强度，一般在水灰比相同的条件下，作为骨料其粒径越大，则说明其收缩性比较小、渗漏性较大，所以一般常见最大粒径37.5mm，且最好是以连续粒径来做混凝土的骨料成分。

（二）、入模温度的控制冬季混凝土入模不低于10℃，春秋夏季入模温度一般控制在比最高气温低2―3℃为宜：并设立可靠的测温措施；控制混凝土内部和表面的温差在20℃到30℃以内；控制混凝土温度降低的速率在7天内不大于1.5℃/天，以后每天降温不大于2℃―3℃/天，从雨避免由于温差过大和降温过快产生的强度应力超过混凝土的抗拉强度，造成混凝土开裂。

（三）、抗渗混凝土的浇筑通常应横向浇注、纵向推进，一个坡度、分层浇注、一次到顶，混凝土形成的坡度以1∶5到1∶8为宜。每层浇注厚度以500mm到1000mm为宜。

（四）、抗渗混凝土的振捣振捣的原则是分层、定距、紧插慢拔，振动棒要分三点布置，一点置于浆头，一点置于泵口，一点置于中间，辗捣到虚浆不下沉，气泡不上浮。为避免漏振现象的发生：最好要进行一次复振，但是也要注意避免过振造成混凝土离析。一般混凝土浇到设计标高后，用刮杠刮平，木抹子第一遍搓平，在初凝后终凝前进行第二遍收面，从而避免混凝土的脱水干裂。

（五）、抗渗混凝土的后期养护通常要求混凝土初凝后的12小时内要开始养护，及时覆盖塑料薄膜或者喷刷养护液以保湿，覆盖草毡或麻袋以保温。春冬季节一般带模养护以5-7天为宜，夏季带模养护时间要适当缩短，以2―3天为宜，并且模板外加盖麻袋或草毡，洒水养护。一般抗渗混凝土养护时间不少于14天。混凝土底板表面可设塑料薄膜或者油毡滑动层以减少垫层对底板的约束。墙板的混凝土与楼板要分开浇注，以减少楼板对墙板的约束，从而释放混凝土的收缩变形，避免裂缝的发生。在混凝土垫层上要设置0.5%-2%的排水坡度，或者设置排水沟并设置集水坑，将混凝土的泌水及时从集水境中用潜水泵抽出。为避免混凝土泌水在构件内部产生的渗水通道，混凝土通常要进行复振。

浇灌中应尽量不留或少留施工缝，断续浇灌时，施工缝处应凿毛、扫净、浇水湿润，用相同标号减半石子混凝土或去石子砂浆先铺20～25毫米厚一层，然后断续浇筑混凝土。防水混凝土初凝后，应覆盖浇水养护14天以上，凡掺早强型外加剂或微膨胀水泥配制的防水混凝土，更应加强早期养护。冬期施工不宜采用蒸汽养护方法或电热养护法。地下构筑物应及时回填分层夯实，不使长期暴露，一避免因干缩和温差产生裂缝，并有利于混凝土后期强度的增长和抗渗性提高。

五、结束语在南水北调中线一期引江济汉工程中要根据不同地层特点、环境特点，对渠道衬砌混凝土抗渗、抗冻性采取不同的等级要求，在实际的施工过程中注意对细节的保证和对施工中注意事项的加强，才能不断提高南水北调中线一期引江济汉工程质量。

参考文献[1]董忠萍，黄定强，陈汉宝.引江济汉工程区膨胀土工程特性研究［J］.人民长江，2010[2]陈守开,孟美丽,刘秋常等.昼夜温差对薄壁混凝土结构温度应力的影响分析[J].水力发电,2011.37(7):27-30.[3]陈守开,吉顺文.泵送混凝土结构施工期温控防裂研究[J],水力发电,2011.3

本文来源: https://www.lw50.cn/article/64fed4b1842190a46dd2c18b.html